R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

VICE0PRIMAR

Dr. Makkai Grigore

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2018

privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr.59842/ 2536 din 12.10.2018 prezentată de Direcţia Tehnică / Biroul Energetic, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”, propusă a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, Obiectiv specific 3.1- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea C- Iluminat public.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit art. 1, alin. 2 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C- Iluminat public.

În temeiul art. 36, alin (1), alin.(4),  lit.a şi d,  art. 45, alin.(2), şi art. 115, alin.(1), lit.b,  din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică (faza D.A.L.I.) și a  indicatorilor  tehnico-economici, conform anexei nr.1 inclusiv anexa nr.2 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, Obiectiv specific 3.1- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea C- Iluminat public.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcţia Tehnică și Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Prefectul și Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.

Total:  9.918.364 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 5.582.973 lei;

1.2  Costuri unitare – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Puncte de Aprindere (140 buc )

- Modernizare Puncte de Aprindere = 30.914 lei/buc + TVA;

C+M = 14.161 lei/buc + TVA;

Inlocuire corpuri de iluminat (589 buc )

- Inlocuire corpuri de iluminat = 3.884 lei/buc + TVA;

C+M = 3.511 lei/buc + TVA;

Montare corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic (20 buc )

- Montare corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic = 4.800 lei/buc + TVA;

C+M = 4.800 lei/buc + TVA;

  - Costuri unitare – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

Puncte de Aprindere (140 buc )

- Modernizare Puncte de Aprindere = 38.615 lei/buc + TVA;

C+M = 21.923 lei/buc + TVA;

Inlocuire corpuri de iluminat (589 buc )

- Inlocuire corpuri de iluminat = 5.208 lei/buc + TVA;

C+M = 4.834 lei/buc + TVA;

Montare corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic (20 buc )

- Montare corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic = 4.868 lei/buc + TVA;

C+M = 4.868 lei/buc + TVA;

2.	Indicatori fizici:

2.1.	Durata de implementare a proiectului: 36 luni din care 24 luni execuție

2.2.	elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare

-	Modernizare puncte de aprindere – 140 buc;

-	Infintare dispecerat iluminat public – 1 buc;

-	Demontare corp de iluminat Malaga 110W – 158buc;

-	Demontare corp de iluminat Marbella 250W – 70buc;

-	Demontare corp de iluminat Iridium 250W – 301buc;

-	Demontare corp de iluminat Traffic Vision 250W – 10buc;

-	Demontare corp de iluminat tip Proiector 250W – 4buc;

-	Demontare corp de iluminat Clearway LED 100W – 44buc;

-	Montare corpuri de iluminat LED tip AIL 1 - 120W (12344 lm) – 64 buc;

-	Montare corpuri de iluminat LED tip AIL 2 - 114W (11462 lm) – 116 buc;

-	Montare corpuri de iluminat LED tip AIL 3 - 104W (10690 lm) – 249 buc;

-	Montare corpuri de iluminat LED tip AIL 4 - 15W (1422 lm) – 144 buc;

-	Montare corpuri de iluminat LED trecere pietoni – 16 buc;

-	Montare corpuri de iluminat LED 40W cu panou fotovoltaic  – 20 buc;

3.	Eșalonarea investiției – total INV/C+M

3.1.	Anul I – INV = 483.607  lei /  C+M = 0 lei

3.2.	Anul II  - INV = 4.600.200 lei/ C+M = 2.746.037 lei

3.3.       Anul III – INV= 3.259.192 lei/ C+M= 1.945.537 lei

PROIECTANT GENERAL

S.C.CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – SÎNGEORGIU DE MUREŞ

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

1.Realizarea unui sistem de telegestiune pentru controlul interactiv  al iluminatului public, utilizând comanda de la distanţă  a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat.

1.1 .Arhitectura sistemului

Se propune realizarea unui sistem centralizat de monitorizare, comanda si control de tip SCADA. Noul dispecerat va fi amplasat in sediul beneficiarului sau al operatorului licențiat, intr-o camera special amenajata in acest scop. La acest nivel vor fi instalate echipamentele IT ca Servere, Statii operatori, imprimante, retelistica si sursa UPS.  Pentru controlul proceselor in timp real se utilizeaza sincronizarea de timp ce se va realiza via GPS, prin intermediul unui server NTP conectat in reteaua SCADA. Ceasul intern este sincronizat cu cel radio la fiecare minut. Sincronizarea de timp permite atasarea de etichete în timp tuturor parametrilor sau evenimentelor survenite în functionarea sistemului de iluminat. De asemenea acest sistem permite o gestionare corecta a schimbarlor de orar vara/iarna.

La nivelul punctelor de aprindere vor fi instalate echipamente de tip RTU (Remote Terminal Unit) care vor putea prelua semnalele de la echipamentele deja existente și le vor transmite către dispecer. Deasemenea in noua configuratie se permite comanda centralizata a iluminatului, pe langa cea manuala care presupune deplasarea personalului in teren.

1.2. Solutii locale/Puncte de aprindere

În punctele de aprindere existente în număr de 140 se vor monta echipamente de tip RTU (Remote Terminal Unit) care vor asigura integrarea punctului de aprindere respectiv în sistemul SCADA.

Informații precum starea echipamentelor de comanda și protecție, switch-ul antiefracție sau dispozitivul de semnalizare a punerii la pamânt vor putea fi cablate direct în echipamentul RTU care este prevazut standard cu interfața pentru intrari digitale.

Pentru a obtine o imagine completa asupra sistemului de iluminat, punctele de aprindere vor fi prevazute cu analizoare de retrea cu posibilitate de comunicatie seriala (RS 232/485).

Comanda de aprindere/stingere a iluminatului se poate da centralizat de la dispecer, gratie iesirilor de tip releu cu care este prevazut echipamentul RTU.

1.3. Înființare dispecerat pentru iluminatul public

1.3.1. Echipamente Hardware

Aplicația SCADA va rula pe un Server de ultimă generatie. Întregul dispecer este modelat ca o retea LAN la care sunt conectate Serverul de aplicatie SCADA, serverul WEB, Front End Computer-ul si statiile de lucru pentru operatori.

Sistemul SCADA va cuprinde şi următoarele imprimante:

- 1 imprimantă color laser (alarme şi evenimente);

- 1 imprimantă laser (rapoarte zilnice);

Sistemul va fi susţinut de către un UPS (Sursă Neîntreruptibilade tensiune) pentru a asigura o manieră de oprire controlată a sistemului. Acest sistem va fi prevazut si cu protectie la supratensiunea retelei de alimentare.

Mobilierul centrului de control va include urmatoarele:

a) birouri flat top cu sistem de cablaj integral şi prize electrice;

b) dulap;

c) scaune rotative.

1.3.2. Aplcație Software

2. Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de ilumnat mai performante cu sursa LED pe străzile : Gheorghe Doja, 22 Decembrie 1989, P-ta Republicii și B-dul 1 Decembrie 1918.

În cadrul lucrărilor propuse se vor executa urmatoarele : demontarea corpurilor de iluminat  existente, învechite sau degradate, montarea de corpuri de iluminat dimabile cu  LED tip:  AIL 4 - 15W (1422 lm), AIL 3 - 104W (10690 lm), AIL 2 - 114W (11462 lm)  respectiv AIL 1 - 120W (12344 lm) ce vor asigura nivelul de iluminare adecvat scopului şi destinaţiei, un confort vizual îmbunătăţit şi costuri mai reduse de energie electrică.

3. Montare de corpuri de iluminat alimentate cu surse regenerabile de energie în zona Pistei de Karting din cadrul Complexului de Agrement și Sport  - Mureș  - str. Plutelor nr.2

Pentru asigurarea iluminatului public in zona Pistei de Karting din cadrul Complexului de Agrement si Sport Mures se propune montare de corpuri de iluminat care nu necesita alimentare cu energie electrica de la reteaua de distributie, acestea vor fi echipate cu panouri fotovoltaice si acumulatori.

4. Inlocuire corpuri de iluminat pentru trecerile de pietoni.

În cazul trecerilor de pietoni este nevoie de aparate care vor ilumina numai suprafaţa trecerilor. Lumina poate fi sau nu diferită de cea existentă pe restul străzii, vorbim aici de culoare însă va fi de o intensitate crescută faţă de zonele învecinate. În această situaţie se indică utilizarea de aparate de acelaşi tip cu cele montate pe restul străzii dar care vor fi amplasate pe stâlpii aflati în zona trecerii

Aparatele vor avea o distribuţie luminoasă asimetrică şi vor fi echipate cu drivere ajustabile astfel încat să permită creşterea şi scăderea fluxului luminos.

Funcţionarea sistemelor se va baza şi pe prezenţa senzorilor de mişcare care vor comanda creşterea fluxului luminos al aparatelor, atunci când în aria lor de acoperire apar persoane care doresc să se angajeze în traversarea străzii.

PROIECTANT GENERAL

S.C.CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – SÎNGEORGIU DE MUREŞ

R O M Â N I A                                                                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

DIRECȚIA TEHNICĂ

BIROUL ENERGETIC

Nr.59842/ 2536 din 12.10.2018

VICEPRIMAR

Dr. Makkai Grigore

E X P U N E R E   D E   M O T I V E

privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”

Având în vedere faptul că înființarea,   organizarea,   coordonarea,   monitorizarea   şi   controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Tg.Mureş, precum şi înfiinţarea,   dezvoltarea,   modernizarea,   administrarea   şi   exploatarea   sistemului   de iluminat public de pe raza municipiului Tg. Mureş intră în competenţa exclusivă a autoritaţii administraţiei publice locale, Municipiul Târgu Mures a solicitat elaborarea Docomentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea  obiectivului  ,,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”, de pe raza administrativă a autorităţii locale ce o reprezintă.

Scopul general al proiectului il reprezintă creșterea siguranței cetățeanului, circulației auto și pietonale precum și reducerea consumurilor cu energia electrică necesară funcționării iluminatului public din municipiul Tîrgu Mureș. Obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel : îmbunătătirea calității infrastructurii tehnice urbane cu folosirea unor materiale noi și moderne, reducerea costurilor cu întreținerea și reparațiile anuale, reducerea costurilor energetice, îmbunătățirea arhitecturii, asigurarea accesului pietonal în condiții de siguranță și confort între proprietăți și spre clădirile administrative ale Municipiului.

În prezent în Municipiul Tîrgu Mureș este implementat un sistem învechit de aprindere în cascadă  (în buclă) al Sistemului de Iluminat Public. Astfel, apariţia unei ”defecţiuni pe una dintre aceste puncte, împiedică retransmiterea impulsului către celelalte puncte de aprindere SIP. Din această cauză a interconectării în cascadă, se crează un disconfort frecvent și major asupra unui numar foarte mare de locuitori care se află în raza de întrerupere a comenzii iluminatului public. Totodată acest fapt implică un iluminat aleator, influenţat de acţiunea umană şi de comenzile nedorite din partea unor persoane neautorizate. Necunoaşterea stării reale de funcţionare face necesară deplasarea frecventă a operatorilor de exploatare în teren, căutarea indelungată a unor defecte, de multe ori în condiții de noapte, ceea ce conduce la costuri importante de expoatare si la un nivel scazut al calități serviciului de iluminat public oferit cetatenilor.

Avand în vedere faptul că asistăm la o creștere aproape exponențială a traficului rutier pe principalele artere rutiere de intrare-iesire din oraș (str. Ghe. Doja, str. 22 Decembrie 1989,-Revoluției, B-dul 1 Decembrie 1918) respectiv faptul că pe aceste artere sunt instalate corpuri de iluminat cu vapori de sodiu, diminuarea în timp a fluxului luminos al lampilor cu vapori de sodiu conduce de multe ori, mai ales in sezonul rece și umed, la neîncadrarea în parametrii luminotehnici inițial proiectați.

Reabilitarea iluminatului public stradal constă în îmbinarea şi echilibrarea soluţiilor teoretice cu cele practice şi economice (consumuri energetice reduse, costuri minime de întreţinere şi instalare, totalitatea costurilor administratorului sistemului de iluminat). Se poate aprecia faptul că realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse şi corpuri de iluminat performante şi fiabile şi cu o investiţie minimă, reprezintă  un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat modern și eficient.

Luând în considerare deficiențele constatate autoritatea administrației publice a decis ca fiind o necesitate urgentă ințierea unor proiecte etapizate de modernizarea a infrastructurii sistemului de iluminat public.

Se propune realizarea unui sistem centralizat de monitorizare, comandă, arhivare,  raportare a informațiilor preluate din teren și control de tip SCADA  (Supervisory Control And Data Acquisition)

Noul dispecerat va fi amplasat în sediul beneficiarului sau al operatorului licențiat, într-o camera special amenajata în acest scop. La acest nivel vor fi instalate echipamentele IT ca Servere, Stații operatori, imprimante, rețelistică și sursa UPS.  Pentru controlul proceselor în timp real se utilizeaza sincronizarea de timp ce se va realiza via GPS, prin intermediul unui server NTP conectat în rețeaua SCADA. Ceasul intern este sincronizat cu cel radio la fiecare minut. Sincronizarea de timp permite atașarea de etichete în timp tuturor parametrilor sau evenimentelor survenite în funcționarea sistemului de iluminat. De asemenea acest sistem permite o gestionare corectă a schimbărilor de orar vara/iarna.

La nivelul punctelor de aprindere vor fi instalate echipamente de tip RTU (Remote Terminal Unit) care vor putea prelua semnalele de la echipamentele deja existente și le vor transmite către dispecer. Deasemenea în noua configurație se permite comanda centralizată a iluminatului, pe langă cea manual, care presupune deplasarea personalului în teren.

Pentru a putea cunoaște starea sistemului în fiecare punct monitorizat se vor instala de asemenea analizoare de rețea cu posibilitate de comunicare printr-un port serial RS 232/485. Se vor putea cunoaște astfel în orice moment mărimile electrice primare tensiuni, curenți, factor de putere, frecvență precum și ceilalți parametri precum putere, energie activă energie reactivă.

În situația în care punctele de aprindere sunt echipate cu contoare de energie electrică acestea vor rămâne în circuit ca soluție alternativă, dar nu vor fi preluate în sistemul SCADA. Echipamentul RTU va monitoriza în permanență prezența tensiunii în punctul de aprindere și starea echipamentului de comunicație. În situația pierderii alimentării cu energie, echipamentul este prevăzut cu o baterie de back-up.

Comanda de aprindere/stingere a iluminatului se poate da centralizat de la dispecer, grație ieșirilor de tip releu cu care este prevazut echipamentul RTU.

Totodată se vor  instala echipamente de comunicații (switch, router, media convertor, etc.) precum și abonamentele asociate serviciului de date necesar realizării comunicației între punctele de aprindere și dispeceratul de iluminat.

Realizarea obiectivului de investiții propus va soluționa deficiențele constatate, ceea ce va conduce la creșterea siguranței și a confortului cetațeanului, a circulației auto și pietonale .

# Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală : 8.342.999 lei fara TVA  , 9.918.364  lei inclusiv  TVA

Din care construcții-montaj(C+M): 4.691.574 lei fara TVA, 5.582.973 lei inclusiv TVA .

După depunerea cererii de finanțare, în conformitate cu condițiile din Ghidul specific POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, vor trebui depuse următoarele Hotărâri de Consiliu Local Municipal ( HCLM):

•	Hotărâre  privind aprobarea înfiinţării S.I.P. (Serviciului de Iluminat Public) în Municipiul Tg. Mureş şi alegerea formei de gestiune;

•	Hotărâre  privind aprobarea Regulament de Organizare şi Funcţionare – R.O.F.  S.I.P. şi indicatori de performanţă (aprobare HCL);

•	Hotărâre  privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind gestiunea S.I.P. în Municipiul Tg. Mureş;

•	Hotărâre  privind stabilire Comisie pentru urmărirea procedurii de delegare a gestiunii (sau dare în administrare) S.I.P. în Municipiul  Tg. Mureş (CS, licitaţie);

•	Hotărâre  privind  aprobare  Caietul  de  sarcini  de delegare a gestiunii (sau dare în administrare) a S.I.P. în Municipiul Tg. Mureş, inclusiv reglementări locale;

•	Hotărâre  privind aprobare Contract de delegare gestiune (sau dare în administrare)  a S.I.P. în Municipiul  Tg. Mureş

Aprobarea acestor Hotărâri de Consiliu și transmiterea acestora reprezintă un criteriu de eligibilitate obligatoriu.

În prima etapă conform criteriilor de eligibilitate și selecție se va depune Hotărârea consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect urmând ca de la data semnării contractului de finanțare, în termen de maxim 12 luni se vor depune aceste documente.

În cazul neîncadrării în termenul menționat și/sau nedepunerii documentelor menționate mai sus, AMPOR va dispune rezilierea contractului de finanțare și returnarea finanțării nerambursabile acordate.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, aprobarea documentației tehnico-economice (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat”  în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.        ŞEF BIROUL ENERGETIC              ÎNTOCMIT

ing. Popistan Dorin                          ing. Bugnar Andrei             ing. Sigmirean Mircea

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                             Secretar

Csiki Zsolt                                                                                       Bratanovici Cristian

___________                                                                                    ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                          Pui Sebastian Emil

___________                                                                                       ______________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							               Secretar

Bakos Levente Attila

________________                                                                                      _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							                Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                              Makkai  Grigore

___________________                                                                __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							            Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                                jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                               __________________