# ROMÂNIA							                  (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ				                      	Initiator

DIRECȚIA TEHNICĂ						        	PRIMAR

Nr. 57588/1631/12.08.2021						            Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

“Modernizare strada Prutului”

Proiectul de față propune modernizarea străzii Prutului, care face parte din categoria a III – a străzi colectoare – străzi ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulație.

Suprafața ocupată de strada Prutului care urmează a fi modernizată, aparține domeniului public a Municipiul Tîrgu Mureș. Terenul se află în întregime în folosința domeniului public, ampriza străzii rămânând nemodificată în urma procesului de modernizare.

Situația existentă:

Sistemul rutier este alcătuit din beton asfaltic

Lungimea străzii studiate este de 350 m cu lățimea părții carosabile de 5 – 7 m.

Evacuarea apelor se realizează gravitațional pe suprafața carosabilă.

Circulația pietonală se desfășoară pe carosabil.

Situația propusă:

Prin proiect se propune realizarea unei structuri semi-rigide compusă din mixturi asfaltice, pe o fundație de agregate naturale de carieră.

Nu vor fi afectate în timpul execuției lucrărilor de modernizare. Capacele de cămine existente se vor ridica la cota proiectată (linia roșie). Se vor ridica capace în număr de 9 bucăți.

Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Prutului” au fost aprobați prin HCL nr. 343/19.12.2017, însă datorită aprobării OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare este necesară actualizarea acestora, după cum urmează:

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 2.848.001,70 lei

din care C+M (lei cu TVA): 2.336.841,28 lei

b) indicatori minimali, indicatori de performanță

Capacităţi: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

Lungimea reală totală: L= 350 m (0,35 km);

Suprafața carosabilă: S= 2.210 mp;

Suprafața trotuarelor: S= 670 mp;

Suprafața pistelor de cicliști: S= 610 mp;

Suprafața zone verzi: S= 1.085 mp;

Lungime rigole carosabile L= 703 ml;

Lungime borduri stradale L= 605 ml;

Lungime elemente de rampă L= 174 ml;

Lungime borduri trotuare L= 1.335 ml;

Suprafața totală amprizei: S= 4.446 mp.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Devizului General anexat, pentru obiectivul de investiții  “Modernizare strada Prutului”.

Aviz favorabil 					 Aviz favorabil					      Director SPADP					Director exec. adj.,				ing. Florian Moldovan 			            ing. Popistan Dorin

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Inițiator												 PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

“Modernizare strada Prutului”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

a)  referatul de aprobare nr. 57588/1631/12.08.2021 initiat de Primar prin Direcția Tehnică privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ” Modernizare strada Prutului”

b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

- art. 71 alin (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și ccompletările ulterioare

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul               ” Modernizare strada Prutului”, aprobați prin H.C.L. nr. 343 din 19 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 2.848.001,70, din care C+M (lei cu TVA): 2.336.841,28 lei

Capacităţi: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

Lungimea reală totală: L= 350 m (0,35 km);

Suprafața carosabilă: S= 2.210 mp;

Suprafața trotuarelor: S= 670 mp;

Suprafața pistelor de cicliști: S= 610 mp;

Suprafața zone verzi: S= 1.085 mp;

Lungime rigole carosabile L= 703 ml;

Lungime borduri stradale L= 605 ml;

Lungime elemente de rampă L= 174 ml;

Lungime borduri trotuare L= 1.335 ml;

Suprafața totală amprizei: S= 4.446 mp.

Devizul general actualizat este prezentat în Anexa nr. 1 iar Descrierea sumară a investitiei este prezentată în Anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bâta Anca Voichița

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ