Anexa 2

REGULAMENT DE MONTARE - DEMONTARE

Definiţii:

Prin termenul “cablu” se va înţelege în continuare fibră optică, cablu UTP, cablu coaxial, cablu de telefonie,  cablu de curenţi slabi.

Prin termenul "canalizaţie" se înţelege ansamblul de tubulaturi şi cămine de vizitare  / tragere / joncţiune realizate cu scopul de a găzdui cabluri şi aparataje aferente transferului de informaţie.

I. Montare în subteran

a) În canalizaţia deţinută de Mun. Tg.-Mureş

- Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizaţie numai după obţinerea Autorizaţiei de Montare ADP, nefiind necesară obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru tronsoanele de reţea ce vor fi introduse în canalizaţia respectivă.

- Operatorul care va introduce cablul în canalizaţie, trebuie să introducă şi un fir de tracţiune (care va fi galvanizat sau inoxidabil), pentu facilitarea operaţiunilor de montaj a următorului operator care va folosi aceeaşi canalizaţie. Pentru a nu se torsada cablurile din interiorul canalizaţiei, la inaugurarea acesteia, se vor întroduce împreună în mod coordonat, toate cablurile ale tuturor operatorilor (plus firul de tracţiune) ce au obţinut autorizaţii în acest scop până la data respectivă. Pentru aceasta, operatorii vor colabora spre realizarea acestei coordonări.

- Fiecare operator va aplica pe fiecare cablu propriu o etichetă de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele deţinătorului şi numărul Autorizaţiei de Montare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe cabluri, astfel încât să fie vizibile din toate căminele de vizitare de la intersecţiile de străzi ce sunt traversate de cablurile respective.

- Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizaţie numai în prezenţa administratorului reţelei de canalizaţie.

- Orice intervenţie la canalizaţie respectiv la cablurile din canalizaţie se va executa doar după notificarea şi aprobarea administratorului reţelei de canalizaţie.

- Administrarea, întreţinerea si reparaţia canalizaţiei cade in sarcina ADP sau a unui administrator ce poate fi stabilit ulterior de către Municipiul Tg.-Mureş.

- Dacă un operator, în timpul lucrărilor asupra cablurilor din canalizaţie, provoacă pagube în reţeaua respectivă, cheltuielile de remediere vor fi suportate de acel operator.

- Administratorului reţelei de canalizaţie, va supraveghea respectarea traseelor cablurilor şi gradul de încărcare a căminelor de vizitare cu cabluri, pentru repartizarea uniformă a cablurilor în căminele respective.

b) În canalizaţia deţinută de persoane fizice sau juridice, altele decât deţinătorul reţelei de montat

1.	Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizaţie numai după obţinerea acordului în scris al proprietarului canalizaţiei.

2. Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizaţie numai după obţinerea Autorizaţiei de Montare ADP, nefiind necesară obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru tronsoanele de reţea ce vor fi introduse în canalizaţia respectivă.

II. Montare aeriană

a) Pe stâlpi deţinuţi de Mun. Tg.-Mureş

- Cablurile sau aparatajele aferente se vor monta pe stâlpi numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire, respectiv a Autorizaţiei de Montare ADP.

- În cazul în care proprietarul stâlpilor nu este deţinătorul reţelei de montat, cablurile sau aparatajele aferente se vor monta pe stâlpi numai după obţinerea acordului în scris al proprietarului stâlpilor.

- Fiecare operator va aplica pe fiecare cablu propriu o etichetă de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele deţinătorului şi numărul Autorizaţiei de Montare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe cabluri în toate intersecţiile de străzi ce sunt traversate de cablurile respective.

- Orice intervenţie la stâlpi respectiv la cabluri se va executa doar după notificarea respectiv aprobarea ADP.

- Dacă un operator, în timpul lucrărilor asupra cablurilor  respective, provoacă pagube altor cabluri, stâlpilor sau suporţilor de susţinere, cheltuielile de remediere vor fi suportate de acel operator.

- ADP va supraveghea respectarea traseelor cablurilor şi gradul de încărcare al  stâlpilor, impunând condiţii restrictive pentru a preîntâmpina deteriorarea acestora..

- Se vor respecta SR 831din 2002 şi SR 6290 din 2004.

b) Pe stâlpi deţinuţi de persoane fizice sau juridice

- Cablurile sau aparatajele aferente se vor monta pe stâlpi numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire, respectiv a Autorizaţiei de Montare ADP.

- Fiecare operator va aplica pe fiecare cablu propriu o etichetă de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele deţinătorului şi numărul Autorizaţiei de Montare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe cabluri în toate intersecţiile de străzi ce sunt traversate de cablurile respective.

- Administratorului stâlpilor şi ADP vor supraveghea respectarea traseelor cablurilor şi gradul de încărcare al  stâlpilor, impunând condiţii restrictive pentru a preîntâmpina deteriorarea acestora..

- Se vor respecta SR 831din 2002 şi SR 6290 din 2004.

III. Demontare (demontare de pe stâlpi sau extragere din canalizaţii)

- Cablurile sau aparatajele aferente se vor demonta numai cu acordul sau dispoziţia ADP.

- Demontarea se va executa în următoarele cazuri:

-prin voinţa proprietarului (retehnologizare, modificare de traseu, nerentabilitate, lucrări urgente de eliberare de amplasament, în urma dispoziţiei ADP, etc)

-conform art. 33, alin 1 din Legea 50/1991, cu modificările şi completările  ulterioare, pentru nedeţinerea Autorizaţiei de Construire

-impusă de ADP (neplata amenzilor de către proprietar/deţinător, lipsa documentaţiei necesare montării, lucrări urgente de eliberare de amplasament, neconformarea la notificarea de reconfigurare, nerespectarea / nedeţinerea Autorizaţiei de Montare, etc)

- În cazul în care proprietarul cablurilor nu se conformează somaţiei de demontare, în decurs de 14 zile, ADP va dispune către o societate comercială prestatoare de servicii în domeniul reţelelor, demontarea cablului şi aparatajului aferent, umând ca Municipiul Tg.-Mureş să recupereze contravaloarea lucrărilor de demontare şi manipulare de la proprietar. Municipiul Tg.-Mureş sau executantul lucrărilor de demontare nu răspunde de integritatea cablurilor şi a aparatajului aferent, care vor fi înapoiate proprietarului cu condiţia plăţii lucrărilor de demontare şi manipulare şi a achitării către Municipiul Tg.-Mureş a restanţelor acumulate (taxe, amenzi, impozite), în caz contrar, la un interval de o lună de la data demontării, materialele demontate vor fi distruse şi predate la unităţi specializate în domeniul colectării acestor tipuri de materiale.

IV. Branşare-debranşare, mentenanţă

- Branşament aerian se consideră orice extindere aeriană dintr-o reţea aeriană sau subterană autorizată, pe o lungime de max. 15 m pe domeniul public, şi se va realiza în urma unei notificări prealabile (înainte cu 3 zile de execuţie) către ADP, care va emite o Autorizaţie de Montare (în cazul în care nu sunt obiecţii cu privire la modalitatea de realizare a respectivului branşament). Branşamentele aeriene vor necesita Autorizaţe de Construire, în cazul în care nu sunt incluse în documentaţia tehnică de obţinere a Autorizaţiei de Construire a reţelei din care derivă.

- Branşament subteran se consideră orice extindere subterană dintr-o reţea aeriană sau subterană autorizată, pe o lungime de max. 15 m pe domeniul public. Branşamentul subteran se va realiza după obţinerea unei Autorizaţii de Construire, respectiv a unei Autorizaţii de Montare.

- Mentenanţa reţelelor, inclusiv schimbarea anumitor tronsoane defecte cu altele de acelaşi tip şi dimensiuni prezentate în documentaţia tehnică ce a stat la baza autorizării, se va executa după o notificare în acest sens către ADP şi către Serviciul Public Poliţie Comunitară (SPPC), notificare care va cuprinde:

-perioada de execuţie a lucrărilor (nu mai mare de 10 zile)

-locaţia (locaţiile)

-tipurile de lucrări executate

În cazul intervenţiilor în canalizaţia deţinută de Municipiul Tg- Mureş, notificarea va fi depusă şi luată în evidenţă cu minim 2 zile în prealabil, pentru a se putea lua măsuri în vederea supravegherii lucrărilor.

NOTĂ: În cazul reţelelor pentru transferul de informaţie autorizate până la data întrării în vigoare a prezentei Hotărâri, pe eticheta de identificare, pe lângă numele deţinătorului, în locul numărului Autorizaţiei de Montare, se va trece numărul Autorizaţiei de Construire.