ROMÂNIA

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES						(nu produce efecte juridice)*

Direcţia Şcoli- Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari           INIŢIATOR :

Nr.  B1/24/4962B/26.01.2018					                                Primar ,

Dr. Dorin Florea

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Cornişa, nr. 32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabileşte ţinte naţionale de minimum 9 % privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Pentru a răspunde acestei exigenţe explicite, prin implementarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se limitează consumul anual specific de energie pentru încălzirea locuinţelor, din condominii, la maximum 100 Kwh/mp arie utilă.

Măsurile de reabilitare termică propuse pentru acest imobil au vizat termoizolarea pereţilor exteriori, termo/hidroizolarea planşeului de la ultimul nivel, termoizolarea planşeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare la apartamente şi a uşilor de la intrările principale, închideri de balcoane

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane .

Sunt eligibile : Lucrări de reabilitare termică a anvelopei :

  - izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

  - izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

  - închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

  - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Sunt eligibile si următoarele categorii de lucrări conexe, în condiţiile în care acestea se

justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz în auditul energetic, în limita a 15 % din valoarea eligibilă a lucrărilor de intervenţie :

a)repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe ;

b)repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă ;

c)demontarea echipamentelor şi a instalaţiilor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie ;

d)refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie ;

e)repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate ;

f)repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe ;

Toate lucrările trebuie sa fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică si/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Lucrările la spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice şi la apartamentele cu destinaţia locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, nu sunt eligibile. Pentru aceste spaţii, unde este cazul, se vor suporta în proporţie de 100 % cheltuielile aferente, calculate proporţional cu cota-parte indiviză pentru proprietatea comună şi costurile vizând proprietatea individuală ;

Lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe vizează blocurile construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990;

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie menţionate anterior se asigură astfel :

Contribuţia financiară a solicitantului :

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

●60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat ;

●40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi Asociaţia de proprietari.

Ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de proprietari (privind cheltuielile eligibile) potrivit Ghidului Solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”, varianta finală aflată în dezbatere publică .

● contribuţia asociaţiei de proprietari :

• 25 % din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţii-montaj), din care au fost eliminate cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie pentru spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă ;

•100 % din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea C + M + E) aferente spaţiilor comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţe sau pentru apartamentele aflate în proprietatea persoanelor juridice sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Indicatorii tehnico-economici, din documentaţia de avizare, pe care îi propunem pentru executarea lucrărilor de intervenţie sunt fundamentaţi cu încadrarea în standardele de cost în construcţii, standarde aprobate prin HG nr. 363/2010, modificată prin HG nr. 1061/2012.

Sunt îndeplinite şi exigenţele legale reglementate prin art. 11, alin (2^2), lit b) ale OUG nr. 18 / 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv indicatorii tehnico-economici se aprobă de consiliul local, condiţionat de luarea la cunoştinţă şi transmiterea acordului scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maxim al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine acesteia .

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Târgu-Mureş, a documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Cornişa nr. 32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.

Anexe :  Indicatori tehnico-economici ai investiţiei (xerocopii) : 1 filă ;

Anexă cu descrierea sumară a investiţiei : 3 file .

DIRECTOR EXECUTIV ,				     ÎNTOCMIT ,

Jrs. Dorin Belean				              Ing. Rus Dumitru

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                             Secretar

Csiki Zsolt                                                                                       Bratanovici Cristian

___________                                                                                    ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                          Pui Sebastian Emil

___________                                                                                       ______________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							               Secretar

Bakos Levente Attila

________________                                                                                      _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							                     Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                              Makkai  Grigore

___________________                                                                __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							            Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                                jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                               _________________

ROMANIA									         Proiect :

JUDETUL MURES							        (nu produce efecte juridice)*

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU-MURES

INIŢIATOR :

Primar ,

Dr. Dorin Florea

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din_________2017

privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Cornişa, nr. 32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. B1/24/4962B din 26.01.2018 prezentată prin Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Cornişa, nr. 32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.

În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului Solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.

În temeiul art.36, alin (4), lit. a şi d şi ale art. 45 alin (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă, documentaţia tehnico-economică (faza PT) şi  indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la  blocul de locuinţe din Târgu-Mureş, Str. Aleea Cornişa nr. 32, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu - Mureş, prin Direcţia Comunicare - Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Tehnică şi Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari .

Art.3.În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate .

Viză de legalitate :

p. Secretarul Municipiului Târgu-Mureş ,

Director Executiv DJCAAP

Jrs. Cătană Dianora – Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr. 1 la HCL nr.______ din data___________

# Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Bloc de locuinte din Aleea Cornisa, Nr. 32,

Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici :

| 1.1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.182,34512 | Mii lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care : construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.029,39442 | Mii lei |
| 1.2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,28449 | Mii lei/m2 (a.u.) |

#### 2. Esalonarea investiției - total INV/C+M in lei :

| 2.1. | Anul 1 | 1.182.345,12 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Anul 2 | - | lei |

#### Indicatori fizici :

| 3.1. | durata de execuție a lucrărilor de intervenție | 10 | luni |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) | 3 | ani |
| 3.3. | durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică | 10,7 | ani |
| 3.4. | consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator cladirii izolate termic | 67,480 | kWh/m2 (a.u.) si an |
| 3.5. | economia anuală de energie : | 558.164 | kWh/an |
|  | în tone echivalent petrol | 47,99 | tep |
| 3.6. | reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 | 114.411,78 | kg CO2/an |
| 3.7. | numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice | 44 | Apartamente |

PROIECTANT

Klever System S.R.L.

Anexa nr. 2 la HCL nr.______ din data___________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE :

F.1 - Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

1. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate;

• izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor – șpaleți (cu sistem termoizolant), buiandrugi, glafuri;

• bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de 0,60 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei;

• termoizolare soclu cu sistem termoizolant de 6 cm;

• montare – demontare, transport și utilizare schelă;

• transport materiale și moloz.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape:

• aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport;

• material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS);

• pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant;

• aplicarea masei de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă;

• realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă.

2. Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• demontare tâmplărie exterioară existentă;

• montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior;

• transport materiale și deșeuri rezultate din demontare la 10 km

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

• Profil cu 5 camere, culoare albă;

• Clasa A;

• Armătură oțel zincat;

• Grilă de ventilație mecanică;

• Geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E;

• Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;

• Glaf exterior.

Tâmplăria care se înlocuiește trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

3. Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor:

Balcoanele și/sau a logiile se închid cu tâmplărie termoizolantă conform specificațiilor de la punctul anterior 2), iar parapeții se izolează conform specificațiilor punctului anterior 1).

Închiderea parapeţiilor se va realiza conform soluției prevăzută în memoriul de rezistență și partea desenată, respectiv în detaliile de execuție.

La proiectarea soluțiilor de închidere a parapeţilor s-au respectat condițiile prevăzute în Normativul de siguranță în exploatare cât și prevederile din Normativul privind securitatea la incendiu.

4. Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei:

Clădirea are Acoperis tip terasa. Activitățile propuse pentru această lucrare cuprind:

Termoziolarea acoperișului tip terasă se realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 15 cm și cuprinde următoarele acticități:

• curățare strat suport și control tehnic de calitate;

• termohidroizolarea terasei (suprafața orizontală și atic) cu produse de construcții compatibile tehnic;

• înlocuire copertină atic;

• prelungire/înlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);

• proba de inundare a terasei în vederea recepționării lucrărilor (in cazul existentei terasei);

• transport materiale și moloz.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele materiale:

• strat difuzie și barieră contra vaporilor;

• material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat;

• șapă armată cu plasă sudată;

• material hidroizolant cu autoprotecție.

5. Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• curțare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate;

• izolare termică planșeu peste subsol cu produse de construcții compatibile tehnic;

• transport materiale și moloz.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape:

• aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planșeului peste subsol;

• fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS);

• executarea stratului de protecție al termoizolației cu tencuială subțire cu mortar adeziv armat cu plasă din fibră de sticlă;

• zugrăveală simplă cu lapte de var.

LUCRĂRI CONEXE PROPUSE :

1. Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• Reparații la copertinele casei/caselor de scară;

• Refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale fațadei, unde tencuiala inițială este desprinsă pană la zidărie;

2. Repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• Reparații la hidroizolația existentă;

• Montarea unor deflectoare sub hidroizolația existentă;

• Remedierea denivelărilor existente pe terasă;

• Desfundarea gurilor de scurgere de pe terasă;

• Reparații la aerisirile zidite;

• Refacere instalație de paratrasnet perimetrală;

• Repararea și finisarea elementelor decorative de la partea superioară a terasei (pergole, grinzi, stâlpi, lamele, copertine etc.);

• Desfacerea antenelor realizate/improvizate de proprietari pe terasă;

• Anunțarea deținătorilor antenelor mari de telecomunicații de pe terasă și realizarea lucrărilor de ermo-hidroizolare în zona acestora luând în considerare recomandările deținătorilor respectivelor antene.

3. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• Demontarea aparatelor de aer condiționat de pe fațadele clădirii și remontarea acestora pe suporți care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condiționat;

• Demontarea antenelor TV de pe fațadele clădirii și remontarea acestora pe suporți care permit montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;

• Prelungirea chiturilor de evacuare ale centralelor termice;

• Indepărtarea față de perete a conductelor de gaz de pe fațadele clădirii până la o distanță de minim 10 cm față de sistemul termoizolant ce se va monta;

• Indepărtarea față de perete a cablurilor de pe fațadele clădirii și pozarea în paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant;

• Indepărtarea față de perete a platbandei de împământare de pe fațadele clădirii până la o distanță de minim 10 cm față de sistemul termoizolant ce se va monta;

4. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• Reparații în zona șpaleților interiori;

5. Refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• Realizarea unor orificii de admisie aer proaspăt la partea inferioara a pereţilor exteriori de la camerele care au consumatori de gaze naturale combustibile (bucătării, oficii etc.);

• Realizarea unor orificii de evacuare gaze arse la partea superioară a pereţilor exteriori de la camerele care au consumatori de gaze naturale combustibile (bucătării, oficii etc.);

• Realizarea unor orificii de aerisire la partea superioară a pereţilor exteriori de la cămări (unde este cazul);

• Montarea de tuburi din PVC în orificiile realizate, până la faţa exterioară a sistemului termoizolant montat;

• Montarea grilelor de aer pe o parte şi alta a tuburilor introduse.

6. Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

• Refacerea pantei trotuarului existent și a stratului suport;

• Turnarea unei șape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanță de maxim 1 m;

• Montarea unui cordon bituminos între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) și trotuarul reparat.