SC  VIA  MODUL  SRL                                                                              pr nr 785/2019

TG  MURES                                                                                                faza  PUZ

ANEXA

REGLEMENTARE   PENTRU  CONSTRUIRE

CLADIRE  DE  LOCUINTE  COLECTIVE  P+2

Str  Constantin  Hagi  Stoian  fn  Tg  Mures

Beneficiari :    BALDEAN  DUMITRU  VALENTIN  si  DORINA  DANIELA

PREVEDERI  PUZ  UNIRII  TG  MURES

UTR  L2cz  -Subzona  locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu P+1,2  niveluri  retrase  de  la  aliniament , cu  regim  de  construire  discontinuu ,continuu (insiruite

sau  covor  )  sau  grupat (cuplate) situate  in  noile  extinderi

-functiuni  predominante  -zona  rezidentiala

-Hmax  la  cornisa  =10,0m

-POTmax=35%   -CUTmax=0,6 P+1; 0,9 P+2

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  -4,0m

-retrageri  minime  fata  de  limitele  laterale –3.0m

-retageri  minime  fata  de limita  posterioara -5,0m

PREVEDERI  PUZ  propus

-UTR L2cz  Subzona  locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu P+1,2  niveluri  retrase  de  la  aliniament , cu  regim  de  construire  discontinuu ,continuu (insiruite

sau  covor  )  sau  grupat (cuplate) situate  in  noile  extinderi

-regim  de  construire  - izolat   in  teritoriu

-functiune  predominanta  - zona  locuinte  individuale si colective  cu  regim  mic  de  inaltime

-Hmax   P+2 E Hmax la  cornisa  =10,0m

-POTmax=35%   -CUTmax=P+1-0,6   ;P+2  -0,99

-retragerea  minima  fata  de  aliniamente  la  strada  4,0m

-retrageri  minime  fata  de  limitele  laterale -5,0m

-retagere  minima  fata  de limita  posterioara  5,0m

CIRCULATII  si  ACCESE

Accesul  este  asigurat  din  str Constantin Hagi Stoian  si din str  Marului

In  interiorul  incintelor  sunt  asigurate 16  parcari  si  accese  pietonale

ECHIPAREA  TEHNICO  EDILITARA

-apa  potabila   si canalizarea  menajera  sunt  asigurate  la  retelele stradale

-energia  electrica  este  asigurata  din  reteaua  electrica  limitrofa  prin  racordare  cu  LES

-gazul  metan  este  asigurat  din  reteaua  existenta

Tg  Mures                                                                                                      Intocmit

Tr IV  2019                                                                                                arh.  M  Dragota