Beneficiar:

KALI IULIU

Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23

PLAN URBANISTIC ZONAL
REAMENAJARE LOCUINŢĂ
Târgu Mureş, str.Trotuşului nr.23

Proiect nr.190/2009 - Faza: P.U.Z.

Întocmit: SC ARHIEDIL SRL - Tg.Mureş
str.Cutezanţei nr.26

| S.c „Arhiedil” s.R.L. | Proiect nr.190/2009 |
| --- | --- |
| Târgu Mures |

PLAN URBANISTIC ZONAL
Reamenajare locuinţă 
Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23

Faza: PUZ

borderou

A. Piese scrise

Foaie de gardă

Listă de semnături

Memoriu de prezentare

| 1. INTRODUCERE |
| --- |
| 1.1. | Date de recunoaştere a documentaţiei |
| 1.2. | Obiectul lucrării |
| 1.3. | Surse de documentare |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |
| 2.1. | Evoluţia zonei |
| 2.2. | Incadrarea în localitate |
| 2.3. | Elemente ale cadrului natural |
| 2.4 | Circulaţia |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor |
| 2.6. | Echiparea edilitară |
| 2.7 | Probleme de mediu |
| 2.8 | Opţiuni ale populaţiei |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |
| 3.1 | Concluzii ale studiilor de fundamentare |
| 3.2. | Prevederi ale PUG |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural |
| 3.4. | Modernizarea circulaţiei |
| 3.5. | Zonificarea funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici |
| 3.6. | Dezvoltarea echipării edilitare |
| 3.7 | Protecţia mediului |
| 3.8 | Obiective de utilitate publică |

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Studiul geotehnic

5. ANEXE

Certificat de urbanism nr.1134 din 14.07.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Extras de Carte funciară nr.4261 - municipiul Târgu-Mureş, 
strada Trotuşului nr.23.

Extras de Carte funciară nr.4626/II - municipiul Târgu-Mureş, 
strada Trotuşului nr.21.

Extras de Carte funciară nr.4478/II/II - municipiul Târgu-Mureş, strada Trotuşului nr.25.

Proces verbal nr.8 din 02.07.2009 - Comisia Tehnică.

Aviz nr.5163/07.08.2009, eliberat de SC COMPANIA AQUASERV SA Târgu-Mureş.

Aviz nr.AMSC 304/2009 eliberat de SC ELECTRICA SA - Sucursala Mureş.

Aviz nr.678/2009, eliberat de SC E-on Gaz Distribuţie SA 
Târgu-Mureş.

Aviz nr.80 din 16.09.2009, eliberat de SC SALUBRISERV SA Târgu-Mureş.

Adresa nr.1327/24.03.2009, eliberat de Agenţia pentru protecţia mediului Mureş.

Aviz nr.861/12.08.2009, eliberat de SC ROMTELECOM SA - Centru Târgu-Mureş.

Aviz sanitar nr.720/17.03.2009 eliberat de Direcţia de sănătate publică a judeţului Mureş.

Adresa nr.1113440 din 07.08.2008, eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Horea" al jud.Mureş.

Dovadă de luare în evidenţă nr.774/30.03.2009, eliberat de OAR - Filiala teritorială Mureş.

Declaraţie - Keresztes Irina.

Declaraţie - Csifó Miklós şi Csifó Erzsébet.

B. Piese desenate

| A01 | Plan de încadrare în zonă | sc. 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
| A02 | Situaţia existentă | sc. 1 : 500 |
| A03 | Reglementări urbanistice | sc. 1 : 500 |
| A04 | Reglementări edilitare | sc. 1 : 500 |
| A05 | Regimul juridic al terenurilor | sc. 1 : 500 |
| A06 | Secţiune longitudinală prin teren A-A | sc. 1 : 100 |

Intocmit
arh.Keresztes Géza

| S.c „Arhiedil” s.R.L. | Proiect nr.190/2009 |
| --- | --- |
| Târgu Mures |

PLAN URBANISTIC ZONAL
Reamenajare locuinţă 
Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23

Faza: PUZ

FOAIA DE GARDĂ

| Denumirea lucrării | : | PLAN URBANISTIC ZONAL Reamenajare locuinţă Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23 |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | p.u.z. |
| Beneficiar: |
| KALI IULIU Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23 |
| Proiectant | : | S.C. ARHIEDIL S.r.l. Târgu Mureş str.Cutezanţei nr.26 |

LISTA DE SEMNĂTURI

| Director | ing.Şerban Sorina | ……………… |
| --- | --- | --- |
| Şef proiect | arh.Keresztes Géza | ……………… |
| Proiectanţi | arh.Keresztes Géza | ……………… |
|  | Pozna László | ……………… |

| S.c „Arhiedil” s.R.L. | Proiect nr.190/2009 |
| --- | --- |
| Târgu Mures |

PLAN URBANISTIC ZONAL
Reamenajare locuinţă 
Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23

Faza: PUZ

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

Reamenajare locuinţă

Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

Beneficiar: 		 KALI IULIU
			 Târgu-Mureş, str.Trotuşului nr.23

Proiectant:		 SC ARHIEDIL SRL
	 	 Târgu Mureş, str.Cutezanţei nr.26

Data elaborării:	 2009.

1.2. Descrierea investiţiei

În cadrul programului de dezvoltare a municipiului Târgu-Mureş, 
se prevede necesitatea asigurării terenurilor destinate dezvoltării zonelor de locuit, reamenajarea şi extinderea locuinţelor existente, unifamiliale, amplasate pe loturi individuale, extinderea şi confortizarea locuinţelor particulare existente în diferite zone a oraşului.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş conform Planului Urbanistic General, întocmit de SC ARHITEXT INTERLSOFT SRL Bucureşti, din 1998.

Planul urbanistic zonal stabileşte reglementări specifice pentru o zonă din teritoriul administrativ al oraşului, trasează căile de circulaţie, propune zonificarea teritoriului, asigurarea dotărilor şi infrastructurii necesare. Scopul lucrării este de a pune la dispoziţia autorităţilor locale, a avizatorilor, 
o metodologie unitară şi concretă, în vederea identificării şi delimitării terenurilor destinate construirii unor obiective, precum şi stabilirea condiţiilor de utilizare. Este foarte importantă utilizarea raţională a terenurilor, corelarea intereselor generale ale colectivităţii locale cu interesele particulare.

Prin prezenta documentaţie s-au urmărit în principiu următoarele:

analiza situaţiei existente şi stabilirea indicilor urbanistici existenţi,

dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse corespunzător suprafeţei terenului studiat şi în conformitate cu tema de proiectare;

echiparea cu utilităţi;

integrarea şi armonizarea noilor construcţii în mediul construit şi cu cadrul natural existent;

asigurarea condiţiilor privind protecţia mediului.

OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN PROIECT sunt:

stabilirea terenului aferent propunerilor şi încluderea lui în zona de locuit;

asigurarea celui mai economic traseu pentru deservirea parcelei;

asigurarea cu reţele tehnico-edilitare necesare pentru dezvoltări, prin racordare la reţelele existente sau la prelungirile acestora;

măsuri şi acţiuni pentru protejarea şi conservarea mediului.

Principalul obiectiv al prezentului PUZ este reglementarea urbanistică şi tehnico-edilitară, precum şi asigurarea bazei legale, obţinerea derogărilor pentru zona în care se găseşte construcţia, reglementat prin UTR LL - zona locuinţelor individuale şi colective mici, în regim de construire izolat şi grupat, cu regim de înălţime, P, P+1, realizate pe baza unor lotizări prestabilite.

1.3. Surse documentare

Baza topografică utilizată pentru elaborarea PUZ este ridicarea topografică avizată de OCPIM - la scara 1:500.

Planul Urbanistic General al municipiului Târgu-Mureş, întocmit de SC ARHITEXT INTELSOFT SRL Bucureşti, din 1998.

date culese pe teren.

date privind reţelele tehnico-edilitare de la deţinătorii şi administratorii acestora.

studiul geotehnic.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

Zona studiată, situată în intravilanul oraşului, este o zonă tradiţională de locuit, care s-a format în decursul anilor. Această zonă s-a definitivat şi a primit forma actuală între cele două războaie mondiale. Fondul construit şi-a schimbat imaginea de câteva ori, construcţiile existente fiind clădiri de locuit cu parter (majoritatea) şi parter şi mansardă (extinderi făcute în ultima perioadă). Clădirile, fronturile acestora, urmăresc trama stradală, casele fiind aşezate cu latura scurtă către stradă.

În spatele caselor există spaţii mari neconstruite, acestea fiind grădini în zona de locuit. Zona este accesibilă prin cele patru străzi existente, strada Trotuşului, de unde avem accesul la lotul beneficiarului, strada Dorobanţilor (care este la est), strada B.H. Delavrancea (zona de vest) şi strada Someşului (către nord), prin care se poate asigura legătura spre zona centrală a oraşului.

Locuinţele care se găsesc pe această parcelă, delimitată de cele patru străzi susamintite, sunt dotate cu reţele tehnico-edilitare, de alimentare cu apă potabilă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică şi cu gaz metan.

În condiţiile actuale sunt prioritare următoarele:

stabilirea funcţiunilor, a loturilor existente;

stabilirea indicilor urbanistici reali, pe baza studiului situaţiei existente, cele stabilite prin cartarea zonei;

studiul reţelelor tehnico-edilitare, extinderea acestora pentru asigurarea funcţionării locuinţelor existentelor, a extinderilor proprie în această zonă;

măsuri şi acţiuni pentru protecţia mediului.

2.1. Evoluţia zonei

Terenul beneficiarului, lotul din strada Trotuşului nr.23, are în prezent o construcţie, având funcţiunea de locuinţă şi este o clădire parter. Se încadrează în fondul construit existent din această zonă, care s-a format din loturi particulare, cu locuinţe parter, parter şi mansardă. Construcţiile de locuinţe s-au format în decursul deceniilor prin extinderi succesive, care au fost realizate în adâncimea loturilor, în dauna spaţiilor verzi, ocupând o parte din grădinile loturilor. Aceste grădini, spaţii verzi existente şi astăzi oferă condiţii bune pentru amplasarea unor locuinţe, sau extinderea celor existente.

Fiind înconjurată de zone de locuit, cu legături uşoare cu zonele învecinate cu posibilităţi de utilare imediată, acestea fac ca terenul să fie atractiv pentru noi investiţii.

2.2. Încadrarea în localitate

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, într-o zonă cu loturi şi construcţii tradiţionale, cu regim de înălţime parter, parter şi mansardă. Zona este accesibilă din străzile existente, strada Dorobanţilor, strada Someşului, strada Trotuşului.

Posibilitatea de completare şi mobilare a zonei cu noi obiective pentru care s-a manifestat un deosebit interes din partea investitorilor este motivul pentru care se fac propuneri. În prezenta documentaţie se va reglementa din punct de vedere urbanistic şi juridic modul de amplasare şi construire solicitată prin Certificatul de urbanism nr.1134 din 14.07.2009 şi prin Procesul verbal nr.8 din 02.07.2009 eliberate de Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Din concluziile studiilor anterioare, rezultă ca necesare studierea, aprofundarea şi analizarea următoarelor aspecte:

respectarea dreptului de proprietate;

stabilirea terenurilor necesare pentru dezvoltare;

zonificarea funcţională a zonei studiate;

integrarea noilor construcţii şi amenajări în cadrul natural şi construit;

asigurarea cu utilităţi;

întocmirea Regulamentului Local de Urbanism.

2.3. Analiza geotehnică

2.3.1. Morfologia regiunii

Terenul de fundare este format din depozitele aluviale ale Mureşului şi se caracterizează printr-o variaţie semnificativă a compoziţiei granulometrice pe verticală. La bază se află un depozit necoeziv grosier, format din pietriş cu nisip. Acest depozit de bază este acoperit cu aluviuni de granulaţie fină, de categoria nisipurilor şi prafurilor nisipoase. La suprafaţa terenului se găseşte un strat de umplutură de pământ în amestec cu moloz, a cărei grosime variază între 0,7-1,0 m.

Stratificaţia terenului de fundare a fost urmărită cu ajutorul a două foraje, amplasate în interiorul perimetrului propus pentru construcţii.

2.3.2. Condiţii tehnice-geologice

Terasa de luncă a Mureşului se caracterizează prin existenţa unei pânze freatice la o adâncime medie. Cota apei freatice a fost determinată în fântâna săpată, existentă pe amplasament. La data executării forajului nivelul hidrostatic a fost întâlnit la cota (5,50 m de nivelul terenului, fără efecte negative asupra condiţiilor de fundare.

2.3.3. Stratificaţia terenului

În urma forajelor s-a constatat o stratificaţie neuniformă în privinţa apariţiei straturilor cu capacitate portantă diferită. Stratul de pietriş cu nisip apare la cota între (1,7 ( (2,3 m, iar stratul de umplutură are grosimi variabile.

Stratificaţia terenului în cele două foraje are următorul aspect (vezi fişa forajului).

(F1) (partea din faţă a amplasamentului)

a. la suprafaţă stratul de umplutură din pământ în amestec cu moloz are o grosime de 0,7 m.

2. sub umplutură apare un strat format din praf nisipos cenuşiu de 
0,9-1,0 m grosime.

3. la cota (1,7 m se găseşte stratul grosier, format din pietriş cu nisip.

(F2) (partea din spate a amplasamentului)

1. stratul de umplutură din pământ cu moloz are o grosime de 1 m.

2. urmează un strat praf nisipos cenuşiu de 0,8 m.

3. în continuare se găseşte un strat de nisip fin prăfos de 0,5 m.

4. stratul de pietriş cu nisip apare la cota (2,3 m.

2.3.4. Condiţii de fundare

Suprafaţa orizontală a terenului de fundare asigură condiţii optime de stabilitate din punct de vedere geomorfologic.

Pământurile terenului de fundare prezintă caracteristici fizici, pe baza cărora capacitatea lor portantă se poate calcula prin aplicarea valorilor presiunilor convenţionale din STAS 3300-2/85.

La determinarea cotei de fundare trebuie ţinut cont de prezenţa stratului de umplutură de la suprafaţă, care are grosimi variabile între 
0,7-1,0 m. Deci cota de fundare se va stabili la ( 1,2 m de nivelul terenului actual, iar stratul bun de fundare se consideră cel format din praf nisipos, situat sub umplutură. Pe acest strat la calculul dimensionării fundaţiei se va aplica presiunea convenţională de calcul de bază Pconv=220 kPa.

Având în vedere stratificaţia terenului, cu apariţia stratului de pietriş la cote diferite ((1,7(2,3 m) se aşteaptă la tasări diferenţiate care presupune aplicarea betonului armat în fundaţie.

Nivelul freatic relativ scăzut permite executarea spaţiului de subsol.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona seismică cu valoare de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,12g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani, perioadă de control (colţ) Tc=0,7s.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Zona studiată se află în partea sud-vestică a localităţii Târgu-Mureş, la altitudinea de 310,35-310,45 m, terenul fiind puternic orizontal. Potrivit aşezării geografice şi condiţiilor naturale, terenul se încadrează într-o climă temperat-continentală. Prezintă temperaturi medii anuale între 8°C şi 9°C. Cantitatea anuală de precipitaţii variază între 550 şi 800 mm. Teritoriuul nu este afectat de inundaţii şi alunecări de teren. Vânturile dominante sunt cele de vest şi nord-vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie. Pentru stabilirea naturii terenului de fundare au fost executate două foraje geotehnice. La suprafaţă se află un strat de umplutură în amestec cu moloz, cu grosimea de 0,7 m. Sub aceasta se găseşte un strat format din praf nisipos cenuşie de 0,90-1,00 m grosime. La cota (1,70 m se găseşte stratul grosier format din pietriş cu nisip. Zona de amplasament se caracterizează prin acumulări foarte slabe de apă. Cota apei freatice se află la (5,50 m de la cota terenului natural.

2.5. Circulaţia

Zona studiată se află în intravilanul existent al localităţii. Circulaţia se desfăşoară pe o străzile existente, adiacente zonei studiate. Ele fac parte din trama de circulaţie secundară. Amplasamentul solicitat este accesibil din strada Trotuşului, care are legături la nord cu strada Someşului, iar la sud cu strada Dorobanţilor.

2.6. Ocuparea terenurilor, principalele disfuncţionalităţi

Terenul studiat se află de-alungul străzii Trotuşului şi este alcătuit din zona de locuit format din şirul de case (gospodării) existente şi grădinile din spatele caselor, libere de construcţii, ele fiind în proprietate privată. Construcţiile de locuinţe existente sunt clădiri amplasate pe loturi particulare în sistem izolat şi cuplat, cu regimul de înălţime P şi P+M. Casele sunt racordate la reţelele tehnico-edilitare existentă în zonă - alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi gaze naturale.

Disfuncţionalităţi

Din analiza situaţiei existente se constată următoarele disfuncţionalităţi, redate în tabelul de mai jos:

| Domenii | Disfuncţionalităţi | Priorităţi |
| --- | --- | --- |
| Fond construit existent | confort mediu şi redus | modernizări şi echipare edilitară |
| Probleme de mediu |

lipsă echipament edilitar la capătul loturilor

apă

canalizare

curent electric

gaz

asigurarea cu apă potabilă din reţeaua existentă prin prelungirea acesteia;

racordare la canalizarea existentă din lotul existent;

racordare la reţeaua electrică existentă pe lot

racordare la reţeaua de gaze naturale existentă pe lot.

2.7. Echiparea edilitară

Amplasamentul studiat este parţial construit şi parţial terenuri libere, fără construcţii. Clădirile existente, casele de locuit, amplasate pe strada Trotuşului sunt dotate cu lucrările tehnico-edilitare existente din zonă - alimentare cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică şi de gaze, telefonie.

2.8. Probleme de mediu

relaţia cadru natural - cadru construit: terenul este liber de construcţii;

existenţa riscurilor naturale şi antropice: nu este pericol de inundaţie sau de alunecare de teren (vezi studiul geotehnic);

evidenţa valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: terenul studiat nu are valori de patrimoniu şi nu se află în zona de protecţie a vreunui monument;

evidenţa potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul.

2.9. Opţiuni ale populaţiei

Terenul studiat face parte dintr-o zonă de locuit, are un potenţial ridicat, având şi posibilitatea de a fi racordat la dotările existente în zonă.

Proprietarul terenului doreşte valorificarea superioară a zonei studiate, intenţie acceptată şi de administraţia locală, care a emis Certificatul de urbanism pentru întocmirea unei documentaţii în faza de plan urbanistic zonal. Funcţiunea terenului se va păstra conform regulamentului local de urbanism al PUG aprobat zona se încadrează în UTR LL - zona locuinţelor individuale şi colective mici, în regim de construire izolat şi grupat, cu regim de înălţime P, P+1, realizate pe baza unor lotizări prestabilite. Amplasarea locuinţei propuse va atrage după sine prelungirea reţelelor tehnico-edilitare, prelungirea reţelelor tehnico-edilitare existente. Se va realiza o clădire de locuit, care va avea un aspect arhitectural urbanistic corespunzător, care respectă modul de ocupare tradiţional al loturilor, forma şi materialele tradiţionale existente în zonă.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiul topografic atestă pe baza calculelor analitice suprafaţa corpurilor de proprietate, dovedeşte deţinerea legală a terenului. Ridicarea a fost executată din 4 staţii.

Studiul geotehnic prezintă stratificaţia terenului, arată condiţiile de fundare. Conform acestuia zona amplasamentului se caracterizează cu un risc geotehnic redus, se poate funda conform STAS 3300/2-85. 
La determinarea cotei de fundare trebuie ţinut cont de prezenţa stratului de umplutură de la suprafaţă, care are grosimi variabile între 0,70-1,00 m. Deci cota de fundare se va stabili la (1,20 m de la nivelul terenului natural, iar stratul bun de fundare se consideră cel format din praf nisipos, situat sub umplutură. Pe acest strat la calculul dimensionării fundaţiei se va aplica presiunea convenţională de calcul de bază Pconv = 220 kPa. Având în vedere stratificaţia terenului, cu apariţia stratului de pietriş la cote diferite ((1,70(
(2,70 m) se aşteaptă la tasări diferenţiate, care presupun folosirea betonului armat în fundaţii. Cota apei freatice fiind la adâncime mare permite executarea spaţiilor la subsol.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona seismică a regiunii, care este grupa E, având indici seismici de cfalcul Ks=0,12 şi Tc=0,7.

3.2. Prevederi ale PUG

Terenul studiat se găseşte în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, conform PUG elaborat de SC AHITEXT INTELSFOT SRL Bucureşti din 1998. Conform regulamentului local de urbanism, zona studiată se află în zona B, UTR "LL" - zona locuinţelor individuale şi colective mici, în regim de construire izolat şi grupat, cu regim de înălţime P, P+1, realizate pe baza unor lotizări prestabilite. Este admisă funcţiunea de locuire. Se menţin dimensiunile şi parcelarul iniţial, care variază între 250 şi 600 mp şi au în general frontul la stradă cuprins între 12-14 m pentru construcţii cuplate şi 15-18 m pentru construcţii izolate. Se permite o retragere faţă de aliniament la minim, 4,0(5,0 m, retragerile faţă de limita posterioară a parcelei minim 5,0 m. Pentru indicii urbanistici POTmax=30%, CUTmax=0,6 pentru P+1 şi 0,9 pentru P+2. Înălţimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornişă va respecta înălţimea maximă prevăzută prin proiectul iniţial al lotizării.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Proprietarul lotului cu nr.23 doreşte construirea unui apartament pe terenul în proprietatea lui, care se va ridica în continuarea clădirii existente. Se va realiza o clădire parter, care va adăposti două camere (camera de zi şi un dormitor), o bucătărie, baie, cămară şi o mică terasă la intrare.

Prin amplasarea construcţiei prevăzute de această documentaţie se propune o folosire mai raţională şi mai intensivă a lotului. Terenul oferă condiţii optime pentru amplasarea casei de locuit, faţada din curte are orientare sud, sud-vest.

Condiţiile de fundare sunt bune, se asigură o amenajare raţională, fără restricţii. Prin propunerile făcute se încearcă valorificarea la maximum al condiţiilor oferite de cadrul natural al zonei.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Circulaţia vehiculară se va desfăşura pe strada Trotuşului, stradă existentă, care are legături cu străzile Someşului şi Dorobanţilor, având două benzi de circulaţie şi trotuare pe ambele laturi, care asigură spaţiile necesare circulaţiei pietonale. Staţionarea autovehiculelor se admite doar în interiorul loturilor sau în parcările amenajate.

3.5. 	Zonificare funcţională - reglementări, 
		bilanţ teritorial, indici urbanisitici

Prezenta documentaţie s-a întocmit în vederea studierii zonei adiacente lotului nr.23, strada Trotuşului şi în vederea stabilirii indicilor urbanistici reali, pe baza situaţiei existente din teren. Scopul lucrării este de a obţine derogările solicitate pentru a extinde construcţia existentă cu 55,50 mp, pentru a stabili o retragere faţă de limita posterioară de 3,95 m, în vederea obţinerii de indici urbanistici, POT şi CUT, care să permită amplasarea extinderii propuse.

Principala funcţiune a zonei este cea de locuit.

Construcţiile particulare, existente pe strada Trotuşului, 15 în total sunt case de locuit, dintre care 13 sunt construcţii parter, iar două sunt locuinţe cu parter şi mansardă.

Suprafaţa terenului studiat este 6080,00 mp, adică 0,60 HA.

Iată situaţia existentă, cu loturile existente şi indicii urbanistici existenţi, calculaţi pentru fiecare gospodărie.

Din bilanţul situaţiei existente se poate observa că, indicii urbanistici existenţi, stabiliţi de Regulamentul local de urbanism, întocmit pentru Planul Urbanistic Genereal nu reflectă realitatea din teren. Procentul de ocupare a terenului depăşeşte la fiecare lot POTmax stabilit de 30%. Procentul de ocupare a terenului mediu pentru construcţiile din strada Trotuşului este de 45,34%. Valorile reale se înscriu între 28,20% (aceasta fiind cea mai mică, dar aceasta este singura cifra care nu depăşeşte cifra maximă admisă de PUG) şi 60,33% (fiind cea mai ridicată).

Coeficientul de utilizare a terenului de asemenea depăşeşte cele din regulament, unde CUTmax = 0,6 la construcţii P+1 şi 0,9 pentru clădiri cu P+2. În prezent la clădirile de locuit existente cu parter valoarea CUT existent variază între 0,28 şi 0,78, valoarea medie existentă fiind de 0,49.

De aici rezultă că, este justificată cererea beneficiarului de a schimba valoarea indicilor urbanistici POT şi CUT, în vederea reflectării situaţiei existente în teren. Propunerea de extindere a locuinţei actuale se înscrie armonios în situaţia existentă, nu va depăşi indicii urbanistici maximi existenţi de POT max exist = 60,33% şi CUT max exist = 0,78.

Indici maximi propuşi şi indici realizaţi existenţi

| suprafaţa terenului studiat | 6080,00 mp, 0,60 HA |
| --- | --- |
| suprafaţa proprietăţilor studiate | 6080,00 mp |
| suprafaţa construită la sol existentă | 2756,46 mp |
| suprafaţa desfăşutată | 2992,40 mp |

Procentul de ocupare a terenului maxim propus

| POT propus conform acest PUZ | 56,50% |
| --- | --- |
| POT realizat - lot str.Ttotuşului nr.23 | 54,74% |
| POT mediu existente suprafaţa studiată | 45,34% |

Coeficientul de utilizare a terenului

| CUT propus conform acest PUZ - clădiri parter | 0,60 |
| --- | --- |
| CUT realizat - lot str.Trotuşului nr.23 | 0,54 |
| CUT mediu existent suprafaţa studiată | 0,49 |
| CUT propus conform acest PUZ P+M, P+1 | 0,90 |

Parcela se consideră construibilă dacă se respectă următoarele condiţii:

parcela este accesibilă dintr-un drum public sau prin servitute de trecere legal obţinută printr-o trecere de minim 3,0 m;

adâncimea parcelei este mai mare decât lăţimea;

suprafaţa minimă a parcelei 250,00 mp.

Regimul de aliniere a construcţiilor

Se propune păstrarea aliniamentului existent faţă de domeniul public, deci amplasarea fronturilor la limita cu aceasta.

În cazul locuinţelor individuale faţă de limitele laterale se propune o distanţă minimă de 2,00 m, cu deschideri reduse spre vecinităţi. Pentru anexe, garaje, care nu au deschideri către vecini şi vor fi construcţii doar parter, se permite o apropiere de vecini până la distanţa de 1,00 m. La locuinţele cuplate câte două sau la cele care sunt amplasate pe limitele laterale, se permite amplasarea casei sau a extinderilor pe una dintre limitele laterale, unde se va executa calcan (perete de foc) pentru fiecare casă în parte. Faţă de limita posterioară propunem păstrarea distanţei de 3,95 m pentru clădirile parter, parter+mansardă, iar la cele cu parter+etaj 1, distanţa de minim 5,0 m.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare - propunere

Amplasamentul este situat într-o zonă de locuit, cu construcţii parter, parter+mansardă, cu case individuale şi cuplate, din starda Trotuşului. Zona este echipată cu dotări edilitare, oferă posibilităţi de racordare la reţelele existente în zonă - de alimentare cu apă şi canalizare, de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu gaze naturale.

1. Alimentare cu apă

Pentru locuinţa propusă, alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin extinderea reţelei existente din strada Trotuşului. Locuinţa propusă sau noile construcţii vor avea branşament separat la reţeaua existentă. Pe branşament se va realiza un cămin de apometru, în care se va instala contorul pentru măsurarea debitelor de apă consumate efectiv.

2. Canalizarea

Apele uzate menajere, provenite de la noile construcţii, extinderi, vor fi colectate şi evacuate la canalizarea existentă din strada Trotuşului. Aceste legături vor fi realizate subteran, respectând adâncimea de îngheţ şi vor fi din PVC. Racordurile la reţeaua existentă se vor face prin intermediul unui cămin de racord.

3. Alimentarea cu energie electrică

Se va rezolva din reţeaua existentă, care se află în vecinătatea zonei studiate. Există reţea de alimentare cu energie electrică şi post de transformare în strada Trotuşului. Branşarea noilor locuinţe se va realiza printr-un traseu subteran şi prin intermediul unei firide electrice de branşament la fiecare casă.

4. Alimentarea cu gaze naturale

Se va realiza prin prelungirea conductei de gaz metan existentă în strada Trotuşului nr.23, cu un contor nou pentru nou apartament propus. Încălzirea clădirilor se va realiza cu centrala termică proprie, amplasat în bucătărie. Bucătăria va fi racordată la reţeaua individuală. Centrala termică va asigura apa caldă necesară instalaţiei de încălzire precum şi apa caldă menajeră.

5. Gospodăria comunală, salubritatea

Gunoiul menajer va fi colectat, selecţionat şi transportat periodic la groapa de gunoi ecologic, prin contract cu SC SALUBRISERV SA.

3.7. Protecţia mediului

Se pune problema protecţiei mediului faţă de sursele potenţiale de poluare:

apele uzate menajere şi de la baie vor fi canalizate în reţeaua publică de canalizare;

deşeurile vor fi depozitate pe platforme special amenajate de unde vor fi transportate pe baza unui contract la locurile indicate.

3.8. Obiective de utilitate publică

3.8.1. Lista obiectivelor de utilitate publică propuse

Clădirea propusă va fi racordată la reţelele edilitare publice existente din zonă, de alimentare cu apă, scanalizare, alimentare cu energie electrică şi alimentare cu gaze naturale.

3.8.2. Tipul de proprietate a terenurilor

Suprafaţa studiată este de 6080,00 mp, care se compune din mai multe proprietăţi, loturi individuale, care se deschid către strada Trotuşului.

Suprafaţa loturilor variază mult, ele fiind cuprinse între 145,78 mp (str.Trotuşului nr.5) şi 665,03 mp (str.Trotuşului nr.15). Deasemenea suprafaţa construită este foarte diferită, având procentul de ocupare foarte diferit - de la 28,20% (str.Trotuşului nr.13) la 60,33% (str.Trotuşului nr.9).

Regimul de înălţime în general este parter, unde coeficientul de utilizare a terenului variază între 0,28 (str.Trotuşului nr.13) şi 0,65 (str.Trotuşului nr.21). Coeficientul creşte la loturile cu mansardă, având 0,78 (str.Trotuşului nr.37) şi 0,85 (str.Trotuşului nr.3).

La lotul cu nr.23, beneficiarul acestei lucrări, suprafaţa construită este de 187,00 mp, cu procentul de ocupare de 42,21%, iar coeficientul de utilizare este de 0,42, construcţia existentă fiind o clădire de regim parter. Aceşti coeficienţi reprezintă situaţia generală a zonei, indici care depăşesc şi în prezent coeficienţii maximi propuşi de planul urbanistic general aprobat. De aici rezultă necesitatea studiului situaţiei existente, pentru a stabili indicii reali, în vederea întocmirii regulamentului local pentru realizarea de noi construcţii, extinderi la locuinţe, etc.

În tabelul de mai jos prezentăm  situaţia ocupării terenului, cu indicii urbanistici existenţi.

Propunerea noastră concretă se referă la lotul cu nr.23 din strada Trotuşului. Iată bilanţul pentru acest lot.

| BILANŢ TERITORIAL - amplasamentul studiat |
| --- |
| Nr. crt. | Teritoriu aferent |

EXISTENT

mp %

PROPUS

| mp % |
| --- |
| 1 | Casa de locuit existentă + construcţie nouă propusă | 187,00 | 42,21 | 242,50 | 54,74 |
| 2 | Alei carosabile, pietonale şi platforme pavate | 256,0 | 57,79 | 154,93 | 34,98 |
| 3 | Zone verzi | -- | -- | 45,57 | 10,28 |
| TOTAL GENERAL | 443,00 | 100,00 | 443,00 | 100,00 |

Din bilanţul situaţiei existente se poate observa, că peste 57% din suprafaţa lotului este liber de construcţii, având un potenţial ridicat. Prin prezenta documentaţie ocuparea terenului se va modifica după cum urmează: 242,50 mp, vor fi ocupate de cele două apartamente, ce va reprezenta 54,75% din totalul lotului. Zona liberă, care în prezent este ocupată de curte şi alei de acces carosabil şi pietonal ocupă suprafaţa de 256,00 mp, adică 57,79 % din suprafaţă. După construirea extinderii surpafaţa liberă, ocupată de circulaţii, va fi doar de 154,93 mp, adică 34,98% din suprafaţa viitorului lot.

Terenul fiind proprietate privată, folosirea lui cât mai eificientă este o necesitate. Construirea apartamentului, extinderea casei de locuit existente, este o investiţie care va completa suprafaţa locuibilă, ceea ce este scopul beneficiarului.

3.8.3. Circulaţia terenurilor

Tipul de proprietate al terenurilor nu se modifică, se schimbă doar destinaţia unor terenuri - din suprafeţe libere, neconstruite în zonă de locuit, astfel se va reduce suprafaţa circulaţiilor, a curţilor, a platformelor pavate. Zona îşi va păstra funcţiunea existentă de cea de locuit, cu locuinţe mici pe loturi individuale.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Zona studiată de 6080,00 mp, adică 0,60 HA, cuprinde suprafaţa proprietăţilor studiate, care toate sunt de proprietate privată. Întreaga suprafaţă studiată se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş.

Iată bilanţul teritorial al zonei studiate:

| Nr. crt. | Teritoriu aferent |
| --- | --- |

EXISTENT

mp %

PROPUS

mp %

1

Locuinţe exiswtente în regim mic - mediu (P-P+E)

Construcţia nouă (str.Trotuşului nr.23)

2756,46

--

45,33

--

2756,46

+

55,50

| 46,24 |
| --- |
| 2 | Alei carosabile, pietonale şi platforme pavate | 2423,30 | 39,87 | 2322,23 | 38,21 |
| 3 | Zone verzi, grădini | 900,24 | 14,80 | 945,81 | 15,55 |
| TOTAL GENERAL TEREN STUDIAT | 6080,0 | 100,00 | 6080,00 | 100,00 |

Terenul studiat cuprinde zona de locuit format din gospodării individuale, case de locuit amplasate pe traseul străzii Trotuşului, cu grădini în spatele caselor, curiţile aferente. În general, există spaţii libere la majoritatea gospodăriilor care permit extinderi sau chiar construcţii noi. Având aceste condiţii favorabile, cât şi posibilitatea racordării la reţelele tehnico-edilitare, fac ca aceste terenuri să aibă un potenţial ridicat.

Proprietarii terenurilor pot valorifica acest potenţial economic şi urbanistic prin extinderea suprafeţelor construite, realizând construcţii parter, parter şi mansardă sau prin mansardarea construcţiilor parter existente. Certificatul de urbanism nr.1134 din 14.07.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş, este acordul de principiu pentru asemenea lucrări pe loturile existente în zona studiată.

Conform documentului sus amintit, pentru autorizarea construcţiilor este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism în fază de Plan Urbanistic Zonal - în care să fie studiate condiţiile de amplasare, accese carosabile şi pietonale, asigurarea utilităţilor.

Pe baza Planului Urbanistic Zonal se vor emite Certificatul de urbanism, CU şi Autorizaţia de Construire AC, pentru construcţiile propuse.

Se vor realiza următoarele obiective:

casă de locuit - apartament cu 55,50 mp, clădire parter care va adăposti două camere (camera de zi şi dormitor), bucătărie, baie, cămară, terasă;

se propune dotarea locuinţei cu utilităţi:

alimentarea cu energie electrică;

alimentarea cu apă potabilă;

canalizarea menajeră şi pluvială;

alimentarea cu gaze naturale.

clădirea de locuit propusă, ca funcţiune, aspect, volumetrie şi finisaje, va asigura confort maxim, va avea o imagine arhitectural-urbanistică în conformitate cu modul de organizare şi de construire tradiţională a zonei.

Pentru implementarea locuinţelor propuse este necesară cooperarea între:

proprietarul terenurilor;

Primăria municipiului Târgu-Mureş;

deţinătorii de utilităţi;

investitori - locali sau din alte zone;

populaţia localităţii.

În perioada imediat următoare sunt necesare următoarele studii şi proiecte pentru:

alimentarea cu energie electrică, extinderea reţelei existente;

alimentarea cu apă potabilă;

canalizarea menajeră şi pluvială prin racordarea la reţeaua existentă;

alimentarea cu gaze naturale, extinderea reţelei existente;

faza CU şi DTAC pentru construcţia propusă.

Prin propunerile formulate în Planul Urbanistic Zonal va creşte potenţialul economic, urbanistic şi ambiental al zonei şi va contribui la dezvoltarea construcţiilor de locuinţe a municipiului Târgu-Mureş. Amenajarea arhitectural urbanistică a zonei, va oferi noi posibilităţi de ocupare a terenurilor din zona studiată.

Primăria municipiului Târgu-Mureş, regiile şi societăţile comerciale furnizoare de utilităţi trebuie să întocmească un program de acţiune pentru prelungirea reţelelor publice, în vederea asigurării funcţionării zonei.

La realizarea traseelor, culoarelor necesare utilităţilor propuse, se vor respecta distanţele de protecţie şi de siguranţă în conformitate cu prevederile tehnice.

Intocmit

arh.Keresztes Géza