SC PROSERV PLUS SRL, Tg-Mureş, str.Borzeşti nr.4, tel.0365-80 11 33; 0721432667

PROIECT NR.202 / 2018

MEMORIU DE PREZENTARE

1.	INTRODUCERE

1.1.	Date de recunoaștere a documentației

1.1.1.	Denumire lucrare :	PUZ - RECONFORMARE PARȚIALĂ ZONA V5 ÎN ZONA AI2b,PENTRU

REAMENAJARE ȘI EXTINDERE HALĂ DE PRODUCȚIE

1.1.2.	Amplasament :		Municipiul Tg.Mureș, str.Prutului nr.22

1.1.3.	Beneficiar :		BODOR CONSTANTIN

Tg.Mureș, str.Zânelor nr.1

1.1.4.	Proiectant :		SC PROSERV PLUS SRL

Arh. urb. Dănuț-Ioan FIȘUȘ

Tg.Mureș, str.Borzești nr.4, Tel.0721 432 667

1.1.5.	Data elaborării :	Februarie 2018

1.2.	Obiectul PUZ

1.2.1.	Solicitări ale temei program

Prezenta documentație s-a elaborat în baza Certificatului de urbanism nr.2494 din 29.12.2017 și a Avizului de inițiere nr.30 din 30.10.2017

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal este necesară pentru reglementarea zonei care în prezent este prevăzută în PUG ca UTR - V5, deci cu interdicții de construcție, pentru protejarea culuarelor dotărilor tehnico-edilitare, deși pe amplasament există edificate cu diverse funcțiuni de mică producție, depoșitare, sau prestare servicii.

Precizez că :

- În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată în 2009), Art.3, alin e) - precizează termenul de culuare de protecție fașă de infrastructura tehnică, cu explicitare în Art.4, alin m) - ca fiind plantații realizate în lungul căilor de circulație, sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calității mediului și protejării infrastructurii aferente.

- În zona specificată ca fiind incadrată în UTR-V5 - cea care excede amplasamentul studiat, există mai multe incinte cu edificate în care sunt funcțiuni specifice pentru activitate de producție, depozitare și prestări servicii,

- În vecinătatea zonei consemnate în PUG ca UTR-V5, sunt zone ample cuprinse în UTR - AI2c - subzona parcului de activități, sau UTR- LM - zona mixtă cu locuințe individuale şi colective mici şi activităţi productive.

Astfel, se propune conversia funcțională parțială a zonei - din incinta studiată :

- din UTR - V5 - zonă / culuar de protecție față de infrastructura tehnică,

- în UTR - AI2b - subzona implantărilor IMM productive și de servicii, pe zona construibilă, care nu afectează dotările infrastructurii tehnice.

Analiza organizării parcelei de teren s-a făcut în principiu având în vedere :

- caracteristicile terenului de amplasare

- solicitările beneficiarului

- corelarea cu edificatul existent - hală de producție

- situația juridică aterenulu- posibilitățile de echipare tehnică

1.2.2.	Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată

Conform studiilor de fundamentare și a variantei preliminare a refacerii PUG al municipiului Tg.Mureș, zona se evidențiază ca o rezervă pentru posibilități de dezvoltare a dotărilor de producție și prestări servicii - activități fără efecte poluante asupra vecinătăților și a dotărilor existente și unde nu se vor genera afluxuri semnificative de oameni și utilaje.

1.3.	Surse documentare

Sursele utilizate la fundamentarea soluției propuse, sunt :

- Regulamentul General de Urbanism

- Planul Urbanistic General al municipiuluyi Tg.Mureș

- Ghid privind Metodologia de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor Plan Urbanistic Zonal

- Studiul topografic al zonei

- Elementele strudiului geotehnic al amplasamentului

2.	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.	Evoluția zonei

Zona srudiată este situată în intravilanul municipiului Tg.Mureș, într-o zonă adiacentă str.Prutului, zonă cu caracter general destinat activităților productive.

Urbanistic, zona în care este încadrat amplasamentul, are ca vecinătăți, o diversitate de zone funcționale : zone cu locuințe pe loturi individuale, zone cu edificate destinate producției sau serviciilor, unele spații de depozite, Incinta serelor primăriei și terenuri libere de construcții.

Terenul pe care se dorește realizarea investiției, are amplasată o hală de producție - atelier pentru confecționare mici piese din materiale neferoase / accesorii pentru industria mobilei.

2.2.	Încadrarea în localitate

Terenul este situat în intravilanul municipiului Tg.Mureș, în zona str.Prutului, la extremitatea de Vest a intravilanului, cu identificare prin planul de încadrare anexat.

Amplasamentul are următoarele vecinătăți :

- Nord și Est	- terenuri proprietate privată cu edificate având funcțiunea de mică producție și spații de 			depozitare

- Sud	- prelungirea str.Prutului, și pe latura opusă - Incinta serelor primăriei

- Vest	- teren liber de construcții - teren agricol, care este traversat de LEA 110kv

Terenul este înscris în CF nr.134891 Tg.Mureș, cu nr.cad.134891, având suprafața de 1198mp.

Terenul are în plan o formă neregulată, având deschidere / front (cu accese carosabile și pietonale) spre str.Prutului.

2.3.	Elementele cadrului natural

Terenul studiat se află în centru Depresiunii Colinare a Transilvaniei, îm Culoarul Mureșului, într-un sector de luncă, pe malul stâng al râului Mureș.

Macromorfologia locală arată albia majoră și sectoare de terase bine dezvoltate ale râului Mureș, cu treceri treptate în zonele colinare. Suprafața sedimentară are o structură de domuri, dar local apar boltiri de diapire sau o structură monoclinală, caracterizată de înălțimi mari în est (peste 650m) și mici în vest (350 - 400m).

Amplasamentul prorpiuzis se află în Tg.Mureș, str.Prutului - cale de acces ce face legătura zonei cu zonele funcționale industriale, de depozitare și prestări serviciii din zona str.Libertății - Depozitelor și str.Dezrobirii. Din punct de vedere geomorfologic este o zonă de fostă luncă, devenită terasă în urma amenajării hidrotehnice a râului Mureș.

Factorul hidrogeologic principal îl constituie râil Mureș, care traversează perimetrul dinspre nord-est și direcția sud-vest, curs mediu, formândzone de luncă și terase bine dezvoltate. În aceste zone se pot urmări acumulări acumulări importante ale apelor subterane, cantonate în depozitele aluvionare fine-grosiere și unele mici acumulări tentaculare în zonele de versant.

Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls.III Plamer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci și ape mineralizate di adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe linii de macrofracturi.

Pentru stabilirea naturii terenului de fundare, în zona amplasamentului au fost executate foraje geotehnice prin care s-au identificat următoarele  :

- terenul bun de fundare este stratul de nisip argilos-prăfos, aflat sub stratul de sol vegetal, cu Pconv= 220kPa, în care talpa fundațiilor se va incastra minim 20cm; estimativ talpa fundației se va poziționa la cota -1,30.

Date climatice

Regiune este caracterizată atât de o climă continental-moderată, cu veri călduroase și ierni reci. Trăsăturile esențiale ale climatului sunt imprimate de circulația frecventă a maselor de aer de la V la NE. Dispunerea reliefului în trepte, modul de orientare a principalelor forme de relief, cât și prezența culuarelor largi de vale, introduc o serie de variații topoclimetice.

Precipitații medii anuale	- între 600 și 1000mm

Temperatura aerului	- medie multianuală între 6 și 9ºC

- madie minimă între -3 și -6ºC

- madie maximă între 16 și 20ºC

Conform hărții cu repartiția după indicele de umiditate (lm) Thortwaite arealul de încadrează la tip climetic II, cu un lm= 0,20. Conform STAS 6054-77, adâncimea de îbgheț a terenului natural este de -0,80 - -0,90m. Încărcarea de zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5KN/m2.

Valorile presiunii de referință a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10m, având 50 ani interval mediu de urgență. este de 0,4kPa, iar intensitatea medie a vînturilor la scara Beaufort, are baloarea de 1,0 - 2,5m/s.

Seismicitatea

ConformSR 11100/1-93 privind macrozonarea seismică ateritoriului României, perimetrul studiat se situează în zona de gradul 7 (scara MSK). Conform Normativului P100-1/2013, pentru cutremure având un interval mediu de recurență IMR= 25ANI, valorile de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare, ag= 0,15g și o valoare a perioadei de colț Tc= 0,7sec.

Studiul topografic

Ridicarea topografică a fost executată în sistem STEREO 70, iar planșele de lucru au fost redactate la scara 1:500. Planul de situație vizat de OCPI Mureș este anexat studiului.

2.4.	Circulația

Circulația auto și pietonală în zona studiată se realizează pe strada Prutului, stradă nemodernizată în zona amplamentului, cu o lățime de 5,00m și trotuare de 1,50m pe ambele părți.

2.5.	Ocuparea terenurilor

În prezent amplasamentul are un edificat - hală metalică de producție / prelucrale metale neferoase, cu înălțime parter.

2.6.	Echipare edilitară

Zona beneficiază de o structură edulutarp bine conturată. La limita amplasamentului există rețele de : alimentare cu apă și canalizare, energie electrică și gaze naturale, existând branșamente și racorduri la acestea.

Amplasamentul intră sub restricția unor culuare de protecție pentru rețeaua electrică de LEA110kv, LEA20kv și un stâlp aferent acesteia,

2.7. Probleme de mediu

În zona studiată nu sunt semnalate probleme deosebite din punt de vedere a mediului.

2.8. Disfuncționalități

| DISFUNCȚIONALITĂȚI | PRIOTITĂȚI |
| --- | --- |
| CIRCULAȚII |
| - parcaje insuficiente - accese nefuncționale în incintă | - amenajare de locuri de parcare - amenajare accese carosabile |
| FOND CONSTRUIT ȘI UTILIZAREA TERENURILOR |
| - construcții cu statut juridic neclarificat | - actualizare date CF |
| - zonă eterogenă din punct de vedere arhitectural și al funcțiunilor, în care coexistă locuințe pe loturi individuale, construcții pentru producție / depozitare - UTR general conform PUG -V5 | - stabilire de reglementări urbanistice care să stimuleze evoluția zonei către o zonificare funcțională omogenă - conversie parțială zonă / incintă în UTR - AI2b |
| SPAȚII PLANTATE ȘI DE PROTECȚIE |
| - imobile fără zone plantate organizate | - implementarea modului de amenajare / asigurare a spațiilor plantate |
| PROBLEME DE MEDIU |
| - lipsa spațiilor verzi plantate de protecție | - stimularea strategiei de relizare a zonelor plantate cu rol de protecție |
| PROTEJAREA ZONELOR |
| - zone cu restricții generale instituite pentru protejarea infrastructurii tehnice | - stabilirea de culuare de protecție a infrastructurii tehnice, cu eliberarea unor porțiuni de restricții arbitrare, nefundamentate. |

2.9. Opțiuni ale populației

Pentru asigurarea accesului cetățenilor la luarea deciziei de aprobare a acestui PUZ pe parcursul derulării procedurilor de avizare și aprobare a PUZ, s-a făcut și consultarea populației prin intermediul anunțurilor / panourilor de informare și dezbaterilor publice prevăzute de legislația de profil.

3.	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.	Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru elaborarea PUZ au fost întocmite studiul topografic, cu delimitarea zonei, identificarea imobilelor, rețelelor și a căilor de comunicație și studiul geotehnic.

Studiile și analizele făcute conduc la concluzia că amplasamentul care face obiectul acestui PUZ poate fi reglementat din punct de vedere urbanistic, în vederea promovării de investiții noi - ca dezvoltare a unei dotări existente.

3.2.	Prevederi ale PUG pentru zonă

Conform RLU aferent PUG Tg.Mureș, zona studiată este situată în UTR - V5 - culuare de protecție față de infrastructura tehnică.

Utilizări admise			Conform legilor și normelor în vigoare

Utilizări admise cu condiționări	Fără specificații.

Utilizări interzise		Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de infrastructura tehnica reprezentată de circulaţii majore şi de reţele de transport a energiei electrice şi gazelor.

3.3.	Valorificarea cadrului natural

Cadrul natural va fi păstrat. Mișcările de teren vor fi făcute numai în interriorul parcelei de teren studiate. Zonele de teren neconstruite vor fi amenajate ca spații verzi.

3.4.	Modernizarea circulației

Accesele auto și pietonale în incintă vor fi organizate din str.Prutului, aflată la limita de sud a amplasamentului.

În incintă vor fi prevăzute platforme pentru circulația autovehiculelor și locuri de parcare.

3.5.	Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici

3.5.1.	Reglementări

Prin prezentul PUZ se propune conversia funcțională parțială din UTR - V5 în UTR - Ai2b -  subzona implantărilor IMM productive și de servicii, pe zona neafectată de restricțiile culuarelor de protecție a rețelelor tehnice existente pe amplasament.

3.5.1.1.	Prevederi cu caracter general

Utilizări admise	- IMM productive și de servicii

- distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse

- cercetare industrială

- anumite activităţi comerciale (dar nu de vânzare cu amănuntul) care nu necesită suprafețe mari de teren

Utilizări admise cu condiționări	- AI - Conform PUZ

- - activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani;

- - extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze situaţia poluării;

- - se permite construirea locuinţelor strict necesare pentru asigurarea conducerii, supravegherii şi pazei unităţilor şi serviciilor subzonei.

Utilizări interzise 	- Se interzic următoarele utilizări :

- - amplasarea unităţilor de învăţământ şi orice alte servicii de interes general în interiorul limitelor în care poluarea depaseste CMA;

- - efectuarea lucrărilor de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate sau  care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele învecinate, sau care să împiedice evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

- - se interzice amplasarea locuinţelor cu excepţia celor cuprinse în Articolul 2.

În toate unităţile teritoriale de referinţa ale zonei A sunt permise în mod excepţional următoarele:

- - spital;

- - cabinete medicale;

- - spaţii incluzând servicii pentru oricare din utilizările de mai sus.

3.5.1.2.	Prevederi privind condițiile de amplasare, echipare și conformare a clădirilor

Caracteristici ale parcelelor, suprafețe, forme, dimensiuni

Conform PUZ, cu următoarele recomandări :

- se recomandă parcelarea terenului în modula având suprafaţa minimă de 1000mp şi un front la stradă de minim 30m, cei interesaţi având posibilitatea să concesioneze sau să cumpere una sau mai multe parcele adiacente

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţa decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei - cu excepția zonei V5 din interiorul parcelei, unde limitele de protecție față de rețelele tehnice sunt reglementate.

- Se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 5,0metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor; nu se admite amplasarea, pe faţadele spre alte unităţi teritoriale de referinţa, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,90metri de la nivelul solului;

- În toate celelalte cazuri unde considerentele geotehnice o impun, clădirile se dispun izolat de limitele laterale şi posterioare ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea dar nu mai puţin de 6,0metri.

Amplasarea clădirilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

Distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0metri. Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

Prevederile de mai sus nu se aplică corpurilor de clădire care necesită continuitate / cooperare funcțională.

În toate cazurile se va tine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme tehnice specifice.

Circulații și accese

Conform P.U.Z.		- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere , legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii – cu lăţime de minim 4,0metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.

Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele

Staționarea autovehiculelor

- Conform PUZ 		- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii -reparaţii cat şi în timpul funcţionarii clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 30% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum 1,20m;

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 250m.

Înălțimea maximă admisă a clădirilor

Conform PUZ	- înălţimea pe străzile interioare nu va depăşi distanţa dintre aliniamente

- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

Se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 20,0metri

Aspectul exterior al clădirilor

Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatatile imediate;

- - faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- - tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe înălţimile înconjurătoare;

Condiții de echipare edilitară

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare.

Spații libere și spații plantate

Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferata, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localitatii

- - suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei - condiționat de respectarea zonelor de restricție impuse de rețelele tehnice;

Suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200mp - cu asimilarea condiționării de la aliniatul precedent.

Împrejmuiri

Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20metri din care un soclu de 0,30m. şi vor fi dublate cu gard viu.

În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20m înălţimea, intre cele doua garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice.

3.5.2. Bilanț teritorial

Bilanț teritorial - existent				Bilanț teritorial - propus

3.5.3. Indicatori urbanistici pentru incinta afectată de reconversie

POT existent= 19,86%		POT propus= 35,58	POT conf.PUG / AI2b= conform PUZ

dar nu peste 50%

CUT existent=   0,8mc/mp	CUT propus=  1,63	CUT conf.PUG / AI2b=	coeficient volumetric de 											max.10mc / mp teren

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

La limita amplasamenyului există toate utilitățile necesare funcționării noilor funcțiuni și pe amplasament sunt racorduri și branșamente pentru toate acestea.

La nevoie se vor executa lucrări de refacere a unora din racorduri și branșamente, pentru a satisface noile capacități de producție / funcțiuni.

3.6.1. Alimentarea cu apă	Alimentarea cu apă este asigurată de rețeaua municipală existentă la limita amplasamentului, prin branșament existent.

3.6.2. Canalizarea		Apele uzate menajere  vor fi colectate și evacuate în rețeaua de canalizare a amunicipiului existentă la limita amplasamentului. Apele pluviale se vor deversa la reîaua de canalizare din zonă.

3.6.3. Alimentarea cu energie electrică	Alimentarea cu energie electrică se asigură prin branșament la rețeaua existentă pe / la limita amplesamentului.

3.6.4. Alimentarea cu gaze naturale	Alimentarea cu gaze naturale este asigurată prin branșament la rețeaua existentă la limita amplasamentului.

3.7. Protecția mediului

Realizarea de investiții noi pe amplasament nu generează probleme semnificative din punct de vedere al mediului și protecției acesteia.

Din activitatea investiției, în urma procesului tehnologic specific pot rezulta următoarele categorii de ape uzate :

- ape uzate fecaloid menajere	- vor fi colectate prin intermediul rețelelor de incintă și evacuate în rețeaua de canalizare a localității

- ape pluviale convențional curate - vor fi colectate prin intermediul rețelelor de canalizare din incintă și vor fi evacuate în canalizarea pluvială a zonei

- apele pluviale convențional impure - pe pe zonele de parcare cu peste 10 autovehicule sau autovehicule de transport cu tonaj semnificativ, vor fi colectate prin intermediul rețelelor din incintă, și vor fi trecute prin separator de uleiuri și hidrocarburi ănainte de a fi evacuate în canalizarea pluvială a zonei.

- ape tehnologice - apele rezultate din funcționarea utilajelor (tehnologice sau rezultate din întreținerea acestora) vor fi preepurate anterior deversării în rețeaua de canalizare din zonă.

Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în pubele și depozitate temporal în locuri special constituite, anterior preluării de către firme de salubritate specializate.

Deșeurile tehnologice specifice - șpanuri și deșeuri fin metale neferoase, se colectează în containere speciale și preluate de firme specializate, pentru transportul la firme ce colectează deșeuri metalice neferoase.

Beneficiarul va respecta legistația comunitară privind condițiile de protecția mediului.

3.8. Circulația terenurilor	Forma de proprietate asupra terenurilor nu se modifică, circulația terenurilor fiind practic nulă.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Planul Urbanistic Zonal propune conversia parțială a unei porțiuni a incintei studiate :

din UTR - V5 - zone de protecție a infrastructurii tehnice

în UTR - AI2b - subzona implantărilor IMM productive și de servicii

Realizarea investiției pe amplasamentul eliberat de restricțiile inițiale de protecție a infrastructurii tehnice, va avea un impact economic și social pozitiv asupra zonei - stimulând totodată economia locală, ca genera noi locuri de muncă și implicit venituri suplimentare la bugetele cetral și local - provenite din taxele și impozitele aferente noilor activități / capacități de producție.

Întocmit, arh.urb. Dănuț-Ioan FIȘUȘ