PLAN URBANISTIC ZONAL

SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU

P+2E

mun.Târgu Mures,

str. Predeal nr. FN

(intre numerele 82B si 84)

PROIECTANT GENERAL:  S.C. PROEXCON IMPEX S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. ARCHIPROG S.R.L.

PROIECT NR.:  315/2015

FAZA DE PROIECTARE:  PUZ

BENEFICIAR:  S.C. AMPLUSNET SRL Tg. Mures, str. Bobalna, nr.20/27

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT

ING. PINTEA PETRE

PROIECTANT URBANISM

ARH. BORSOS ALADAR ANTON

              - BORDEROU ARHITECTURA

I.  PIESE SCRISE

- BORDEROU

- PAGINA DE TITLU

A - MEMORIU GENERAL

1 – Introducere

  - DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

  - OBIECTUL PUZ

  - SURSE DE DOCUMENTARE

2 – Studiul actual al dezvoltării

2.1  EVOLUTIA ZONEI

2.2  INCADRARE IN LOCALITATE

2.3  ELEMENTE DE CADRU NATURAL

2.4  CIRCULATIA

2.5  OCUPAREA TERENURILOR

2.6  ECHIPARE EDILITARA

2.7  PROBLEME DE MEDIU

2.8  OPTIUNI ALE POPULATIEI

3– Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

3.2  PREVEDERILE P.U.G.

  - SITUATIA EXISTENTA (PARCELA)

3.3.1. REGIMUL JURIDIC

3.3.2. ANALIZA GEOTEHNICA

3.4  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

3.5  MODERNIZAREA CIRCULATIEI

3.6  ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL,

INDICI URBANISTICI

3.7.PROPUNERI

3.7.1. ELEMENTE DE TEMA

3.7.2. DESCRIEREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE

  - DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

  - PROTECTIA MEDIULUI

3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

4 – Concluzii – măsuri în continuare

B – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Dispoziţii generale

SECTIUNEA  I   -  Utilizare funcţională

SECTIUNEA  II  -  Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor

SECTIUNEA  III -  Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor

            - II.  PIESE DESENATE

- PLAN DE  ÎNCADRARE ZONA						U1

- PLAN DE INCADRARE IN PUG 2001, GOOGLE EARTH			U2

- ANALIZA PROPRIETATE EXISTENTA  					U3

- ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE  A ZONEI					U4

- REGIMUL JURIDIC, CIRCULATIA TERENURILOR				U5

- RETELE EDILITARE								U6

- PROPUNERE MOBILARE  PROPRIETATE 					U7

- REGLEMENTARI URBANISTICE PROPRIETATE				U7`

- REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA					U8

- PREZENTARE FOTOGRAFICA ZONA STUDIATA				U9

- FATADE, DESFASURATA LA STRADA					U10

- STUDIU DE INSORIRE							U11

- PROPUNERE VOLUMETRICA						U12

III. AVIZE SI ACORDURI

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 1148/15.06.2017

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SI PLAN DE SITUATIE VIZAT DE O.C.P.I.

AVIZE SI ACORDURI

STUDIU GEOTEHNIC

Intocmit :

arh. Borsos Aladar Anton

PLAN URBANISTIC ZONAL

SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU

P+2E

mun.Târgu Mures,

str. Predeal nr. FN

(intre numerele 82B si 84)

#### MEMORIU GENERAL

### INTRODUCERE :

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării: 	SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU

Adresa:	Str.Predeal nr.FN(intre numerele 82B si 84), mun.Targu Mures

Beneficiar: 			S.C. AMPLUSNET SRL Tg. Mures

Faza de proiectare: 		P.U.Z

Proiectant general:		S.C. PROEXCON IMPEX S.R.L.

Ing. Pintea Petre

Proiectant de specialitate urbanism: S.C. ARHIPROG S.R.L. Tg. Mures

arh. Borsos Aladar Anton

Data elaborării:		07.2017

1.2. OBIECTUL PUZ :

Solicitări ale temei program

Conform temei de proiectare, pe imobilul din Târgu Mureş, str.Predeal, nr. FN ,in prezent lipsit de constructii,  se doreşte realizarea unei cladiri in regim parter si doua etaje cu functiunea de sediu firma si locuinta de serviciu.

Frontul stradal al parcelei este de doar 13,00 m dar se doreste realizarea unui edificiu in regim izolat. Distanta fata de frontul stradal se propune la 6,00 metri,iar  distanta fata de vecinul lateral stanga la 1,00 metri. Inaltimea maxima a cladrii propuse va fi de 12,00 metri.

Conform Certificatului de Urbanism emis de catre Municipiul Tirgu-Mures, nr.1148/15.06.2017,

, zona studiata va fi parcelarul sudic al strazii Predeal intre Bul. Pandurilor si acceul pietonal "Izvorul rece" intre Bul. Pandurilor si str. Predeal. Zona cuprinde parcelarul sudic al strazii Predeal intre numerele 78 si 86A.

Prevederi ale programului de dezvoltare al localităţii

Zona studiată se află în UTR – L2b, subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu;- conform PUG Tg. Mures 2001.

Potenţialul de dezvoltare al acestei zone se poate manifesta prin  completare fronturilor lipsa diversificarea şi extinderea funcţiunilor prin construire, reabilitare, reconstrucţie sau prin conversie funcţională.

1.3  SURSE DOCUMENTARE:

- Planul urbanistic general (P.U.G.) S.C. ARHITEX INTERSOFT S.R.L.-Bucureşti – aprobat prin H.C.L.276/2000.

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – Indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

- Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare.

- H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1 EVOLUŢIA ZONEI

- Zona studiată nu face parte din zona centrală, protejata a municipiului.Amplasat sub poalele dealului Stejaris, pe versantul primei terase a dealului, pe valea paraului Poklos, zona s-a dezvoltat urbanistic, odata cu extinderea orasului interbelic, in directia Corunca. Strada Predeal, fosta 6 Martie si Wesselenyi Miklos, s-a dezvoltat de la intersectia cu strada Budai Nagy Antal, catre actualul cart. Tudorul Vechi dupa 1935. Strada nesistematizata era doar un drum de exploatare a terenurilor agricole ce porneau de la drum si urcau pana  sub actuala Calea Sighisoarei. Destinatia terenurilor era exclusiv agricola. Odata cu extinderea orasului dupa 1945 incep sa apara locuinte individuale saracacioase, dar dupa 1950, dupa sistematizarea si pavarea strazii cu piatra cubica, zona devine atractiva si locuintele unifamiliale se inmultesc.  Rolul strazii 6 Martie prinde amploare dupa realizarea primului ansamblu dee blocuri din zona "Super" al cart. Tudor Vladimirescu, devenind un important traseu de scurtatura in directia strazii Gheorghe Doja. Parcelarul  isi mentine caracterul de zona limitrofa , cu parcele tip banda, lungi si inguste, pana la sf. anilor 1980 cand se realizeaza ansamblul de blocuri de pe Bul. Pandurilor. Aici se realizeaza o interventie agresiva asupra loturilor, acestea fiind rupte pe directia sudica, iar multe constructii sunt demolate. Parcelele ramase au suprafete  diminuate semnificativ, comparabile cu zona de lotizari prestabilite de pe malul paraului Poclos sau al cart. muncitoresti intre strada 1 Decembrie 1918 si paraul Poclos. Pana in aanul 2000, multe parcele au ramas neconstruite, dovada a urbanizarii nenaturale realizate la sud si est.In prezent, zona este caracterizabila printr-o diversitate de fonduri construite, de la cladiri recent construite pana la locuinte modeste datand din anii 1940.

Strada Predeal, inca si in prezent reprezinta o alternativa atractiva pentru trafic, amplasat intre cele doua arter importante: Bul. 1 Decembrie 1918 si Bul. Pandurilor.

- Potenţialul de dezvoltare al zonei sta in diversificarea functiunilor prin sedii de firma, servicii si comert.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

- Zona studiata se afla in zona "Tudorul Vechi", cunoscut sub zona "Izvorul rece" pe cursul parapului Poklos, strada Predeal fiiind o importanta strada de legatura intre Cart. Tudor Vladimirescu si Cart. Budai N.Antal, amplasat intre cele doua artere importante Bul. 1 Decembrie 1918 si Bul. Pandurilor, paralel cu acestea.

- Delimitarea zonei este facuta de intersectia Bul. Pandurilor- str. Budai Nagy Antal la vest si intersectia Bul. Pandurilor (strada Pandurilor) si str. Predeal.

2.3 ELEMENTE DE CADRU NATURAL

Zona este  dominant construită ,cu plantaţii  sporadnice de arbori de aliniament si cu gradini de dimensiuni de minim 50% din totalul parcelelor private, amplasate in capatul curtilor opozite strazii de acces. Zonele verzi din capatul curtilor sunt caracteristice la toate imobilelor aflate in parcelarului studiat, mai putin la parcela de colt vestic. str. Predeal nr. 86A.

Partea de sud a zonei studiate are caracteristici diferite, aici fiind amplasat o zona rezidentiale alcatuit din blocuri de locuinte amplasate izolat cu spatii verzi publice generoase. Un procent considerabil al acestei zone este ocupata de parcari, garaje si alei pietonale, ce insumeaza, impreuna cu cladirile de blocuri o mineralizare de aprox. 50% a suprafetelor.

Sunt caracresitice plantatiile inalte, constand din arbori foiosi, rar rasinoase, si arbustri cu functiunea de gard viu.

Un element important este Izvorul Rece, un izvor natural, care si-a pierdut calitatile de apa potabila datorita excesului de nitrati si nitriti din sol.

2.4 CIRCULATIA

Circulaţia auto este asigurată de trama stradală existentă, in partea nordica a zonei studiate.

Str. Predeal  este o strada importanta de legatura intre strazile Gheorghe Doja si Bul. 1 Decembrie 1918, fiind o varianta viabila de parcurgere a zonei cart. Tudor Vladimirescu si cart. Budai Nagy Antal, in paralel cu arterele principale Bul. Pandurilor si Bul. 1 Decembrie 1918.

Accesele la loturi sunt directe.

Circulaţia pietonală este  asigurată de trotuarele existente.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Funcţiunile adăpostite de clădirile din zonă sunt compatibile cu sedii de firme, comerţ, locuinţe colective şi unifamiliale.

Gradul de ocupare al parcelarului frontului sudic al str. Predeal se incadreaza in limitele recomandate prin  P.U.G. Târgu Mureş, de 35%, fiind estimat la 24,64 % pentru zona studiata si 28,63 pentru parcelarul studiat conform cerintelor certificatului de urbanism. Coeficientul de utilizare alt terenului se situeaza in jurul valorii de 0,51 pentru parcelarul studiat- incadrat in subzona L2b conform PUG Tg. Mures.

Starea clădirilor este în general bună, totusi unele cladiri de la frontul strazii necesita interventii usoare la nivelul fatadelor, invelitorilor si a ingradirilor la strada..

Principala disfuncţionalitate este asigurarea cu locuri de parcare, valabilă pentru întreaga strada Predeal, precum si traficul intens.

2.6 ECHIPARE EDILITARA

Zona are reţele de utilităţi care pot asigura aprovizionarea tuturor funcţiunilor.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Zona studiată face parte din arealul dens construit al oraşului şi nu mai are legătură cu cadrul natural, mai putin Izvorul Rece, singurul element ce trebuie ocrotit. Riscul natural este prezent prin posibilitatea de rupere a firelor subterane de colectare a apei freatice pentru izvor,din zona dealului Stejeris, prin dezvoltarea zonei rezidentiale Valea Rece-Belvedere. Datorita folosirii pe scara larga a pesticidelor si a ingrasamintelor chimice pe  terenurile arabile sub dealul Stejeris, deja apa Izvorului Rece nu mai este potabila.

Solutia pentru problema este renuntarea la chimicale in procesul agricol, in speranta ca in timp nivelul elementelor chimice nocive sa scada sub limita admisa.

O alta problema de mediu este dată de traficul auto de pe strada Predeal, care crează noxe de eşapament, zgomot

Lipsa locurilor de parcare pentru firmele ce isi desfasoara activitatea in zona este o alta problema. Datorita latimii insuficiente a domeniului public de pe str. Predeal, este imposibila crearea unor locuri de parcare publice.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Amenajarea  frontului stradal la str. Predeal cu o functiune agreata in zona: Sediu Firma si locuinta de serviciu – va avea un impact pozitiv pentru atractivitatea zonei.

Crearea unui numar suficient de locuri de parcare in incinta imobilului va insemna un trafic tranzitoriu neintrerupt in continuare.

3.  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Acestea nu au fost necesare deoarece zona este construita si reglementata, nu suportă intervenţii, documentaţia de faţă dorind să motiveze şi să ofere cadrul legal de obţinere a Autorizaţiei de Construire pentru realizarea obiectivului Sediu firma si locuinta de serviciu, pe parcela mai sus descrisa,unde amplasarea cladirii pe parcela nu respectă prevederile Regulamentului de Urbanism din zonă.

3.2 PREVEDERILE P.U.G.

Zona studiată  este denumită în Regulamentul Local de Urbanism drept L 2- Zona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2niveluri respectiv

L 2b - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2niveluri, dispuse

pe aliniament cu regim de construire discontinuu;

Secţiunea I : UTILIZAREA TERENULUI SI A CLADIRILOR

Art.1.- Utilizări admise :

L 2b – sunt admise următoarele funcţiuni:

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;

-  în funcţie de condiţiile geotehnice se pot realiza construcţii terasate;

- echipamente publice de nivel rezidenţial;

- lăcaşuri de cult.

Art.2 – Utilizări admise  cu condiţionări :

L 2b - se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250metri;

- pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice în vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de stabilizare a terenului şi a condiţiilor de realizare a construcţiilor, inclusiv a celor terasate.

Art.3 – Utilizări interzise :

L 2b - se interzic următoarele utilizări:

-  funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

-  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

-  anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

-  platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

-  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

-  activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice.

                - Secţiunea II :– CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

Art.4  Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

L 2b - se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

1. dimensiuni minime:

| Regimul de construire | Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului | Dimensiune minima in alte zone |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa (mp) | Front (m) | Suprafaţa (mp) | Front (m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 12 | 250 | 12 |
| Izolat | 200 | 12 | 350 | 14 |
| Parcela de colt | - | - | Reducere cu 50mp | reducere front cu 25% pentru fiecare faţada |

*conform Regulamentului General de Urbanism

2. adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu latimea acesteia;

Art.5  Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

L 2b- - clădirile se dispun pe aliniament cu excepţia celor a căror înălţimea depaseste distanţă dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţimea şi distanţă dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4,0metri

L 2b - în toate zonele de extinderi noi conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

– clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu o distanţă de minim 5,0metri pentru a permite în viitor parcarea cele de a doua maşini în afara circulaţiilor publice şi pentru a permite plantarea corecta a unor arbori în gradina de faţada fara riscul de deteriorare a gardurilor şi trotuarelor de protecţie;

– în cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu faţade pe

ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

Art.6 – Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

L 2b– în regim grupat clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturata şi se vor retrage faţă de cealaltă limita la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietatii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

L 2b - retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0metri.

Art.7 – Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

L 2b - distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0metri;

Art.8  - circulaţii şi accese

L 2b - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0metri latime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Art.9 – staţionarea autovehiculelor

L 2b - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Art.10 – înălţimea maximă admisă a clădirilor

L 2b- înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10metri).

L 2b- se admit depăşiri de 1-2metri numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire insiruit sau cuplat.

ART.11 -  aspectul exterior al clădirilor

L 2b - clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul

general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

– toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş;

– la învelitoarea acoperişului se recomandă folosirea ţiglei roşii

– garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

– se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.'

Art.12 – condiţii de echipare edilitară

L 2b - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

– la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

– se va asigura în mod special evacuarea rapida şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

– toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

– se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Art.13 – spaţii libere şi spaţii plantate

L 2b - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada;

– spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp.;

– se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

– în zonele de versanţi se recomanda plantarea speciilor de arbori ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenurilor.

Art.14 - împrejmuiri

L 2b - împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,30şi o parte transparenta dublata sau cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20metri.

                - Secţiunea III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15 – procent  maxim de ocupare a terenului ( POT- % mp AC /mp teren)

L 2b - POTmax=35%

Art.16 – coeficient maxim de utilizare a terenului ( CUT-  mpADC/mp teren)

L 2b - pentru înălţimi:

-  P+1 CUTmax=0,6

-  P+2 CUTmax=0,9

  - SITUATIA EXISTENTA (PARCELA)

Terenul in cauza, str. Predeal FN,(intre numerele 82B si 84) are deschidere directa la strada Predeal. Terenul este in panta, pornind de la strada in directia sudica cu cotele de nivel situindu-se intre valorile +317,93m in coltul nord-vestic la strada si +322,12m coltul sud-estic CRMN.

Parcela are o forma trapezoidala, cu limitele laterale pornind perpendicular de la strada si relativ paralele intre ele. Latura estica este mai lunga  si nu prezinta o linie dreapta. Deschiderea la strada este de 13,01 m iar adancimea maxima este de 39,25 m in linie dreapta.

In prezent parcela este lisita de orice constructie.

Exista o ingradire generala, din care ingradirea la strada este realizata din panouri din tabla pe structura din teava rotunda si dreptunghiulara din fier, incastrate in fundatii zolate din beton.

Exista o poarta carosabila glisanta in zona centrala a ingradirii la strada.

3.3.1REGIMUL JURIDIC (PARCELA)

Terenul este în proprietatea: S.C. AMPLUSNET S.R.L.

Teritoriul adm.: Tirgu-Mures.

Adresa imobilului:  str. Predeal, nr.FN ,mun. Tirgu-Mures, jud. Mures

C.F. nr.132498/Tg. Mures, Nr. Cad. 132498

Suprafata totala conform CF = 455 mp

Categoria de folosinta actuala: arabil.

3.3.2.ANALIZA GEOTEHNICA

3.3.2.1.Morfologia regiunii

Perimetrul din care face parte amplasamentul, este situat pe foaia Târgu Mureş (planșa nr.19, L-35-XIII), pe unitatea morfologică a Depresiunii Transilvaniei, subunitatea Podişul Transilvaniei, macroregiunea Dealurile Mureşului, Culoarul Mureşului, în partea sudică a Câmpiei Transilvaniei, sector central nordic a foii, pe malul stâng a văii râului Mureş, curs mediu, respectiv mal stâng a pârâului Poklos. Macromorfologia locală arată albia majoră şi sectoare de terase bine dezvoltate al râului, cu treceri treptate în zonele colinare. În unele locuri aceste structuri lipsesc, trecerea este bruscă prin pante prelungi, uneori abrupte, datorită alunecărilor de teren locale. Suprafaţa sedimentară are o structură în domuri, dar local apar boltiri diapire sau o structură monoclinală, caracterizat de înălţimi mari în est (peste 650 m) şi mici în vest (350-400m). Relieful este format în general din interfluvii majore, separate în culoarele de vale extinse, orientate de la est la vest, cu versanţi intens degradaţi prin alunecări, pluvio-denudare şi torenţialitate, cu suprafeţe şi nivele de eroziune, terase, forme structurale, glimee. Climatul este moderat, cu influenţe foehnale în vest şi sud, cu inversiuni de temperatură în culoarele văilor mari şi cu nuanţe mai umede în est. Vegetaţia este reprezentată de păduri de cvercinee în est şi pe toţi versanţii cu pantă mai mare, pe suprafeţe mai mici în sud vest, iar în rest păşuni, fânaţe şi terenuri de cultură.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt: 46°32’006” latitudine nordică şi 24°34’08” longitudine estică, situat la intervalul de altitudine de 318 ÷ 322 m față de nMN. Amplasamentul este situat în zona colinară a foii Mureş, mai precis pe Dealurile Mureşului, la contactul unităţilor geomorfologice structurale a Podişului Târnavelor şi a Câmpiei Transilvaniei, cu altitudini între 300 ÷ 550 m, caracterizat prin pante prelungi sau scurte, având înclinări de la 50 până la 300. Relieful prezintă o morfologie denivelată, cu pantă continuă, la poalele dealurilor ce mărginesc zona de luncă a râului. Pe plan local, perimetrul amplasamentului este situat la contactul dintre terasa inferioară cu fruntea terasei superioare. Amplasamentul propriu zis este caracterizat ca zonă de terasă joasă, pantă lină, fără denivelări, ondulaţii sau fragmentări majore ale suprafeţei terenului, teren amenajat prin umpluturi recente. Ţinând cont de caracteristica stratificaţiei locale, zona cercetată se încadrează în grupa condiţiilor geomorfologice simple.

Trebuie ținut cont de faptul că pe amplasament au existat săpături în debleu, care la urmă au fost nivelate prin umpluturi mixte de origine și grad de compactare necunoscută.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, STAS 1709/1-90, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic II., caracterizat printr-un indice de umiditate Im = 0 … 20.

Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.

Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,0 - 2,4 m/s.

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77, este de -0,80 ÷ -0,90 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag=0,15.g și d.p.d.v. al perioadei de control (colţ), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurenţă IMR = 225 ani.

3.3.2.2. Geologia şi tectonica regiunii

Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de natură.

Sedimentele neogene, care intră în compoziţia Bazinului Transilvaniei, se caracterizează printr-o uniformitate şi monotonie petrografică. Aceste sedimente aparţin Miocenului şi Pliocenului. Sarmatianul este constituit din marne vinete-cenuşii, cu intercalaţii de nisipuri, uneori slab cimentate, care depăşesc 10 m grosime. Sarmatianul, este acoperit la suprafaţă, cu formaţiuni mai tinere.

Din punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocări însemnate, care le-au încreţit în anticlinale şi sinclinale, cele dintâi fiind uşor bolţite şi lăţite, în timp ce sinclinalele sunt îngustate. Cutările neogene au dat naştere domurilor gazifere. Grosimea mare a depozitelor, neogene, de peste 5000 de m, din care Sarmatianul ocupă un însemnat procentaj şi aspectele lor de facies presupun, pentru întreaga perioadă a umplerii Bazinului, o uşoară dar continuă mişcare de subsidenţă.

Formaţiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian şi Pontian. Zona studiată se încadrează părţii sudice a Câmpiei Transilvaniei, care se caracterizează printr-un relief colinar-deluros, văi însoţite de terase şi lunci. Actuala înfăţişare a reliefului, de podiş puternic, fragmentat, de văi - culoare cu interfluvii, alunecări de teren şi o puternică eroziune torenţială, este consecinţa evoluţiei relativ recente în argile şi marne, cu unele intercalaţii de gresii helveţiene. Orizonturile superioare de gresii pun în evidenţă forme structurale şi păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii, încetinind în acelaşi timp şi procesele de modelare a versanţilor.

Formaţiuni mai tinere aparţin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluviale – deluviale, care alcătuiesc stratificaţia zonelor de terasă şi de luncă majoră (nisipuri, pietrişuri cu bolovăniş), respectiv baza versanţilor (roci deluviale de natură prăfoasă, mâloasă). Dezvoltarea lor pe verticală variază de la o zonă la alta. Stratificaţia de mai sus este parţial interceptată prin lucrările de foraj recent executate, pe care vom reda detaliat în cadrul capitolului III. care urmează în continuare.

3.3.2.3. Consideraţii hidrogeologice

Factorul hidrologic principal în zonă îl constituie râul Mureş, care traversează perimetrul dinspre nord-est spre direcţia sud-vest, cursul mediu, şi pe plan local tributarul lui de stânga, pârâul Poklos, străbătând zona dinspre nord-est spre direcţia nord-vest, formând zone de luncă şi terase bine/moderat dezvoltate pe cursul lor. În aceste zone se pot urmări, acumulări importante a apelor subterane, cantonate în depozitele aluvionare fine-grosiere şi unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant.

Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi. Ceea ce priveşte chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior concluzionăm că apa subterană nu prezintă concentraţii depăşite la capitol de agresivitate sulfatică faţă de betoane si metale, conform STAS 3349-64.

CONDIŢII TEHNICE – GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE

3.3.2.4. Condiţii tehnice – geologice

Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare în zona de amplasament, a fost executat 1 foraj geotehnic în sistem uscat semimecanic, prin care până la adâncimea de cercetare s-a identificat următoarea stratificaţie caracteristică locală:

F.1

0,00 – 2,80 m	umplutură nisipoasă prăfoasă argiloasă negru gălbui cenușiu, cu pietriș,

cărămidă, moloz, plasticitate ridicată, stare plastic consistent,

de la 1,50 m porozitate ridicată și umeditate ridicată

2,80 – 3,80 m	argilă prăfoasă / marnoasă galbenă cenușie, cu concrețiuni CaCO3,

plasticitate mare, stare plastic vârtos, slab umed

3,80 – 4,40 m	nisip fin marnos cenușiu, stare îndesată, plastică, consistență redusă

4,40 – 6,00 m	marnă argiloasă, slab nisipoasă, cenușie vineție,

plasticitate ridicată, stare plastic consistent

3.3.2.5. Principalele caracteristici fizici – geotehnici

În conformitate cu analizele de laborator recent executate din probele recoltate, au fost determinate următoarele caracteristici fizici medii mai importante pe categorie de strat:

| Sol | w | IP | IC |  | e | Distibuţie pe fracţiuni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Argilă | Praf | Nisip | Pietriş |
|  | (%) | (%) | - | (g/cm3) | - | (%) | (%) | (%) | (%) |
| umplutură nisipoasă prăfoasă argiloasă negru gălbui cenușiu, cu pietriș, cărămidă, moloz | 28,08 | 18,63 | 0,73 | 1,89 | 0,77 | 16,00 | 29,00 | 46,00 | 9,00 |
| argilă prăfoasă / marnoasă galbenă cenușie, cu concrețiuni CaCO3 | 31,13 | 33,22 | 0,79 | 1,90 | 0,82 | 54,00 | 40,00 | 5,00 | 1,00 |
| nisip fin marnos cenușiu | 24,30 | 23,23 | 0,48 | 1,98 | 0,56 | 21,00 | 38,00 | 41,00 | 0,00 |
| marnă argiloasă, slab nisipoasă, cenușie vineție | 19,00 | 29,97 | 0,74 | 2,06 | 0,42 | 37,00 | 45,00 | 18,00 | 0,00 |

3.3.2.6. Condiţii hidrogeologice

În conformitate cu morfologia şi condiţiile hidrogelogice locale, zona de amplasament se caracterizează cu acumulări bogate în ape subterane. În perioada de execuţie a forajului, nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimea de -4,30 m, caracterizat prin nivel ascensional, aflat sub presiune moderată, care în timpul precipitaţiilor abundente sau în timpul perioadelor secetoase poate avea creşteri/scăderi excepţionale de ordinul 1,00 ÷ 2,00 m, faţă de cota mai sus amintită, deci este necesar prevederea de epuizmente şi drenaje în timpul săpăturilor efectuate la fundaţii, dacă acestea coboară sub nivelul hidrodinamic al apei subterane mai sus amintit. Dacă se coboară cu talpa fundaţiilor sub cota critică de -2,00 m se recomandă prevederea de epuizmente și drenaje de ape subterane, și aplicarea de hidroizolaţii corespunzătoare la fundaţiile continue și beton corespunzător în cazul fundațiilor izolate. Trebuie avut în vedere şi faptul că apa provenită din precipitaţii are tendinţa de a se infiltra în adâncime, neputându-se evacua pe cale naturală, recomandându-se efectuarea de drenuri de suprafaţă (şanţuri, rigole, canale), pentru evacuarea apelor meteorice de pe teren, astfel ridicând uşor valorile proprietăţilor fizico-mecanice ale stratului de fundare.

3.4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona face parte din arealul construit al mun.Targu Mures, cu preponderenţă ocupat de constructii si  curti constructii , zonele verzi  sunt de regula amplasate in capatul curtilor, unde panta este mai abrupta.Se propune amenajarea curtii din sapte al imobilului, cu vegetatie inalta, inexistenta in prezent.

3.5. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Zona studiată are o tramă stradală definită, în care nu se intervine.

Circulaţia auto şi pietonală se va face pe amenajările existente.

Parcarea se va face în curţi pentru locuinţe si societati.

În interiorul imobilului se propune  o parcare pentru 5 autoturisme, capacitate ce va satisface cerintele imobilului proiectat, fara afectarea domeniului public.

  - ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Documentaţia de faţă nu propune modificări ale funcţiunilor admise în regulamentul existent si nici  indicatorii urbanistici.  Se propune urmatoarele modificari privind reglementarile urbanistice existente:

- modificarea conditiei de realizare a constructiilor izolate pe parcele avand un front stradal de 13,00 metri.

- modificarea conditiilor de amplasare a constructiilor pe teren fata de limitele laterale, de la minim 3,00 metri la 1,00 m.

- amplasarea la 6,00 m a cladirii fata de aliniamentul strada, distanta ce coincide cu jumatatea inaltimii maxime a cladirii  proiectate de 12,00 metri.

In lumina modificarilor cerute mai sus se propune crearea unei zone functionale noi, dupa indicatiile certificatului de urbanism emis, pe parcelarul sudic al strazii  Predeal intre numerele 78 si 86A,

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA

| NR. CRT. | TEREN AFERENT | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Constructii | 8120 | 24,64 | 8250,7 | 25,04 |
| 2. | Curti constructii | 6951 | 21,09 | 7275,3 | 22,07 |
| 3. | Teren agricol aferent parcele | 3009 | 9,13 | 2554 | 7,76 |
| 4. | Spatii verzi publice | 5016 | 15,22 | 5016 | 15,22 |
| 5. | Circulatii | 9854 | 29,90 | 9854 | 29,90 |
|  | TOTAL | 32950 | 100,00 | 32950 | 100,00 |

BILANT TERITORIAL PARCELAR SUDIC STR. PREDEAL

| NR. CRT. | TEREN AFERENT | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Constructii | 1680,50 | 28,63 | 1820,48 | 31,01 |
| 2. | Curti constructii | 1987,90 | 33,86 | 2302,92 | 39,22 |
| 3. | Teren agricol aferent parcele | 2202,28 | 37,51 | 1747,28 | 29,76 |
|  | TOTAL | 5870,68 | 100,00 | 5870,68 | 100,00 |

3.7. PROPUNERI

3.7.1 ELEMENTE DE TEMA

Scopul investitiei este realizarea unei cladiri, in regim P+2E, unde se va muta firma S.C. AMPLUSNET S.R.L. Administratorul societatii doreste, totodata, si realizarea unor locuinte de serviciu.  Prin realizarea investitiei S.C. AMPLUSNET S.R.L. isi va putea desfasura activitatea de productie si  dezvoltare softuri intr-un climat mai prietenos si mai oportun pentru domeniul de activitate. Prin locuintele de serviciu firma doreste sa fie mai atractiva pentru viitorii angajati sau colaboratori.    Obiectivul de investitite continua procesul de omogenizare a zonei, contribuind la crearea unui front stradal urban, intr-o zona unde pana in prezent exista multe imobile cu utilizari agricole.

3.7.2. DESCRIEREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE

Beneficiarii doresc realizarea unei cladiri cu functiunea de sediu firma si locuinta de serviciu, in regim parter si doua etaje.

Cladirea se doreste a fi amplasata retrasa de la strada, cu 6,00 m; asezat cu latura lunga paralela cu limitele laterale ale terenului.

Structural: edificiul va avea fundatii din beton, structura de rezistenta realizata din zidarie de caramida confinata cu samburi, grinzi si centuri de beton armat, plansee din beton peste parter, etaj si etaj 2, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigle.

Finisaje interioare: tencuielei umede sau uscate zugravite, placaje partiale din faianta, pardoseli din gresie sau parchet, tamplarii din MDF.

Finisajele exterioare vor fi: tencuieli decorative, placaje din similipiatra pentru soclu, tamplarii din PVC cu geamuri termoizolante, invelitoare din tigla sau tabla profilata. Se vor prevedea termoizolatii din polisitren la exterior.

Circulatie pe verticala se va realiza printr-o scara interioara din beton armat.

Indicatori tehnici ai cladirii propuse:

A.c.= 130,70  mp

A.d.= 392,10 mp

H coama= 12,00  m

H streasina=8,90 m

POT propus= 23,20

CUT propus=0,87

Functional, cladirea va fi compusa din doua zone: zona de birouri si zona locuintei de serviciu.

Zona de birouri se va compune din: 3 birouri, camera tehnica, oficiu, grup sanitar, depozite, spatii de circulatie. Amenajate totate la parter. Zona locuintelor de serviciu va fi compusa din doua apartamente cu doua camere si doua garsoniere amplasate la nivelul etajului 1 si 2: Apartamentele cu doua camere vor fi comuse din: Hol,Camera de zi, Dormitor, Bucatarie, Baie,Camara, Debara, iar garsoenierele vora avea: Hol, Bucatarie, Camera, Camara, Baie.

Datorita morfologiei terenului parterul va fi partial incastrat in pamant is astfel se va realiza si o zona de pivnite.

Se propune realizarea unei platforme de parcare pentru 5 autoturisme in fata cladirii, ocupand toata latimea parcelei.

Ingradirea la strada, se va realiza pin linie cu  zidul fatadei principale.

Accesul pe terenul ingradit  va fi realizata printr-o poarta  pietonala.

Functiunea propusa de sediu firma si locuinta de serviciu nu este poluatoare si nu va crea diconfort pentru locatarii din zona, fiind compatibila cu prevederile RLU pentru zona in cauza.

3.8. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Zona este complet şi suficient echipată.

3.9. PROTECTIA MEDIULUI

Propunerile de construire nu afectează mediul.  Lucrarile vor fi asistate de o firma specializata in colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

Cladirea va fi bransata la toate utilitatile, astfel apele menajere uzate vor fi deversate in sistemul de canalizare menajera existetna pe strada Predeal.

Consumul de energie electrica se va situa intre parametrii normali pentru activitatea preconizata.

Din punct de vedere energetic, se doreste edificarea unei cladiri care sa atinga eficienta energetica minima de caterogria B, sau B+.

3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

In zona studiată nu exista obiective de utilitate publica.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Se propune crearea unei noi subzone functionale, cu asimilarea prevederile subzonei initiale cu modificari in privinta:

- latimii minime a frontului stradal  pentru constructii noi in sistem izolat de 13,00 metri

- amplasamentului cladirilor izolate fata de aliniamentul stradal la minim 5,00 metri;

- amplasarea cladirilor fata de limitele laterale la 1,0 metru cu respectarea Codului Civil

- inaltimea maxima admise pentru regimul P+2E la 12,00 metri.

Investitia propusa va duce la marirea atractivitatii in servicii a zonei.

Intocmit  :

arh. BORSOS Aladar Anton

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU

TARGU MURES STR. PREDEAL NR.FN (intre numerele 82B-84)

DISPOZITII GENERALE

Regulamentul se aplică pentru parcelarul sudic al str. Predeal ,cuprins între numerele 78 si 86A- de la accesul pietonal "Izvorul rece" dintre str. Predeal si Bul. Pandurilor - la vest , si intersectia cu Bul. Pandurilor -  la est.

Baza legală a elaborării este dată de următoarele documentaţii :

-  PUG – S.C.ARHITEX INTELSOFT S.R.L.-Bucureşti, aprobat prin H.C.L. 276/2000

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru pr. PUZ aprobat prin Ord. Nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

-  Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului.

Documentaţia modifica partial  reglementările existente în PUG Târgu Mureş, cu denumirea :

L 2- Zona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2niveluri respectiv

L 2b - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu; si se creaza subzona L2bZ - cu caracteristicile generale asimilate  subzonei L2b - dar cu diferente in ceea ce priveste:

- conditiile de realizare a constructiilor izolate pe parcele avand un front stradal de 13,00 metri

- conditiilor de amplasare a constructiilor pe teren fata de limitele laterale, de la minim 3,00 metri la 1,00 m.

- conditiile de retragere a cladirilor noi fata de aliniamentul stradal la 6,00 m

- conditiile inaltimii maxime a cladirilor in regim P+2E de maxim 12,00 metri.

L 2bZ - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu

Secţiunea I : UTILIZAREA TERENULUI SI A CLADIRILOR

Art.1.- Utilizări admise :

L 2bZ– sunt admise următoarele funcţiuni:

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;

-  în funcţie de condiţiile geotehnice se pot realiza construcţii terasate;

- echipamente publice de nivel rezidenţial;

- lăcaşuri de cult.

Art.2 – Utilizări admise  cu condiţionări :

L 2bZ - se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250metri;

– pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice în vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de stabilizare a terenului şi a condiţiilor de realizare a construcţiilor, inclusiv a celor terasate.

Art.3 – Utilizări interzise :

L 2bZ - se interzic următoarele utilizări:

-  funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

-  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

-  anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

-  platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

-  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

-  activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice.

                - Secţiunea II :– CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

Art.4  Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

L 2bZ - se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

1. dimensiuni minime:

| Regimul de construire | Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului | Dimensiune minima in alte zone |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa (mp) | Front (m) | Suprafaţa (mp) | Front (m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 12 | 250 | 12 |
| Izolat | 200 | 12 | 350 | 13 |
| Parcela de colt | - | - | Reducere cu 50mp | reducere front cu 25% pentru fiecare faţada |

*conform Regulamentului General de Urbanism

2. adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu latimea acesteia;

Art.5  Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

L 2bZ - clădirile se dispun pe aliniament cu excepţia celor a căror înălţimea depaseste distanţă dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţimea şi distanţă dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4,0metri

L 2bZ - – clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu o distanţă de minim 5,0 metri pentru a permite în viitor parcarea cele de a doua maşini în afara circulaţiilor publice şi pentru a permite plantarea corecta a unor arbori în gradina de faţada fara riscul de deteriorare a gardurilor şi trotuarelor de protecţie;

– în cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu faţade pe

ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

Art.6 – Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

L2bZ - în regim izolat clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin

1,0 metru- cu respectarea prevederilor codului civil iar pe partea opusa  minim  3,0metri.

L 2bZ– în regim grupat clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturata şi se vor retrage faţă de cealaltă limita la o distanţă de cel puţin de 3,0metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietatii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

L 2bZ - retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0metri.

Art.7 – Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

L 2bZ - distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0metri;

Art.8  - circulaţii şi accese

L 2bZ - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0metri latime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Art.9 – staţionarea autovehiculelor

L 2bZ - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Art.10 – înălţimea maximă admisă a clădirilor

L 2bZ- înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (12metri).

ART.11 -  aspectul exterior al clădirilor

L 2bZ - clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul

general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

– toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş;

– la învelitoarea acoperişului se recomandă folosirea ţiglei roşii

– garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

– se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

Art.12 – condiţii de echipare edilitară

L 2bZ - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

– la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

– se va asigura în mod special evacuarea rapida şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

– toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

– se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Art.13 – spaţii libere şi spaţii plantate

L 2bZ - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada;

– spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp.;

– se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

– în zonele de versanţi se recomanda plantarea speciilor de arbori ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenurilor.

Art.14 - împrejmuiri

L 2bZ - împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,30şi o parte transparenta dublata sau cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20metri.

                - Secţiunea III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15 – procent  maxim de ocupare a terenului ( POT- % mp AC /mp teren)

L 2bZ - POTmax=35%

Art.16 – coeficient maxim de utilizare a terenului ( CUT-  mpADC/mp teren)

L 2bZ - pentru înălţimi:

-  P+1 CUTmax=0,6

-  P+2 CUTmax=0,9

Intocmit  :

arh. BORSOS Aladar Anton