SC  VIA MODUL  SRL                                                                            Pr  nr. 785/ 2019

Tg. Mures                                                                                                              PUZ

MEMORIU  DE  PREZENTARE

Proprietarii  terenului care  face  obiectul  acestui  studiu  doresc  amplasarea  unei  cladiri  de  locuinte  colective  pe   un  teren  situat  pe  str  Constantin  Hagi  Stoian  Tg  Mures.  In  vederea  acestui  deziderat  este  necesara  intocmirea  unui  PUZ  pentru  reglementarea  urbanistica  a  terenului  prevazut  in  PUZ  Unirii  in  UTR L2z -

Zona  studiata  impusa  prin  Avizul  de  oportunitate nr 10/21.03.2019  eliberat  de  Primaria  Municipiului  Tg  Mures  este  delimitata  de  strada  Constantin  Hagi  Stoian  cu  ramificatiile  ei  Acest  teren  este  situat  in  intravilanul  municipiului.

Zona  studiata  este  situata  langa  o  zona  unde  s-au  edificat    cladiri  de  locuit  colective  care  a  fost  reglementata  in  cadrul  PUZ  -lui  aprobat  cu  HCL  281/5.11.2015  UTR  L1az  Subzcona  locuintelor  colective  medii  P+2 E  situate  in  ansambluri  preponderent rezidentiale

Prin  prezenta  documentatie  se  propun  urmatoarele  :

-realizarea  unei  cladiri de  locuit  colective  ,cu  P+2 -cu  14 apartamente  cu  1, 2 si 3  camere  si  dependinte

- asigurarea  accesului  auto si  pietonal  la  cladirea  de

locuinte  colective

-pastrarea  prospectului  de  10,0m  pentru  str  Constantin  Hagi  Stoian

-extinderea  retelelor  tehnico  edilitare  existente  din  zona  si  racordarea  cladirii  de locuinte  colective la  ele

- schimbarea  regimului  economic  al  zonei  din  teren  arabil   intravilan  in  zona  de  locuit , teren  pentru  constructii   .

INTRODUCERE

1.Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii                PLAN   URBANISTIC  ZONAL

REGLEMENTARE   PENTRU  CONSTRUIRE

CLADIRE  DE  LOCUINTE  COLECTIVE  P+2

str  Constantin  Hagi  Stoian  fn Tg  Mures

Beneficiari                       BALDEAN  DUMITRU  VALENTIN  si  DORINA  DANIELA

Proiectant                                           SC  VIA  MODUL  SRL

Arh. M  Dragota  Tg  Mures

Data elaborarii                                                tr  IV  2019

1.2Obiectul   P.U.Z

Obiectul  Planului urbanistic zonal  consta  in  rezolvarea  problemelor  functionale,  tehnice  si  estetice in  zona studiata,  respectiv  organizarea  terenului  aflat  in  proprietatea  privata  a  persoanelor  fizice  prin  amplasarea  unei  cladiri de locuinte  colective pe  terenul situat pe  str  Constantin  Hagi  Stoian  in  PUZ  Unirii ( UTR L2cz- subzona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu ,contonuu sau  grupate situate in noile  extinderi ) .  Zona  este  situata  pe   str  Constantin  Hagi  Stoian  in  zona  unei  ramificatii  a  acestei  strazi  spre  sud  Acest  teren  este  in  intravilanul   municipiului

Conform  prevederilor  din  Avizul  de Oportunitate nr 10/21.03.2019  si  Certificatului  de  urbanism  nr  307/22.02.2018  emise  de  Primaria  Tg.  Mures  se  propune  intocmirea  unui  Plan  Urbanistic Zonal  pentru  realizarea  unei  cladiri de  locuit  colective pe  suprafata  de  1500mp  ai  proprietarilor. Acest  teren  intravilan arabil va avea  schimbat regimul  economi in  teren  pentru  constructii si in cadrul documentatiei  se va face  delimitarea terenului domeniului  public aferent  circulatiilor carosabile..

Constructia  propusa este  o  cladire  de  locuinte  colective  cu P+2  cu  realizarea  unui  acces  dublu  -unul cu  cu  servitute  si celalat din circulatia majora. Delimitarea  zonei  studiate  s-a facut  cu  strazile  laterale  apartinand  circulatiei  majore  .

Surse documentare

-Planul Urbanistic General (PUG)  al  municipiului  Tg  Mures, proiect 2003,  elaborat de S.C. Arhitext Intelsoft  Bucuresti  proiect 2003  si  PUZ  Unirii  elaborat de S.C.  Proiect  SA  Tg.  Mures ,proiect  2007.

-Prevederi ale legilor si actelor normative in vigoare, cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice,

-PUZ  ul  aprobat  cu  HCL  Tg Mures  nr 281/5.11.2015-Reglementare  zona  pentru . realizare  ansamblu  de  locuinte  colective  ,parcelare teren  str  Constantin Hagi  Stoian

-Ridicare  topografica  scara 1: 500 efectuata  in  februarie  2017  ; avizata  de

OCPI Mures

- Studiu  geotehnic

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia  zonei

In cadrul Planului urbanistic general , intocmit anterior, se stabilesc directiile de dezvoltare ale municipiului  Tg  Mures, in conditiile  respectarii dreptului de proprietate si a interesului public. Localitatea Tg  Mures  este  situata  pe  malurile  raului  Mures  inclusiv  dealungul   DN13  si  DN 15; relieful  este  de  zona  de  terasa  ale  raului  Mures si  zona   colinara  a  platoului   Cornesti

Din concluziile Planului urbanistic general intocmit pentru localitate, se releva urmatoarele  evolutia acestei localitati este rezultatul pozitiei geografice fata de raul  Mures  si  fata  de  caile  de  comunicatie  (-drumuri  si  cale  ferata)., a  cailor  comerciale, geo politice, dirijate de valorificarea potentialului, natural, economic si uman.

Directia principala de dezvoltare este dominata de profilul  mixt  al  localitatii   adica  locuinte, industrie, institutii  de  invatamant  si  cultura  , prestari  servicii, turism.               Zona  este  in  centrul  Podisului  Transilvan  si  se remarca prin vegetatie si un climat  continental ,

In scopul realizarii de constructii de locuinte , solicitate de populatie care constituie obiectul .prezentului studiu de urbanism  se are in vedere reglementarea  terenului  situat  pe o ramificatie  a  str  Constantin  Hagi  Stoian . In  zona  exista  cladiri  de  locuit  colective  si  case  de  locuit individuale  ,in  stanga  si  dreapta  amplasamentului.

Vecinatatile  zonei  studiate  sunt:

- nord  -   incinte  cu  cladiri  de  locuit  individuale

- sud   -   ramificatie  str  Constantin  Hagi  Stoian      .

- est     -  ramificatie  str  Constantin  Hagi  Stoian

- vest    -  incinta  cu  cladire de  locuit

2.2.Incadrarea in zona

Conform  plansei desenate nr.1 ( Incadrarea in teritoriu ), zona  studiata se situeaza  pe  str Constantin  Hagi  Stoian  .Zona  studiata  are  10033m  si este compusa  din terenul  care are  o  latime  cca 25,0m, o lungime medie de  cca  58,0m  si  suprafat  strazilor  limitrofe  . .

2.3.Elemente  ale cadrului natural

Relieful

Situata in partea de centrala  a judetului  zona  este  caracterizata  de  relief  platt  de lunca  Muresului . Din punct de vedere al reliefului,  zona face parte din Podisul  Transilvan,  suprafata  acesteia  fiind  la  baza  terasei  Muresului  ,respectiv  un  teren plat  delimitat  de  strazi  cu  incinte de  locuit  individuale  si  colective .

2.3.2. Reteaua hidrografica

Principala retea hidrografica in zona  este  raul  Mures  la  distanta  de  cca  1,0km   Alte retele permanente sau nepermanente de apa pe zona studiata nu exista.

2.3.3. Clima

Zona studiată se încadrează în sectorul de climă continental- moderată, aparţinând tipului climateric al podişului Transilvaniei. Media  anuala  a  temperaturii   aerului  este  de 8,5oC ,media  anuala  a  lunii  ianuarie  fiind  de –5oC,iar  cea  a  lunii iulie 19oC.Numarul mediu  anual al zilelor cu îngheţ totalizează 120-130 zile. Precipitaţiile anuale admisibile ajung la o medie de 600-700mm  Prima zăpadă cade în ultima decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare înregistrează între 25-35 zile. Stratul de zăpadă este prezent în 60-80 zile pe dealuri şi doar 40-60 zile în văile largi. Grosimea maximă a stratului de zăpadă ajunge la 50-60 cm.

2.3.4. Caracteristici geotehnice

Structura stratificatiei terenului din zona amplasamentului  este uniforma  si  are  urmatorul  aspect:

- umplutura  neiniforma  si  sol  vegetal                                       0,00- 1,30m

-praf  argilos galben, plastic  consistenta                                    1,30m -1,90m

- nisip  galben  afanat                                                                  1,90m-3,00mi

- pietris  cu misip ,mediu  indesat                                                3,00m-6,00m

Terenul de fundare este  praful  argilos  galben, plastic  consistenta,  prin  preve-derea  unei  solutii  de  fundare  cu  radier  general  Adancimea minima de fundare = -1,0 m. Presiunea  conventionala de baza: 250- kPa.  Apa subterana  apare  ;a  cota  de 2,90m

Date geofizice

Zona seismica de calcul E, gradul de intensitate seimica 7, Tc perioada de colt:=0,7

Coeficientul seismic zonal Ks = 0,15, adancimea maxima de inghet : 0,90 m.

2.3.5. Riscuri  naturale

Zona studiata  este  o  zona  plata  ,Din  studiul  geo  rezulta  ca  nu  sunt   riscuri  legate  de  stabilitatea  terenului, Zona  este  situata  in  lunca  Muresului  si  riscul  la  inundatii  este  asumat  de  intreaga  zona.

Circulatia

Circulatia rutiera in zona este asigurata  in  prezent  de  str Constantin  Hagi  Stoiani ,strada  care  este  partial  modernizata  ,are  un  prospect  de  10,0 m  si  are  in  partea  de  nord  legatura  la   str  Voinicenilor  .la  cca  200m

.2.5. Ocuparea terenurilor

Zona studiata in prezentul P.U.Z.  are o suprafata de  10033mp  iar  terenul  care  se  va  detalia  are  o  suprafata  de  1500 mp  aferenti  ridicarii   topografice  intocmite  in martie  2018.  Terenul este  situat  in  intravilanul  localitatii  si  este  imprejmuit .Terenurile  din  jur   sunt  incinte  edificate  iar  zona  de  locuit  existenta  reprezinta  cca  80 %  din  total

2.6. Echiparea edilitara

Apa potabila-canalizare

Localitatea Tg  Mures  dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare. Pe  str  Constantin  Hagi  Stoian  exista in prezent  retea  de  alimentare  cu  apa si canalizarea  menajera

Energie electrica

Reteaua electrica  este construita pe stalpi de beton  pe  str  Constantin  Hagi  Stoian  In  extremitatea  nord  estica  a  zonei  studiate  exista  o  LEA  de  110kv  ,a  carei  zona  de  protectie  nu  afecteaza  amplasamentul  parcelat .

Retea  de  gaz  metan

In  zona  exista  retea  de  distributie  gaz  metan  pe  str  Constantin  Hagi  Stoian .

3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.

La elaborarea documentatiei au participat studiile de specialitate si fundamentare ce au stat la baza amenajarii teritoriului administrativ  al municipiului, precum si studiul de evaluare a potentialului zonei cu  multiple  functiuni , care  analizeaza critic situatia existenta si prevede

- posibilitati  de  dezvoltare  a multiplelor forme de functiuni

- echiparea  zonelor  de  locuit   cu  utilitati  de  tip  urban

-optimizarea relatiilor in  teritoriu.

3.2 Prevederi ale  P.U.G.

Zona  studiata  prin  prezentul  P.U.Z. face  parte din intravilanul  localitatii studiat

in  PUZ  Unirii  si  apartinator  UTR  “L2z-“ Conform  prevederilor  Avizului de  oportunitate

nr 10/21.03/2019  zona  studiata  va  fi  cuprinsa  in  UTR “ L2cz “-Subzona  locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu P+1,2  niveluri  retrase  de  la  aliniament , cu  regim  de  construire  discontinuu ,continuu (insiruite  sau  covor )  sau  grupat (cu-plate) situate  in

noile  extinderi  .Aceste  terenuri   nu  sunt  restrictionate  construirii, ele  apartinand  zonei

de  locuit  cu  functiuni  comple-mentare nepoluante .

3.3 Valorificarea cadrului natural

Terenul  pe care se va  construe  cladirea  de  locuinte  colective , care  va avea un regim de inaltime  P+2  este  plan  . Lucrarile de sistematizare  verticala  a terenului  se  vor  face astfel ca prin amenajarea  parcarilor  si  a  zonei  verzi  limitrofe   sa  se realizeze un cadru natural de adecvat  zonei  de  locuit.

Modernizarea circulatiei

Circulatia  rutiera

Organizarea circulatiei rutiere se fundamenteaza pe caracteristicile traficului actual si de perspectiva preluand prevederile PUZ  Unirii . In  zona studiata se  propun  urmatoarele:

-str  Constantin  Hagi  Stoian  este  strada  publica  racordata  la  str  Voinicenilor .Din ea se face pe la  jumatate o ramificatie de 10,0m  pe  o  lungime  de  cca  60,0m  si apoi  din  coltul  parcelei  studiate spre nord vest  exist un  drum privat  ,care se leaga de str Marului

Acest drum are momentan 3,5m latime si  este propus la  un prospect de 10,0m  .Pe zona limitrofa  parcelei studiate va  avea cca  8,0m latime iar apoi pana in str Marului 10,0m

Pentru  realizarea  prospectului  strazilor  sunt  necesare  treceri  de  fasii  de  teren  atat din parcela  studiata cat si din celelalte parcelele  limitrofe acestor strazi  din proprietatea  private in domeniul public al Primariei . .

In  interiorul  parcelei  se  va  asigura  un  acces  auto  si  16  locuri  de parcare  Realizarea  acestui  acces  auto  se  va  face  prin  efortul  financiar  al  beneficiarilor .

3.5.Zonificarea functionala - Reglementari - Bilant teritorial - Indici urbanistici

Factorii de baza ce au determinat compozitia de ansamblu  sunt :

-mobilarea terenului  studiat , rezolvarea  utilitatilor adecvate structurii urbane ,valorificarea cadrului natural, armonizarea acestuia cu amplasamentul propus, asigurarea accesului pietonal si carosabil la  cladirea de  locuit , precum  si o functionare optima, in cadrul  zonei de locuit  propuse prin  P.U.Z

Conform planselor  nr.S1– Situatia  existenta- prezinta  zona  luata  in  studiu  delimitata  de  str Constantin  Hagi  Stoian  cu  ramificatiile  ei

In  zona  sunt  loturi  diferite  cu  suprafete  intre  500mp si 2000mp  amplasate  relativ  ordonat  la  strada Constantin  Hagi  Stoian . Casele  de  locuit  existente  sunt  parter si  etaj ,mansarde  si  cladiri  de  locunte colective . Casele  sunt  recente  ,construite  de  cca  5ani-10ani. Zona  este  intr-o  zona  periferica  a  orasului  , care  este  in  dezvoltare  .

-Suprafata  totala  teren  studiat                                                  10033mp   din care:

-zona  de locuit  existenta                                                              2003mp

-teren  arabil                                                                                  1500mp

-teren circulatie  existent                                                                3746mp

-teren cu interdictie  de  construire                                                 2784mp

3.5.1  Zonificarea   functionala - Reglementari

SOLUTIA  PROPUSA

Conform plansei desenate  nr.S2–Reglementari  urbanistice  zonificare, se  pro-

pune   reglementarea  terenului  prevazut  in  Avizul  de  Oportunitate  nr 10/21.03,2019

inclus in  UTR   L2cz   subzona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 nive-luri  retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu ,contonuu sau  grupate situate in noile  extinderi  Studiul  rezolva  si  functiunile  complementare  de: circulatii carosabile  si  pietonale.

Pe  terenul  care  se  va  reglementa  se  propune  amplasarea  unei  cladiri  de  locuinte  colective   P+2  cu  14  apartamente  de  o  camera  , doua  camere si trei  camere  Suprafata  aferenta  cladirii  de  locuit  este  de  1500m  compus dintr-o parcela  fiind  proprietatea  privata a cetatenilor,  delimitata  prin  imprejmuire .

Aceasta  cladire de locuinte  s-a  propus  cu  un  aliniament  de  4m si  5,0m  la  cele  doua  laturi  ale  str  Constantin  Hagi  Stoian  si  la 5,0m  fata  de  limita  posterioara  ale  proprietatii.  Principiile  de amplasare  ale  cladirii   in  cadrul  parcelei  respecta  codul civil si regulile de insorire.  Compozitional este  propusa o  cladire de  locuit  colectiva  izolat  in  teritoriu  si  mobiland  intersectia

La  mobilarea lotului s-a avut  in vedere  faptul ca  in  zona  studiata  exista  tendinta  de  extindere  a   zonei  de  locuit

S-a  intocmit un studiu de insorire ,anexat documentatiei  din care rezulta ca  prin volumetria  cladirii de locuit  si  amplasarea ei  in teren cladirile  de locuit  din  vecinate nu sunt afectate

3.5. 2. Bilant teritorial - Indici urbanistici

Bilant teritorial  pe  parcela

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren aeabil intravilan | 1500 | 1005 | - | - |
| 2 | Zona aferenta cladirii | - | - | 349 | 23,2670 |
| 3 | Zona verdei | - | - | 477 | 31,80 |
| 4 | Zona de acces ,parcaje si alei | - | - | 453- | 30,20- |
| 5 | Teren cedat pentru drum | - | - | 221 | 14,74 |
| . | TOTAL GENERAL | 1500 | 100,0 | 1500 | 100,0 |

Indici  urbanistici  reglementati

POT =35%   CUT pr =0,6 ( P+1);0,9(P+2)

Indici  urbanistici  propusi

POT =35%   CUT pr =0,6 ( P+1);0,9(P+2)

Din  analiza  comparativa  a  indicilor  urbanistici  reglementati  si  indicii  urbanistici  propusi  aferenti terenului  studiat  amplasamentul  se  incadreaza  prevederile lor

3.5.2.Zonificare  functionala  total  zona  reglementata

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren agricol intravilan | 1500 | 14,95 | - | - |
| 2 | Zona de locuit | 2003 | 19,96 | 3281 | 32,70 |
| 3 | Zona de circulatii | 3746 | 37,34 | 6530 | 65,08 |
| 4 | Teren cu interdictie de construire | 2784 | 27,75 | - | - |
| 5 | Teren cedat pentru drum | - | - | 222 | 2,22 |
| . | TOTAL GENERAL | 10033 | 100,0 | 10033 | 100,0 |

Din  bilantul  teritorial  rezulta  ca  terenul  existent  va  completa  zona  de  locuit  si

se  va  reglementa  circulatia  din  zona

.

3.6. Echipare edilitara.

Alimentarea  cu  apa  va  fi  din  reteaua  localitatii.

Canalizarea- va  fi  rezolvata  prin  racordarea  la  reteaua  de  canalizare  limitrofa  zonei.

# Alimentarea cu energie electrica  se  va  face prin  bransamente  la  reteaua  existenta  cu  LES   :

# Alimentarea  cu  gaz  metan   se  va  face  prin  bransamente  la  reteaua  existenta  de  pe  strada

# 3.7. Protectia mediului

Analizand situatia existenta si luand in considerare strategia de dezvoltare a acestei zone  precum si integrarea ei in circuitul civil, reabilitarea si conservarea mediului trebuie extinse pornind de la cadrul natural existent dar si de la problemele evidentiate anterior, prin care se impun luarea anumitor masuri :

-depozitarea controlata a deseurilor menajere( prin prevederea de puncte de colectare si modalitati de  dezafectare a acestora);

3.8. Proprietatea asupra terenurilor

3.8.1.Tipul de proprietate asupra terenurilor

a) Teren proprietate publica este terenul destinat circulatiilor carosabile si pietonale existente,   reprezentat in plansa desenata  nr. S 4, prin culoarea  rosu  pal(violet)

Teren proprietate privata persoane fizice, a cetatenilor prin culoarea galben,

Teren proprietate privata persoane fizice propus  sa  fie  trecut  in  domeniul  public  al  primariei  reprezentat  prin culoarea  galben  hasurat

3.8.2 Circulatia juridica a terenurilor

Terenurile necesare realizarii propunerii de rezolvare adecvata a circulatiei pietonale si carosabile  adaptata la noua zona de constructii  sunt  si  vor  fi  ale  localitatii , ele  au  gabaritele  necesare  si  sunt  necesare  trecerii  din proprietatea privata a cetatenilor  in proprietatea publica .

In  plansele  de  reglementari  juridice  este  specificata  suprafata  de  teren  care  va  trece  in  domeniul  public  al  Primariei  respectiv  221mp  aferenta  str Constantin  Hagi  Stoian

3.9. Planul  de  actiune pentru  implementarea  investitiilor

Pentru  implementarea  investitiei  sunt  necesare  in  etapa  I  lucrari  de amenajarea  accesului  in  incinta  . In  et  II  dupa  edificarea constructiei  si  concomitent  cu  executia  acesteia  se  poate  face  extinderea retelelor  edilitare .

Costurile  pentru realizarea  accesului  in  incinta  si  pentru  extinderea  retelelor  edilitare  si  racordarea  cladirii de locuit  la  ele  se  vor  suporta  de  catre  investitori  in  cooperare  cu  detinatorii  de  retele  .

Strada Constantin  Hagi  Stoian  are  pozitionate si  functionale  urmatoarele  retele  tehnico  edilitare –apa  potabila, canalizare  menajera  energie  electrica,  gaz  metan  Strada  este  pietruita  partial  ea..urmand  sa intre  in  planul  primariei  pentru  modernizare   Dupa  pozarea  integrala a retelelor  edilitare  si  asigurarea  prospectului  strazii  prin  cadastrare  se  poate  trece  la  amenajarea  definitiva  a  strazii  de  catre  ADP,

Pentru  prima  etapa –realizarea  cladirii  de  locuit  si  pozarea  extinderilor  de  retele  termenul  de  realizare  propus  este   intre  2020-3022  iar  pentru  amenajarea  strazii  Constantin  Hagi  Stoian  2022-2025

4. CONCLUZII

Prin analiza situatiei existente si a propunerilor in corelare cu prevederile P.U.G., se  releva  urmatoarele:  terenul studiat  este  destinat  constructiilor de locuinte –L2cz     subzona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu ,contonuu sau  grupate situate in noile  extinderi  iar   zona  va  fi  tratata cu  atentie,  respectand  normele sanitare si normele de protectie a mediului.

Aprecierea elaboratorului  P.U.Z.

Avand  in  vedere ca aceasta  zona  este  amplasata  intr-o pozitie  cu  vecinatati compatibile,  se  impune ca prin realizarea cladirii  de  locuit  colective  precum si a lucrarilor aferente  pentru a crea  o  insertie  unitara, cu o volumetrie  si  plastica  adecvate  zonei  de  locuit .

Intocmit

Arh  M  Dragota

REGLEMENTARE   PENTRU  CONSTRUIRE

CLADIRE  DE  LOCUINTE  COLECTIVE  P+2

str  Constantin  Hagi  Stoian  fn Tg  Mures

GENERALITATI  CARACTERUL  ZONEI  UTR L2z

UTR  L2z   Zona   locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu  cu max

P+ 2  niveluri,  retrase  de  la  aliniament,  cu  regim de  construire  insiruite ,cuplate

sau izolatei

UTR L2cz  Subzona  locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu P+1,2  niveluri

retrase  de  la  aliniament , cu  regim  de  construire  discontinuu ,continuu (insiruite  sau

covor )  sau  grupat (cu-plate) si- tuate  in  noile  extinderi    conform  terenului  cu

locuinte  colective  din  vecinatate

SECTIUNEA  I

UTILIZARE  FUNCTIONALA

Art 1  UTILIZARI  ADMISE

sunt  admise  urmatoarele  functiuni

- locuinte  individuale si colective  mici cu   maxim  Sp+P ,Sp+P+1,2

niveluri  in   regim de   construire  izolat

- echipamente  publice  de  nivel  rezidential;

Art 2  UTILIZARI  ADMISE  CU  CONDITIONARI

-  realizarea  locuintelor  este  conditionata  de  existenta  unui  PUZ  sau  PUD   aprobat  conform  legii

Art 3  UTILIZARI  INTERZISE

- functiuni  comerciale  si  servicii  profesionale  care  depasesc   suprafata  de  200mpADC,genereaza  trafic  important  de  persoane  si  marfuri,au  program  prelungit  dupa  orele  22,00,produc  poluare;

- activitati  productive cu  risc  tehnologic  sau  incomode  prin  traficul  generat (peste  5  autovehicole  mici  pe  zi  sau  orice  fel  de  transport greu)prin  utilizarea  incintei  pentru  depozitare  si  productie,prin  deseuri  produse  ori  programul  de  activitate;

- anexe  pentru  cresterea  animalelor  pentru  productie  si  subzistenta

- depozitare  en gros

- depozitare  materia;le  refolosibile

- platforme  de  precolectare  a  deseurilor  urbane

- depozitarea  pentru  vanzare  a  unor  cantitati  mari  de  substante  inflamabile  sau  toxice ;

- activitati  productive  care  utilizeaza  sau  depozitare  si  productie  terenul  vizibildin  circulatiile  publice

- autobaze si  statii  de  intretinere  auto

- lucrari  de  terasament  care  pot  sa  provoace  scurgerea  apelor  pe  parcelele  vecine  sau  care  impiedeca  evacuarea  si  coletarea  rapida  a  apelor  meteorice

SECTIUNEA  II

CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE   CONFIGURARE  A  CLADIRILOR

Art 4 CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,FORME,DIMENSIUNI)

–se  considera  construibile  parcelele  care  indeplinesc  urmatoarele  conditii

cumulate:

1.Dimensiuni  minime

| Regimul | Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului | Dimensiune minima in alte zone |
| --- | --- | --- |
| de construire | Suprafata (mp) | Front (m) | Suprafata (mp) | Front (m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 12 | 250 | 12 |
| Izolat | 200 | 12 | 350 | 14 |
| Parcela de colt |  |  | Reducere cu 50% | Reducere front cu 25% pentru fiecare fatada |

2.adancimea  parcelei  sa  fie  mai  mare  sau  cel  putin  egala  cu  latime  acesteia

Art 5  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  ALINIAMENT

In  toate zonele  de  extinderi  noi conform  PUZ  sau  PUD  cu    urmatoa-

rele  conditionari :

-cladirile  se  vor  retrage de  la  aliniament  cu  minim 4,0m sau   5,0m  pentru  a  permite  in  viitor  parcarea  celei de a  doua  masini in  afara  circulatiilor  publice –la locuinte unifamiliale  si pentru  a  putea  permi  te  plantarea  corecta a  unor  arbori in  gradina  din  fatada  fara  riscul  de  deteriorare  a  gardurilor  si  trotuarelor de  protectie

Art 6  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI

POSTERIOARE  ALA  PARCELELOR

-in  regim  izolat  cladirile  se  vor  retrage  fata  de  limitele  laterale  la 3,0m  si  fata  de  cele  posterioare  la  5,0m  ( cu  cel  putin  jumatate   din  inaltimea  la  cornisa  dar  nu  cu  mai  putin  de  3,0m)

- in  regim  grupat  cladirile  semi-grupate  se  vor  alipi de  calcanul  cladirii  de  pe  parcele  alaturata  si  se  vor  retrage  fata  de  cealalta  limita  la  o  distanta  de  cel  putin  jumatate  din  inaltimea  la  cornisa  in  punctul  cel  mai  inalt  fata  de  teren  dar  nu  mai  putin  de  3,0m  ,in  cazul  in  care  parcela  se  invecineaza  pe  ambele  limite  laterale  cu  cladiri  retrase  fata  de  limita  proprietatii  avand  fatade  cu  ferestre,  cladirea  se  va  realiza  in  regim  izolat

Art 7  AMPLASAREA  CLADIRILOR  UNELE  FATA  ALTELE  PE   ACEEASI

PARCELA

- distanta  minima  dintre  cladirile  de  pe  aceeasi  parcela  va  fi  egala  cu  jumatate  din  inaltimea  la  cornisa  a  cladirii  celei  mai  inalte  dar  nu  mai  putin  de  4,0m

Art 8  CIRCULATII SI  ACCESE

- parcela  este  construibila  numai  daca  este  asigurat  un  acces  carosabil  de  minim  4,0m latime  dintr-o  circulatie  publica  in  mod  direct  sau  prin  drept  de  trecere legal obtinut  prin  una  din  proprietatile  invecinate .

Art 9  STATIONAREA  AUTOVEHICOLELOR

-stationarea  autovehicolelor  se  admite numai  in  interiorul  parcelei,deci  inafara

circulatiilor  publice

Art 10  INALTIMEA  MAXIMA  ADMISIBILA  A  CLADIRILOR

- inaltimea  maxima  a  cladirilor  va  fi  de  P+2(10m)

- se  admit  depasiri  de  1-2m  numai  pentru  alinierea  la  cornisa  cladirilor  invecinate  in  cazul  regimului  de  construire  insiruit  sau  cuplat

Art 11  ASPECTUL  EXTERIOR   AL  CLADIRILOR

- cladirile  noi  sau  modificarile /reconstructiile  de  cladiri  existente  se  vor  integra  in  caracterul  general  al  zonei  si  se  vor  armoniza  cu  cladirile  invecinate ca  arhitectura  si finisaje

- volumetria  cladirilor  de  locuit  va  fi  echilibrata  ,raportata  la  suprafata  terenurilor  si  la  vecinatati  edificate

-  toate  cladirile  vor  fi  prevazute  cu  acoperis, sarpanta  sau  terasa in

cazuri  justificate  urbanistic si  arhitectural;  la  invelitoarea  acoperisului  se  propune  folosirea  tiglei  in  culori  naturale  (caramizie-maro inchis)

-  cromatica  cladirilor  va  fi  in  tonuri  specifice  cladirilor  de  locuit ,  interzican

duse  culorile  stridente

-  garajele  si  anexele  vizibile  din  circulatiile  publice  se  vor  armoniza  ca  finisaje  si  arhitectura  cu  cladirea  principala

-  se  interzice  folosirea  azbocimentului, a  tablei  stralucitoare  de  aluminiu ori  zincate  pentru  acoperirea  cladirilor, garajelor,  anexelor

Art 12  CONDITII  DE  ECHIPARE  EDILITARA

toate  cladirile vor  fi  racordate  la  retelele  tehnico-edilitare  publice

- la  cladirile  dispuse  pe  aliniament  racordarea  burlanelor la  canalizarea  pluviala  va  fi  facuta  pe  sub  trotuare  pentru  a se  evita  producerea  ghetii;

- se  va  asigura  in  mod  special evacuarea  rapida  si  captarea  apelor  meteorice  in  reteaua de  canalizare;

- toate  noile  bransamente  pentru  electricitate  si  telefonie  vor  fi  realizate ingropat ;

- se  interzice  dispunerea  antenelor TV –satelit  in  locuri  vizibile  din  circulatiile  publice  si  se  recomanda  evitarea  dispunerii  vizibile  a  cablurilor  CATV

Art 13  - SPATII  LIBERE  SI  SPATII  PLANTATE

spatiile  libere  vizibile din  circulatiile  publice  vor  fi  tratate  ca  gradini de  fatada

- spatiile  neconstruite  si  neocupate  de  accese si  trotuare  de  garda  vor  fi  inierbate  si  plantate  cu  un  arbore  la fiecare  100mp

- se  recomanda  ca  pentru  imbunatatirea  microclimatului  si pentru protectia   constructiei  sa  se  evite  impermeabilizarea  terenului  peste  minimum  necesar  pentru  accese;

Art 14  - IMPREJMUIRI

imprejmuirile  spre  strada  vor  avea  inaltimea  maxim  2,20m  si  minim 1,80m din  care  un soclu  opac  de  0,30m si o  parte  transparenta  dublata  de  gard  viu

- gardurile  spre  limitele separative  alre  parcelelor  vor  fi opace cu  inaltimi maxime de 2,20m

SECTIUNEA  III

POSIBILITATILE  MAXIME  DE  OCUPARE

SI UTILIZARE  A  TERENULUI

Art 15  - PROCENTUL  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI   (POT)

POT  max=35%

Art 16  - COEFICIENTUL  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI   (POT)

-pentru  inaltimi  P+1  CUT max =0,6

- pentru  inaltimi  P+2  CUT max =0,9

Intocmit

Tr  IV   2019   Tg  Mures                                                Arh. Maria  Dragota