REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  AFERENT  INTOCMIRE PUZ-introducere teren in intravilan, stabilire zona functionala si parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale

I.DISPOZITII GENERALE

1.Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent    PUZ reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ,el intarind si detaliind reglementarile PUZ.

2.Baza legala a elaborarii

-Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996 si Ghidul de aplicare al RGU ,aprobat prin Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000;

-Reglementarile cuprinse in PUG si in prescriptiile regulamentului local de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ;

Odata aprobat ,impreuna cu PUZ,RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

3.Domeniul de aplicare

Prescriptiile cuprinse in RLU  (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriu ce face obiectul  PUZ.

Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins intre limitele planului urbanistic zonal conform cu specificaţiile din planşele A1/A2/A3/A4, teritoriu propus pentru reglementare in intravilanul localitatii Tg.Mures

Zona se compune din urmatoarele subzone:

LV1 – Subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M, P+1 situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa.

GENERALITĂŢI:  CARACTERUL  ZONEI

Zona se afla in partea de N-E a localitatii Tg.Mures  in zona cartierului Unirii , pe un teren situat in intravilanul municipiului Tg.-Mures pe partea stanga a strazii Remetea. Folosinta actuala a terenului este de teren arabil.

In vecinatatea amplasamentului se afla un canal colector de ape pluviale iar prin documentatii de urbanism aprobate (PUZ, PUD) in vecinatate, s-au dezvoltat in timp  zone functionale de locuire individuala.

II.REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

4.1 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

-autorizarea executarii constructiilor  si a amenajarilor care prin amplasament,functiune, volumetrie  si aspect arhitectural –conformare si amplasare goluri,raport gol-plin,materiale utilizate,invelitoare,paleta cromatica,etc. depreciaza valoarea peisajului este interzisa;

-autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale,rezervatii naturale,precum si in celelalte zone protejate de interes national,delimitate cf.legii ,se face cu avizul conform al organismelor interesate in conditiile stabilite de lege;

4.2 Zone construite protejate

-autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit,de interes national,se face cu avizul organismelor interesate in conditiile stabilite de lege;

-autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit ,de interes local,declarate si delimitate prin hotarare a consiliului judetean se face cu avizul serviciilor publice  descentralizate din judet,subordonate organismelor prevazute  in aliniatul precedent;

-în zona sitului reperat se va solicita cercetare arheologică preventivă;

-pentru zona de protecţie a sitului, este necesar ca pentru toate lucrările care afectează solul sau subsolul , indiferent de caracter – public sau  privat   edilitar, utilitar constructiv sau agricol, să se solicite supraveghere arheologică;

-de asemenea se solicita supraveghere arheologica in cazul interventiilor

determinate de lucrările de restaurare parţială / totală a monumentelor istorice;
-până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii;

-autorizarea executarii lucrarilor de constructii care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea  sau punerea in valoare a monumentelor istorice se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului;

-autorizarea interventiilor in zona de protectie si in zona protejata se poate face numai cu avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale sau a serviciului sau deconcentrat din raza sa de competenta;

5.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

5.1 Reguli cu privire la siguranta constructiilor si protejarea interesului public

Se interzice autorizarea lucrărilor de construcţii şi amenajări în zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice cu excepţia acelora ce au ca scop limitarea efectelor acestora .

6.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

6.1 Orientarea fata de punctele cardinale

-Autorizarea executării construcţiilor se face, atunci când este posibil, cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale cf.Anexei nr.3 la RGU, astfel incat interferenta cladirii cu factorii climatici sa reprezinte premiza economiei de resurse energetice si sa respecte   Anexa nr.3 la RGU.

-Fac excepţie de la prevederile aliniatului (1) construcţiile amplasate în interiorul Zonelor Construite Protejate, a căror orientare este în primul rând determinată de specificităţi culturale şi istorice de amplasare şi de configurare.

-Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se va face în conformitate cu normele sanitare şi tehnice în vederea realizării următoarelor cerinţe: asigurarea însoririi, a iluminatului natural, a perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile ce se vor crea, asigurarea unor cerinţe specifice legate de funcţiunea cladirii, de alegerea  amplasamentului şi respectarea condiţiilor de construire.

6.2 Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- In sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre proprietatea privată şi domeniul public; în situaţiile în care PUG prevede realinieri, aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată şi domeniul public.

- Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul regulamentului aferent zonei construite protejate,a reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.

- Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea faţă de aliniament se face conform legii şi în condiţiile intocmirii de studii de specialiate justificative.

-    Regulile de amplasare faţă de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor şi părţilor subsolurilor care depăşesc cota exterioară amenajată a terenului.

6.3 Amplasarea cladirilor in interiorul parcelei

-Condiţiile de amplasare a clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele sunt precizate în cadrul reglementarilor  privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.

-Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte pe bază de planuri urbanistice de detaliu, dacă prevederile privind zona sau subzona funcţională sau unitatea teritorială de referinţă nu dispun altfel.

-Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă prevederile Codului Civil  in vigoare precum si distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de urgenta (ISU-pompieri,SMURD), stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale pentru interventii de urgenta(ISU,pompieri,SMURD ), normativelor în vigoare si cu avizul unitatii teritoriale ISU.

6.4 Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

-Autorizarea executarii constructiilor se face  cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului  zonei fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate;

-in sensul prezentului regulament cladirile imediat invecinate sunt cele amplasate alaturat, de aceiasi  parte a strazii;

Fac exceptie de la prevedrile alin.1 constructiile care au fost cuprinse intr-un plan urbanistic zonal aprobat cf.Legii.

-In cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălţimea construcţiilor se măsoară de la cota terenului amenajat  dupa  executarea lucrărilor de construire.

6.5 Aspectul exterior  al cladirilor

-Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine reglementărilor privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament sau prevederilor Art. 32 al Regulamentului General de Urbanism.

7.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7.1 Circulatii si accese

-Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. -Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenţia mijloacelor de interventie in caz de urgenta (SMURD,Pompieri,etc.)

7.2 Accese pietonale si piste pentru biciclisti

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

7.3 Stationarea autovehicolelor

-Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public,respectiv  in interiorul  parcelei  pentru  care se solicita autorizatia de construire.

-In cazul imposibilităţii tehnice a asigurării, în interiorul parcelei, a spaţiilor de parcare prevăzute prin prezentul regulament, sau în cazul existenţei unor restricţii privind realizarea de spaţii de parcare, se va dovedi asigurarea parcajelor în următoarele condiţii:

a.solicitantul va face dovada asigurării spaţiilor de parcare pe o altă parcelă aflată la o distanţă mai mică decât 250 m faţă de parcela pentru care se solicită     autorizaţia   de   construire,   cu condiţia păstrării necesarului minim de spaţii de parcare pe a doua parcelă, cf. prezentului regulament;

b.solicitantul va concesiona sau va achiziţiona spaţiile de parcare din spaţiile publice de parcare existente sau în curs de realizare, aflat la o distanţă mai mică decât 250 m faţă de parcela pentru care se solicită autorizaţia de construire;

8.Reguli cu privire la echiparea edilitara

8.1  Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor

-dreptul de proprietate asupra reteleor edilitare

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării consumatorilor la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică sau sunt adoptate solutii alternative viabile  cu respectarea legislatiei in vigoare..

-De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii:

- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului

- beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua centralizata publică, atunci când aceasta se va realiza.

9.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

9.1  Caracteristici ale parcelelor (suprafete,forme,dimensiuni)

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în doua sau mai multe  loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii.

- In cazurile parcelărilor se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la cazurile în care este necesară eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaţiei de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului şi a coeficientului de utilizare a terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar şi prin raportare la suprafaţa parcelei înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale construite însumate cu suprafeţele propuse spre construire;

- Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă împărţire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaţii şi/sau forme diferite decât erau acestea la momentul iniţial. Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor necesare echipamentelor de folosinţă comună şi obiectivelor de utilitate publică.

Autorizarea executării parcelărilor,a dezmembrarilor  de orice fel si a reparcelarilor  în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ prevederile RLU aferent PUZ (asa cum s-au formulat la art.4

-adâncimea mai mare sau cel puţin egala cu lăţimea parcelei.

- Operaţiunile de reparcelare se vor face numai pe bază de Planuri urbanistice zonale aprobate conform Legii, respectând prevederile Planului urbanistic general şi ale prezentului regulament.

- Autorizarea parcelărilor sau dezmembrărilor se face cu condiţia ca, pe parcelele rezultate să fie respectaţi indicii de utilizare a terenului (POT şi CUT) maxim admişi prin prezentul regulament pentru zonele în care se află parcelele.

10.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

10.1  Spatii libere si spatii plantate

-Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei cf.legislatiei in vigoare.(Legea 24/2007),specificatiilor RGU -Anexa nr.6 si celor cuprinse in cadrul reglementarilor  unitatilor teritoriale de referinta  cuprinse  in prezentul regulament.

10.2  Imprejmuiri

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

- împrejmuiri opace, necesare pentru servicii funcţionale, pentru asigurarea protecţiei vizuale;

- împrejmuiri transparente, decorative sau de gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al construcţie.

III.ZONIFICARE FUNCTIONALA

11.Unitati si subunitati functionale

11.1  Utilizarea functionala si asigurarea compatibilitatii functiunilor

-Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei stabilita printr-o documentatie de urbanism sau daca zona are o functiune dominanta  traditionala caracterizata de  tesut urban si conformare spatiala proprie.

IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

In cadrul PUZ   este prevazuta urmatoarea subunitate functionala:

LV1 – Subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M, P+1 situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa.

V.UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Acestea reprezinta suportul grafic al prescriptiilor din regulament.

UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice.

La nivelul planului urbanistic zonal studiat s-a propus UTRZ in cadrul caruia sunt detaliate prevederile PUG  pentru functiunea   de locuire individuala.

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

UTRZ Zona pentru locuinte individuale si colective mici situate in noile extinderi

Unitatea teritoriala de referinta aferenta PUZ  contine 1 subzona functionala:

LV1 – Subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M, P+1 situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa.

SUBZONA L V1  GENERALITAT I : CARACTERUL ZONEI

Subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M, P+1 situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 1. -  UTILIZĂRI ADMISE

- sunt admise următoarele funcţiuni:

- locuinţe individuale  cu regim de inaltime D+P+1, P, P+M, P+1 niveluri ,in conditii de densitate redusa în regim de construire izolat ;

Art. 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfăşurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200 mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

-se admite utilizarea terenului pentru plantatii de arbori fructiferi;

-se va asigura un procent de acoperire a suprafetei parcelei cu cladiri si materiale impermeabile de max.50%;

-plantarea se va face cu specii ale caror radacini contribuie la stabilizarea si drenarea terenului;

Art. 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200 mp. ADC,generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat(peste 5autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice.

- orice lucrari care pot genera riscuri in raport cu zonele de protectie ale infrastructurii   (retele   edilitare preexistente)

SECŢIUNEA II:    CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

-parcela are suprafata minima de 800,0 mp in regim de construire izolat .

-parcela are un front la strada de min.18,0 m in regim de construire izolat ;

-adâncimea parcelei este mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia.

Art. 5. -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- în toate zonele de extinderi noi conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu o distanţă de minim 5,0metri pentru a permite în viitor parcarea cele de a doua maşini în afara circulaţiilor publice şi pentru a permite plantarea corecta a unor arbori în gradina de faţada fara riscul de deteriorare a gardurilor şi trotuarelor de protecţie;

Art. 6.- AMPLASAREA    CLĂDIRILOR    FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- în regim izolat clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişa ,masurata in punctul cel mai inalt fata de terenul amenajat, dar nu cu mai puţin de 3,0 metri.

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a cladirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de terenul amenajat  dar nu mai puţin de 5,0 metri.

Art. 7.- AMPLASAREA  CLĂDIRILOR UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE ACEEAŞI PARCELA

- distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu înălţimea la cornişa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de terenul amenajat dar nu mai puţin de 7,0 metri;

Art. 8. -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri latime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Art. 9. -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice/private

- conform HCL nr.6/2021 in spatiul fiecarei parcele ,pentru fiecare cladire de locuit se va asigura un loc de parcare si un garaj;

Art. 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălţimea maximă a clădirilor va fi D+P+1.

Art. 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

Art. 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice/private existente, disponibile si functionale ;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

- racordarea la retelele tehnico-edilitare publice se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului / proprietarului / investitorului.

- autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a construcţiilor se va putea face numai concomitent cu racordarea la sistemul de colectare a apelor menajere uzate.

- efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizatia de construire,se va face  numai împreună cu receptia la terminarea lucrărilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinte individuale si colective, constructiilor de utilitate publică si căilor de acces;"(Legea 7/2020-art.22.alin.f)

Art. 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi     înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50mp.;

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

- In zonele invecinate canalului de colectare ape pluviale  se recomanda plantarea speciilor de arbori ale caror radacini contribuie la drenarea  terenului.

Art. 14. – IMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri şi minim 0,90 metri din care un soclu opac de 0,30 m şi o parte transparenta dublata de un  gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 metri.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

conform PUZ în funcţie de studiile geotehnice, cu următoare condiţionări:

- POTmax=20%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

conform PUZ în funcţie de studiile geotehnice, cu următoare condiţionări:

- CUTmax=0,6