regulament local de urbanism

aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL
REAMENAJARE LOCUINŢĂ  
mun.TÂRGU-MUREŞ, str.TROTUŞULUI nr.23.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezintă piesa de bază în aplicarea PUZ, întărind şi detaliind reglementările din PUG. Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administraţiei publice locale.

2. Baza legală a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991 (republicată în 1995, 2005 şi 2009) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor şi HGR nr.525/1996 (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre care se menţionează:

Codul civil.

Legea nr.81/1991 a fondului funicar (republicată)

Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor

Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală (republicată  în 1996, cu modificări ulterioare);

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.

Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului (modificată prin Legea nr.159/1999).

Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.

Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţririle funciare.

Legea nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul juridic al terenurilor.

Legea nr.453/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată, republicată în 2008.

Legea nr.43/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

Ordinul MLPAT nr.90/1991.

Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-010-2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de amplasare de noi construcţii, pe teritoriul aferent zonei studiate, pe terenul situat în teritoriul intravilanului municipiului Târgu-Mureş. Regulamentul se va aplica în limitele terenului studiat conform Planşei A03 - Reglementări urbanistice.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL 
DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Suprafaţa proprietăţilor studiate este de 6080,00 mp, adică 0,60 HA. Prin aceste propuneri acest teren parţial construit va fi mai intens folosit va fi ocupate de noi construcţii. Pe teritoriul studiat, construcţiile care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organele de specializate în protecţia mediului şi sănătatea publică.

Se interzic construcţii de orice fel care produc nocivităţi sau încomodează funcţiunile vecine existente.

a) Protecţia calităţii apelor

Realizarea noilor funcţiuni nu constituie surse de poluare pentru ape. Apele uzate menajere rezultate din activitatea nouă desfăşurată în clădiri vor fi evacuate în reţeaua de canalizare în apropierea amplasamentului, aflată în strada Trotuşului.

b) Protecţia aerului

Încălzirea clădirilor de locuit se va realiza de la centrala termică proprie, amplasată în clădire. Gazele de ardere rezultate, se vor evacua prin coşul de fum. Conţinutul de monoxid de carbon din gazele de ardere se încadrează în prevederile normelor tehnice pentru protecţia atmosferei.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Noua funcţiune, cea de locuit, nu va constitui o sursă de zgomot şi vibraţii. Va exista o sursă de zgomot în timpul executării construcţiilor, la transportul materialelor de construcţii cu mijloacele de transport. Aceste surse vor fi temporare şi nu vor depăşi nivelul acustic admis.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi subsolului

La realizarea lucrărilor prevăzute nu se vor utiliza materiale cu caracteristici periculoase. La terminarea lucrărilor terenul va fi degajat de resturi de materiale şi deşeuri. În perioada de execuţie a lucrărilor se va interveni asupra solului şi subsolului pentru pozarea conductelor şi amplasarea căminelor. Canalizarea din incintă se va realiza din tuburi PVC, etanşate cu inele de cauciuc, astfel încât să nu existe pericolul infiltrării apelor uzate menajere în sol sau în pânza freatică. Deşeurile nu se vor depozita pe sol, ci numai în containere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Amplasamentul se află în vecinătatea zonelor de locuit existente, case de locuit  individuale şi locuinţe colective. Funcţiunile propuse (locuinţe, echipare edilitară) nu vor afecta ecosistemele acvatice sau terestre.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

În vecinătatea amplasamentului se află zona de locuit din strada Trotuşului. Locuinţe individuale propuse amplasate pe loturi cu regim de înălţime P, P+M, P+1, lotizarea grădinilor, amplasarea caselor de locuit, vor întregi zona de locuit existentă, vor continua modul tradiţional de amplasare a locuinţelor individuale. Regimul de înălţime moderat, de P, P+M, P+1se va înscrie armonios în imaginea existentă a zonei, nu vor deranja imaginea ansamblului, fiindcă văr folosi forme şi materiale tradiţionale (tencuieli drişcuite, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din ţigle ceramice, etc).

h) Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

În etapa de realizare a lucrărilor de construcţii vor rezulta resturi de materiale de construcţii şi ambalaje ale principalelor materiale. Aceste deşeuri se vor refolosi pe cât posibil, iar restul se vor colecta şi îndepărta prin transport la platforma de gunoi a localităţii sau în alte locuri autorizate.

i) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu se vor utiliza asemenea substanţe.

Prin realizarea obiectivelor propuse, a caselor de locuit cu dotări edilitare, cu respectarea prevederilor din prezenta lucrare, se apreciează că factorii de mediu nu vor fi afectaţi. Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei acestuia, constau în:

controlul emisiilor de poluanţi provenite de la centrala termică;

supravegherea curentă a stării tehnice a canalizării şi exploatarea corespunzătoare a acestuia;

gospodărirea deşeurilor de orice tip şi transport regulat al acestora.

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Autorizaţia de construire în zonă se eliberează în conformitate cu competenţele stabilite prin Legea nr.69/1991 (republicată cu modificări ulterioare) şi Legea nr.50/1991 (republicată în 1997, 2007 şi 2009) de Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Se propune ca suprafaţa cuprinsă în limita proprietăţilor studiate, să rămână în zona B în UTR LL - zona locuinţelor individuale şi colective mici, în  regim de construire izolat şi grupat, cu regim de înălţime P, P+1, realizate pe baza unor lotizări prestabilite.

Utilizarea funcţională

Utilizări funcţionale admise

Se admite funcţiunea de locuire şi funcţiuni complementare (anexe gospodăreşti, lucrări de echipare edilitară).

Se admit schimbări funcţionale compatibile cu caracterul zonei.

Utilizări admise cu condiţionări

Locuinţele individuale în regim de construire izolat şi cuplat, cu 
P, P+M, P+1 cu următoarele condiţionări:

nu se va construi fără studii geotehnice;

regimul de construire va fi izolat sau cuplat;

înălţimea maximă recomandată la construcţiile individuale va fi de P, P+M, P+1;

anexele gospodăreşti vor fi autorizate numai pe loturi individuale, retrase de la front cu condiţia evitării poluării vecinilor;

se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi.

Utilizări interzise

funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care generează un trafic important de persoane şi mărfuri;

activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;

depozite en-gros;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

autobaze şi staţii de întreţinere auto;

orice lucrări de sistematizare verticală care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor

parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:

parcela are suprafaţa minimă de 250 mp;

parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin  servitute de trecere de minim 3,0 m;

adâncimea parcelei este mai mare decât lăţimea:

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

clădirile sau extinderile celor existente la frontul străzii Trotuşului, trebuie să respecte aliniamentul clădirile învecinate-celelalte propuneri, extinderi se vor retrage de la aliniament.

se vor respecta aliniamentele propuse, fiind permise retrageri faţă de alinimanent.

Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

clădirile pot fi dispuse izolat sau cuplat - vezi planşa A03;

se permite dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate în vederea realizării construcţiilor cuplate câte două, număr maxim admis - vezi planşa A03;

retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,95m pentru clădiri parter, parter + mansardă, iar la cele cu parter+etaj 1, distanţa minimă 5,0 m.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă amplasate izolat va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,00 m;

extinderile vor continua configuraţia clădirilor existente.

Circulaţii şi accese

parcela va avea asigurată un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3,00m lăţime.

Staţionarea autovehiculelor

staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor locuinţe P,  P+M, P+1

înălţimea maximă admisibilă la cornişe 7,00 m;

înălţimea maximă a acoperişului nu va depăşi 14,00 m.

Aspectul exterior al clădirilor

clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate, existente;

toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile, pe şarpantă, învelitoare tip ţigle;

se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor.

Condiţii de echipare edilitară

toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente sau dotate cu sistem propriu;

toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare pluvială.

Spaţii libere şi spaţii plantate

spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare vor fi înierbate şi plantate.

Împrejmuiri

gardurile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20m şi minim 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu.

Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT):

pentru loturile propuse: POTmax = 56,5%; CUTmax pentru clădiri = 0,60.

CUTmax pentru clădiri P+M, P+1 = 0,90.

Se va urmări dotarea teritoriului cu echipamente tehnico-edilitare, extinderea celor existente în zonă pentru asigurarea tuturor condiţiilor necesare funcţionării optime ale obiectivelor propuse.

Intocmit
arh.Keresztes Géza