Beneficiar:

CRĂCIUN FLORIN

loc.VĂTAVA nr.20/A, jud Mureş

PLAN URBANISTIC ZONAL
SPĂLĂTORIE AUTOTURISME
mun.Târgu Mureş, str.Tisei nr.21, jud.Mureş

Proiect nr.204/2009 - Faza: P.U.Z.

Întocmit: SC ARHIEDIL SRL - Tg.Mureş
str.Cutezanţei nr.26

| SC ARHIEDIL SRL | Proiect nr.204/2009 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES |

PLAN URBANISTIC ZONAL
SPĂLĂTORIE AUTOTURISME
mun.Târgu-Mureş, str.Tisei nr.21 jud.Mureş

Faza: PUZ

borderou

A. Piese scrise

Foaie de gardă

Listă de semnături

Memoriu de prezentare

| 1. INTRODUCERE |
| --- |
| 1.1. | Date de recunoaştere a documentaţiei |
| 1.2. | Obiectul lucrării |
| 1.3. | Surse de documentare |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |
| 2.1. | Evoluţia zonei |
| 2.2. | Incadrarea în localitate |
| 2.3. | Elemente ale cadrului natural |
| 2.4 | Circulaţia |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor |
| 2.6. | Echiparea edilitară |
| 2.7 | Probleme de mediu |
| 2.8 | Opţiuni ale populaţiei |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |
| 3.1 | Concluzii ale studiilor de fundamentare |
| 3.2. | Prevederi ale PUG |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural |
| 3.4. | Modernizarea circulaţiei |
| 3.5. | Zonificarea funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici |
| 3.6. | Dezvoltarea echipării edilitare |
| 3.7 | Protecţia mediului |
| 3.8 | Obiective de utilitate publică |

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Studiul geotehnic

5. ANEXE

Autorizaţie de construire nr.637 din 06.10.2009 pentru Schimbarea destinaţiei casei de locuit în spaţiu comercial şi spaţiu prestări servicii cu amenajări interioare şi creare de acces nou dinspre stradă şi extindere prin mansardare - eliberată de Primăria municipiului Târgu-Mureş - copie.

Certificat de urbanism nr.489 din 02.04.2009 pentru obţinere aviz prealabil de oportunitate - elaborat de Primăria municipiului Târgu-Mureş - copie.

Aviz prealabil de oportunitate nr.55 din 16.11.2009 - pentru PUZ - stabilire reglementări pentru construire spălătorie autoturisme - eliberată de Primăria municipiului Târgu-Mureş - copie.

Extras de carte funciară nr.121303 - municipiul Târgu-Mureş, strada Tisei nr.21 - copie.

Aviz nr.056 din 08.02.2010, eliberat de SC COMPANIA AQUASERV SA Târgu-Mureş - copie.

Aviz de amplasament favorabil nr.70301000095/01.02.2010, eliberat de SC ELECTRICA SA - Sucursala Târgu-Mureş - copie.

Aviz nr.21/2010, eliberat de E-on Gaz Distribuţie Târgu-Mureş - copie.

Aviz nr.75 din 08.02.2010, eliberat de SC ROMTELECOM SA Centru Târgu-Mureş - copie.

Aviz nr.2906/2009, eliberat de Direcţia de sănătate publică a judeţului Mureş.

Adresa nr.1775036 din 05.02.2010, eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Horea" al jud. Mureş - copie.

Declaraţie - Gábor Judit.

Declaraţie - Hădărău Emil Florin.

B. Piese desenate

| A01 | Plan de încadrare în zonă | sc. 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
| A02 | Plan de încadrare în PUZ-Unirii | sc. 1 : 5000 |
| A03 | Situaţia existentă | sc. 1 : 1000 |
| A03a | Situaţia existentă - funcţiuni existente | sc. 1 : 1000 |
| A04 | Reglementări urbanistice | sc. 1 : 1000 |
| A04a | reglementări urbanistice - amplasament studiat | sc. 1 : 5000 |
| A50 | Reglementări edilitare | sc. 1 : 1000 |
| A06 | Regimul juridic al terenurilor | sc. 1 : 1000 |
| A07 | Secţiune longitudinală prin teren | sc. 1 : 100 |

Intocmit
arh.Keresztes Géza

| SC ARHIEDIL SRL | Proiect nr.204/2009 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES |

PLAN URBANISTIC ZONAL
SPĂLĂTORIE AUTOTURISME
mun.Târgu-Mureş, str.Tisei nr.21 jud.Mureş

Faza: PUZ

FOAIA DE GARDĂ

| Denumirea lucrării | : | PLAN URBANISTIC ZONAL SPĂLĂTORIE AUTOTURISME mun.Târgu-Mureş, str.Tisei nr.21, jud.Mureş |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | p.u.z. |
| Beneficiar | : |

CRĂCIUN FLORIN

| loc.VĂTAVA nr.20/A jud.Mureş |
| --- |
| Proiectant | : | SC ARHIEDIL Srl Târgu Mureş str.Cutezanţei nr.26 |

LISTA DE SEMNĂTURI

| Director | ing.Şerban Sorina | ……………… |
| --- | --- | --- |
| Şef proiect | arh.Keresztes Géza | ……………… |
| Proiectanţi | arh.Keresztes Géza | ……………… |
|  | Pozna László | ……………… |

| SC ARHIEDIL SRL | Proiect nr.204/2009 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES |

PLAN URBANISTIC ZONAL
SPĂLĂTORIE AUTOTURISME
mun.Târgu-Mureş, str.Tisei nr.21 jud.Mureş

Faza: PUZ

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

SPĂLĂTORIE AUTOTURISME

mun.Târgu-Mureş, str.Tisei nr.21, jud.Mureş

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

Beneficiar: 		 CRĂCIUN FLORIN

com.VĂTAVA nr.20/A, jud-Mureş

Proiectant:		 SC ARHIEDIL SRL
	 	 Târgu Mureş, str.Cutezanţei nr.26

Data elaborării:	 2009.

1.2. Descrierea investiţiei

În cadrul programului de dezvoltare a municipiului Târgu-Mureş, 
se prevede necesitatea asigurării terenurilor destinate dezvoltării zonelor de locuit, reamenajarea şi extinderea locuinţelor existente, unifamiliale, amplasate pe loturi individuale, extinderea şi confortizarea locuinţelor particulare existente în diferite zone a oraşului, amplasarea de noi servicii.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş conform Planului Urbanistic General, întocmit de SC ARHITEXT INTERLSOFT SRL Bucureşti, din 1998.

Amplasamentul se găseşte în cadrul ansamblului de locuit Unirii.

Prezenta lucrare, în fază de plan urbanistic zonal, stabileşte reglementări specifice pentru o zonă din teritoriul administrativ al aşezării, trasează amplasamentul pentru construcţia spălătoriei şi pentru copertina propusă. Scopul lucrării este de a obţine de la autorităţile locale aprobarea în vederea amplasării obiectivelor propuse, precum şi stabilirea condiţiilor de utilizare.

Terenul studiat cu suprafaţa de 405,0 mp, are o construcţie cu două nivele - cu spaţii comerciale, prestări servicii la parter şi locuinţă la mansardă. Construcţiile propuse vor avea regimul de înălţime parter. Ele vor fi ridicate pe o structură uşoară, cu închiderile laterale realizate din cărămidă cu termoizolaţie la spălătorie. Se propune asigurarea utilităţilor, a dotărilor tehnico-edilitare, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă potabilă, canalizarea din reţelele existente pe amplasament.

Impreună cu realizarea construcţiei, se vor executa lucrările de sistematizare verticală, locurile de parcare (pentru cei care aşteaptă), platforma betonată în faţa clădirii, lucrările exterioare, reţelele tehnico-edilitare.

Planul urbanistic zonal stabileşte reglementări specifice pentru o zonă din teritoriul administrativ al oraşului, trasează căile de circulaţie, propune zonificarea teritoriului, asigurarea dotărilor şi infrastructurii necesare. Scopul lucrării este de a pune la dispoziţia autorităţilor locale, a avizatorilor, o metodologie unitară şi concretă, în vederea identificării şi delimitării terenurilor destinate construirii unor obiective, precum şi stabilirea condiţiilor de utilizare. Este foarte importantă utilizarea raţională a terenurilor, corelarea intereselor generale ale colectivităţii locale cu interesele particulare.

Prin prezenta documentaţie s-au urmărit în principiu următoarele:

analiza situaţiei existente şi stabilirea indicilor urbanistici existenţi;

dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse corespunzător suprafeţei terenului studiat şi în conformitate cu tema de proiectare;

echiparea cu utilităţi;

integrarea şi armonizarea noilor construcţii în mediul construit şi cu cadrul natural existent;

asigurarea condiţiilor privind protecţia mediului.

OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN PROIECT sunt:

stabilirea terenului aferent propunerilor şi încluderea noii funcţiuni (de servicii) în zona de locuit;

asigurarea celui mai economic traseu pentru deservirea parcelei;

asigurarea cu reţele tehnico-edilitare necesare pentru dezvoltări, prin racordare la reţelele existente sau la prelungirile acestora;

măsuri şi acţiuni pentru protejarea şi conservarea mediului.

Principalul obiectiv al prezentului PUZ este reglementarea urbanistică şi tehnico-edilitară, precum şi asigurarea bazei legale, pentru zona în care se găseşte amplasamentul, reglementat prin UTR L2bz subzona locuinţelor individuale şi colective mici, cu P+1,2 niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu. În această zonă sunt admise funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200 mpAdc şi să nu genereze transporturi grele.

1.3. Surse documentare

Baza topografică utilizată pentru elaborarea PUZ este ridicarea topografică avizată de OCPIM - la scara 1:500.

Planul Urbanistic General al municipiului Târgu-Mureş, întocmit de SC ARHITEXT INTELSOFT SRL Bucureşti, din 1998.

date culese pe teren.

date privind reţelele tehnico-edilitare de la deţinătorii şi administratorii acestora.

studiul geotehnic.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

Zona studiată, situată în intravilanul oraşului, este o zonă tradiţională de locuit, care s-a format în decursul anilor. Această zonă s-a definitivat şi a primit forma actuală în ultimii treizeci de ani. Fondul construit şi-a schimbat imaginea de câteva ori, construcţiile existente fiind clădiri de locuit cu parter (majoritatea) şi parter şi mansardă (extinderi făcute în ultima perioadă). Clădirile, fronturile acestora, urmăresc trama stradală, casele fiind aşezate cu latura scurtă către stradă.

În spatele caselor există spaţii mari ocupate de unităţi de producţie şi de servicii ca: SC ROMCAB SA (3,88 HA), SC ROCADA SRL, Direcţia sanitară, Mobilart şi Baza auto PTTR. Zona este accesibilă prin cele patru străzi existente, strada Tisei, de unde avem accesul la lotul beneficiarului, strada Voinicenilor (care este la est), strada Călăraşilor (zona de sud-vest) şi strada Podeni (către sud).

Locuinţele care se găsesc pe această parcelă, delimitată de cele patru străzi susamintite, sunt dotate cu reţele tehnico-edilitare, de alimentare cu apă potabilă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică şi cu gaz metan.

În condiţiile actuale sunt prioritare următoarele:

stabilirea funcţiunilor, a loturilor existente;

stabilirea indicilor urbanistici reali, pe baza studiului situaţiei existente, cele stabilite prin cartarea zonei;

studiul reţelelor tehnico-edilitare, extinderea acestora pentru asigurarea funcţionării spălătoriei de autoturisme propuse;

măsuri şi acţiuni pentru protecţia mediului.

2.1. Evoluţia zonei

Terenul beneficiarului, lotul din strada Tisei nr.21, are în prezent o construcţie, având funcţiunea de casă de locuit cu spaţiu comercial şi prestări servicii, cu acces dinspre stradă - vezi copia AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE nr.637 din 06.10.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş. Construcţia se încadrează în fondul construit existent din această zonă, care s-a format din loturi particulare, cu locuinţe parter, parter şi mansardă. Construcţiile de locuit s-au format în decursul deceniilor, prin extinderi succesive, care au fost realizate în adâncimea loturilor, în dauna spaţiilor verzi, ocupând o parte din grădinile loturilor. O mare parte din grădini au fost ocupate cu construcţiile unităţilor de producţie şi de servicii existente în această zonă.

Fiind înglobat într-o zonă de locuinţe individuale pe loturi, în apropierea unui ansamblu de locuinţe colective, având legături uşoare cu zonele învecinate şi cu posibilităţi de utilare imediată (prin extinderea reţelelor existente), terenul oferă spaţii libere pentru amplasarea unor servicii şi dotări.

2.2. Încadrarea în localitate

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, în zona ansamblului de locuit Unirii, într-o zonă cu loturi şi construcţii tradiţionale, cu regim de înălţime parter, parter şi mansardă, parter şi etaj. Zona este accesibilă din străzile existente, strada Voinicenilor, strada Podeni, strada Călăraşilor şi strada Tisei.

Posibilitatea de completare şi mobilare a zonei cu noi obiective, dotări servicii, pentru care s-a manifestat interes din partea investitorului, este motivul pentru care se fac propuneri. Din concluziile studiilor anterioare, rezultă ca necesare studierea, aprofundarea şi analizarea următoarelor aspecte:

respectarea dreptului de proprietate;

stabilirea terenurilor necesare pentru dezvoltare;

integrarea noilor construcţii şi amenajări în cadrul natural şi construit;

asigurarea cu utilităţi;

întocmirea Regulamentului Local de Urbanism.

2.3. Analiza geotehnică

2.3.1. Generalităţi

Terenul amplasamentului din punct de vedere geomorfologic face parte din podul terasei de luncă a Mureşului (malul drept), este format din depozite aluviale, formate din roci coezive de prafuri argiloase la suprafaţă şi roci necoezive din nisipuri şi pietriş cu nisip la bază.

Stratificaţia terenului de fundare a fost urmărită cu ajutorul unui foraj, executat în şanţul de dezvelire a fundaţiei la zidul lateral.

2.3.2. Condiţii hidrogeologice

Nivelul apei freatice nu a fost interceptat până la cota de fundare. Apa freatică este cantonată în stratul de pietriş, cu nisip, care are la bază patul impermeabil format din depozite argiloase cenuşii. Alimentarea pânzei freatice se realizează din ape meteorice şi exfiltrări din albia Mureşului, având oscilaţii în funcţie de anotimp. Nivelul apei freatice a fost determinată în fântâna din apropiere la cota de (2,80 m, de nivelul terenului, fără efecte negative asupra condiţiilor de fundare.

2.3.3. Stratificaţia terenului

În urma forajului s-a stabilit următoarea stratificaţie:

la suprafaţă un strat de umplutură din pământ, în amestec cu moloz şi pietriş, de 0,60 m grosime;

teren iniţial format din sol vegetal negru, de 0,30 m;

la baza solului apare un strat de praf argilos, de culoare cenuşie, în stare plastic consistentă de 0,70 m grosime;

strat de nisip fin mediu, cenuşiu, de îndesare medie, având 0,40 m grosime;

la cota de (2,0 m, apare stratul aluvional grosier, format din pietriş cu nisip, de 2,00(2,50 m grosime, aşezat pe un depozit de argilă cenuşie.

2.3.4. Condiţii de fundare

Suprafaţa orizontală a terenului de fundare asigură condiţii optime de stabilitate din punct de vedere geomorfologic.

Pământurile care alcătuiesc terenul de fundare prezintă caracteristici fizice, pe baza cărora capacitatea lor portantă se poate calcula prin aplicarea valorilor presiunilor convenţionale din STAS 3300-2/85.

Primul strat bun de fundare se consideră cel situat sub stratul vegetal, format din praf argilos de culoare cenuşie, în stare plastic consistentă (str.3), pe care este aşezată şi talpa fundaţiei construcţiei existente la cota (1,1 m de nivelul terenului. Pe acest strat la calculul terenului se va folosi presiunea convenţională de calcul de bază Pconv=250 kPa. Starea zidurilor portante indică o tasare uniformă pe întreg amplasament.

Nivelul apei freatice se menţine în tot timpul anului în stratul de pietriş şi nu are efect negativ asupra terenului de fundare.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona seismică cu valoare de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,12g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani, perioadă de control (colţ) Tc=0,7s (Cod de proiectare seismică, indicativ P100-1/2006).

2.4. Elemente ale cadrului natural

Zona studiată se află în partea sud-vestică a localităţii Târgu-Mureş, la altitudinea de 310,61-311,03 m, terenul fiind aproape orizontal. Potrivit aşezării geografice şi condiţiilor naturale, terenul se încadrează într-o climă temperat-continentală. Prezintă temperaturi medii anuale între 8°C şi 9°C. Cantitatea anuală de precipitaţii variază între 550 şi 800 mm. Teritoriul nu este afectat de inundaţii şi alunecări de teren. Vânturile dominante sunt cele de vest şi nord-vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie. Pentru stabilirea naturii terenului de fundare a fost executat un foraj geotehnic. La suprafaţă se află un strat de umplutură în amestec cu moloz şi pietriş, cu grosimea de 0,60 m. Sub aceasta se găseşte solul vegetal, de 0,30 m grosime. Urmează un strat de praf argilos, de culoare cenuşie, în stare plastic consistentă de 0,70 m grosime. După aceasta se află un strat de nisip, fin mediu, cenuşiu, de îndesare medie, cu grosimea de 0,40 m. La cota de (2,00 m apare stratul aluvial grosier, format din pietriş cu nisip, de o grosime de 2,00(2,50 m, aşezat pe un depozit de argilă cenuşie. Cota apei freatice se află la (2,80 m de la cota terenului natural.

2.5. Circulaţia

Zona studiată se află în intravilanul existent al localităţii. Circulaţia se desfăşoară pe o străzile existente, adiacente zonei studiate. Ele fac parte din trama de circulaţie secundară. Amplasamentul solicitat este accesibil din strada Tisei, care are legături la nord cu strada Voinicenilor, iar la sud cu strada Călăraşilor.

2.6. Ocuparea terenurilor, principalele disfuncţionalităţi

Amplasamentul studiat se află în strada Tisei la nr.21, făcând parte din zona de locuit format din şirul de case (gospodării) existente pe limita, conturul parcelei studiate. Ele sunt în proprietate privată. În partea de mijloc al zonei studiate şi legat de aceasta, găsim unităţi productive şi de servicii, care au fost amplasate în grădinile expropriate ale caselor. Construcţiile de locuinţe existente sunt clădiri amplasate pe loturi particulare în sistem izolat şi cuplat, cu regimul de înălţime P şi P+M. Casele sunt racordate la reţelele tehnico-edilitare existentă în zonă - alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi gaze naturale.

Disfuncţionalităţi

Din analiza situaţiei existente se constată următoarele disfuncţionalităţi, redate în tabelul de mai jos:

| Domenii | Disfuncţionalităţi | Priorităţi |
| --- | --- | --- |
| Fond construit existent | confort mediu şi redus | modernizări şi echipare edilitară |
| Probleme de mediu | unităţi de producţie care funcţionează doar parţial, la capacităţi reduse, poluare vizuală a zonei | împărţirea unităţilor mari în unităţi mai mici, mult mai rentabile şi flexibile faţă de cerinţele pieţii, schimb de tehnologie, nepoluante. |

2.7. Echiparea edilitară

Amplasamentul studiat este parţial construit şi parţial terenuri libere, fără construcţii. Clădirile existente, casele de locuit, amplasate pe strada Tisei sunt dotate cu lucrările tehnico-edilitare existente din zonă - alimentare cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică şi de gaze, telefonie.

2.8. Probleme de mediu

relaţia cadru natural - cadru construit: terenul este liber de construcţii;

existenţa riscurilor naturale şi antropice: nu este pericol de inundaţie sau de alunecare de teren (vezi studiul geotehnic);

evidenţa valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: terenul studiat nu are valori de patrimoniu şi nu se află în zona de protecţie a vreunui monument;

evidenţa potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul.

2.9. Opţiuni ale populaţiei

Terenul studiat face parte dintr-o zonă de locuit, are un potenţial ridicat, având şi posibilitatea de a fi racordat la dotările existente în zonă.

Proprietarul terenului doreşte valorificarea superioară a lotului său, implicit al zonei studiate, intenţie acceptată şi de administraţia locală, care a emis AVIZUL FAVORABIL DE OPORTUNITATE nr.55 din 16.11.2009, pentru întocmirea unei documentaţii în faza de plan urbanistic zonal. Funcţiunea zonei se va păstra, conform regulamentului local de urbanism al PUG aprobat, zona fiind încadrată în UTR "L2bz" subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri, dispuse pe aliniament în regim de construire discontinuu. În această zonă sunt admise funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200 mpAdc şi să nu genereze transporturi grele. Se va realiza o construcţie, care va avea un aspect arhitectural şi o volumetrie, care din punct de vedere urbanistic respectă modul de ocupare tradiţional al loturilor, formele existente în zonă.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiul topografic atestă pe baza calculelor analitice suprafaţa corpurilor de proprietate, dovedeşte deţinerea legală a terenului.

Studiul geotehnic prezintă stratificaţia terenului, arată condiţiile de fundare. Conform acestuia zona amplasamentului se caracterizează cu un risc geotehnic redus, se poate funda conform STAS 3300/2-85. La determinarea cotei de fundare trebuie ţinut cont de prezenţa stratului de umplutură de la suprafaţă, care are o grosime de cca 0,60 m. Terenul bun de fundare se consideră cel situat sub solul vegetal, format din praf argilos, de culoare cenuşie, în stare plastic consistentă (strat 3), pe care este aşezată şi talpa fundaţiei construcţiei existente, la cota de (1,10 m, de nivelul terenului natural. Pe acest strat la calculul terenului se va folosi presiunea convenţională de calcul de bază Pconv=250 kPa. Nivelul apei freatice se menţine pe tot timpul anului în stratul de pietriş şi nu are efect negativ asupra terenului de fundare.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona seismică a regiunii, care este grupa E, având indici seismici de cfalcul Ks=0,12 şi Tc=0,7, conform P100-1/2006.

3.2. Prevederi ale PUG

Terenul studiat (zona amplasamentului) se găseşte în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, conform PUG elaborat de SC AHITEXT INTELSFOT SRL Bucureşti din 1998. Conform regulamentului local de urbanism, zona studiată se află în UTR "L2bz" subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu. Sunt admise funcţiuni comerciale şi servicii profesionale, deci şi a spălătoriei autoturisme propusă de beneficiar. Se menţin dimensiunile şi parcelarul iniţial, pentru construcţiile de locuinţe, care variază între 140,82 mp (str.Voinicenilor nr.5) şi 1497,76 mp (str.Voinicenilor nr.11). Terenurile ocupate de unităţi de producţie (SC ROMCAB SA) sau servicii (grădiniţă, PTTR, Direcţia sanitară, SC ROCADA SRL, etc), se pot modifica în funcţie de cerinţele tehnice sau impuse de schimbări funcionale.

Clădirile se vor amplasa pe aliniament cu excepţia celor a căror înălţime depăşeşte distanţa dintre aliniament, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţimea şi distanţa dintre aliniament, dar nu mai puţin de 4,0 m. Retragerea faţă de limita posterioară şi limitele laterale ale parcelelor va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3,0 m faţă de limitele laterale de 5,0 m faţă de limita posterioară a lotului mobilat. Sunt permişi următorii indici urbanistici POTmax=35%, CUTmax=0,6 pentru P+1 şi 0,9 pentru P+2.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Proprietarul lotului din strada Tisei nr.21, doreşte construirea unei spălătorii de autoturisme, pe terenul în proprietatea lui, care se va ridica în curtea existentă, liberă de construcţii.

Spălătoria va avea o singură boxă (6,00x10,00 m), care va completa gama serviciilor existente în această zonă. Legat de aceasta se va construi o copertină, sub care vor fi făcute mici lucrări de întreţinere la maşinile proaspăt spălate.

Prin amplasarea construcţiei prevăzute de această documentaţie se propune o folosire mai raţională şi mai intensivă a terenului.

Condiţiile de fundare sunt bune, se asigură o amenajare raţională, fără restricţii. Prin propunerile făcute se încearcă valorificarea mai judicioasă al condiţiilor oferite de cadrul natural al zonei.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Circulaţia vehiculară se va desfăşura, ca şi în prezent, pe strada Tisei, stradă existentă, care are legături cu străzile Voinicenilor, Călăraşilor şi Podeni. Acestea au două benzi de circulaţie şi trotuare pe ambele laturi, care asigură spaţiile necesare circulaţiei pietonale. Staţionarea autovehiculelor se admite doar în interiorul loturilor sau în parcările amenajate.

3.5. 	Zonificare funcţională - reglementări, 
		bilanţ teritorial, indici urbanisitici

Prezenta documentaţie s-a întocmit în vederea studierii zonei învecinate lotului nr.21, strada Tisei şi în vederea stabilirii indicilor urbanistici reali, pe baza situaţiei existente din teren. Scopul lucrării este de a obţine derogările solicitate pentru a realiza noua investiţie, spălătoria de autoturisme, pentru a amplasa noua clădire pe limita laterală a lotului, în vederea obţinerii unor indici urbanistici, POT şi CUT, care să permită amplasarea clădirii propuse.

Zona are trei funcţiuni - de locuit, activităţi comerciale, servicii şi unităţi producţie - de depozitare.

Construcţiile de locuit particulare, existente pe strada Tisei, Voinicenilor şi Podeni ocupă o suprafaţă importantă - 27.419,29 mp, adică 2,74 HA. Aceste construcţii au fost realizate în decursul anilor, aşezate izolat sau cuplat pe loturile existente, având regimul de înălţime P, P+M, P+1E, P+2E. Casele au fost ridicate în mod tradiţional, respectând modul de ocupare tradiţional al terenului, forma şi materialele de construcţie specifice acestei zone din municipiul Târgu Mureş.

Construcţiile cu activităţi comerciale şi de servicii - ocupă 16.794,79 mp, adică 1,68 HA. Aceste construcţii au fost ridicate ulterior prin distrugerea lotizării tradiţionale, prin comasarea a 3-4 sau mai multe loturi, sau ocupând grădinile sau livezile gospodăriilor tradiţionale. Aici putem enumera - SC CONSLEMN SRL, Baza auto, PTTR, SC Premier auto SRL, Grădiniţa nr.2, SC Mobilart SA, Direcţia sanitară, SC Rocada SRL şi mici unităţi ccomerciale amenajate în case particulare.

Zona de producţie şi depozitare - se întinde pe o suprafaţă mare, ocupând 39.834,13 mp, adică 3,98 HA cuprinde două unităţi SC ROMCAB SA şi SC Decotex SRL. Întreprinderea SC ROMCAB SA a fost construită prin naţionalizarea grădinilor şi terenurilor agricole aparţinând construcţiilor de locuinţe din strada Tisei şi Voinicenilor. Structura tradiţională a zonei, a loturilor cu case curţi construcţii şi grădini, a fost desfiinţată prin realizarea unei incinte industriale, cu hale de producţie monobloc, ateliere de reparaţii şi de producţie, depozite materii prime şi produse finite, pavilion administrativ, etc.

Suprafaţa terenului studiat este de 91.313,28 mp, adică cca 9,13 HA. Studiul nostru se referă la zona construcţiilor de locuinţe particulare, unde se încadrează şi proprietatea din strada Tisei nr.21, teren particular, construit parţial.

Iată situaţia existentă, cu loturile existente şi indicii urbanistici existenţi, calculaţi pentru fiecare lot.

Din bilanţul situaţiei existente se poate observa că, indicii urbanistici existenţi, stabiliţi de Regulamentul local de urbanism, întocmit pentru Planul Urbanistic Genereal nu reflectă realitatea din teren. Procentul de ocupare a terenului mediu pentru această zonă este de 38,27%, faţă de cel permis POTmax=35%. Pentru zona activităţi comerciale şi servicii procentul de ocupare este mai mare, fiind de 44,32%.

Coeficientul de utilizare a terenului se înscrise în cel stabilit prin PUG, fiind de 0,44 faţă de CUTmax=0,60 permis.

Propunerea de construire a spălătoriei autoturisme se înscrise armonios în situaţia existentă, unde indicii urbaniistici medii existenţi pentru 
zona cu activităţi comerciale şi de servicii este POTmediu exist = 44,32% şi 
CUTmediu exist=0,47.

Indici maximi propuşi şi indici realizaţi existenţi

| suprafaţa terenului studiat | 91313,28 mp, 9,13 HA |
| --- | --- |
| suprafaţa construită existentă | 33534,83 mp, 3,39 HA |
| suprafaţa desfăşurată existentă | 42614,17 mp, 4,26 HA |

Procentul de ocupare a terenului maxim propus

| POT propus conform PUG şi PUZ Unirii | 35,00% |
| --- | --- |
| POT mediu pentru suprafaţa studiată | 38,27% |
| POT propus pentru zona construcţii locuinţe cu lot până la 300 mp | 50,00% |
| POT propus pentru zona activităţi comerciale şi servicii - loturi cu suprafaţa peste 300,00 mp | 45,00% |
| POT realizat pentru lotul din str.Tisei nr.21 | 40,70% |
| POT propus pentru zona de producţie şi depozite | 55,00% |

Coeficientul de utilizare a terenului

| POT propus conform PUG şi PUZ Unirii | 0,60 |
| --- | --- |
| CUT mediu pentru suprafaţa studiată | 0,44 |
| CUT propus pentru zona construcţii locuinţe | 0,60 |
| POT propus pentru zona activităţi comerciale şi servicii | 0,60 |
| POT realizat pentru lotul din str.Tisei nr.21 | 0,51 |
| POT propus pentru zona de producţie şi depozite | 0,60 |

Parcela se consideră construibilă dacă se respectă următoarele condiţii:

parcela este accesibilă dintr-un drum public sau prin servitute de trecere legal obţinută printr-o trecere de minim 3,0 m;

adâncimea parcelei este mai mare decât lăţimea;

suprafaţa minimă a parcelei 250,00 mp.

Regimul de aliniere a construcţiilor

Se propune păstrarea aliniamentului existent faţă de domeniul public, deci amplasarea fronturilor la limita cu aceasta.

În cazul locuinţelor individuale faţă de limitele laterale se propune o distanţă minimă de 2,00 m, cu deschideri reduse spre vecinităţi. Pentru anexe, garaje, care nu au deschideri către vecini şi vor fi construcţii doar parter, se permite o apropiere de vecini până la distanţa de 1,00 m. La locuinţele cuplate câte două sau la cele care sunt amplasate pe limitele laterale, se permite amplasarea casei sau a extinderilor pe una dintre limitele laterale, unde se va executa calcan (perete de foc) pentru fiecare casă în parte. Faţă de limita posterioară propunem pentru clădirile parter, parter+mansardă, aşezarea pe limita existentă, unde se va executa calcan (perete de foc) vecinătatea fiind SC ROMCAB SA (unde există circulaţii interioare şi ateliere, hale de producţie în apropierea gardurilor).

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare - propunere

Amplasamentul este situat într-o zonă de locuit, cu construcţii parter, parter+mansardă, cu case individuale şi cuplate, din strada Tisei. Zona este echipată cu dotări edilitare, oferă posibilităţi de racordare la reţelele existente în zonă - de alimentare cu apă şi canalizare, de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu gaze naturale.

1. Alimentare cu apă

Pentru construcţia propusă, alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin extinderea reţelei existente din strada Tisei. Clădirea propusă sau noile construcţii vor avea branşament separat la reţeaua existentă. Pe branşament se va realiza un cămin de apometru, în care se va instala contorul pentru măsurarea debitelor de apă consumate efectiv.

2. Canalizarea

Apele uzate menajere, provenite de la noile construcţii, extinderi, vor fi colectate şi evacuate la canalizarea existentă din strada Tisei. Aceste legături vor fi realizate subteran, respectând adâncimea de îngheţ şi vor fi din PVC. Racordurile la reţeaua existentă se vor face prin intermediul unui cămin de racord. Amplasamentul studiat, în proprietatea beneficiarului, se va dota cu deznisipator şi separator de uleiuri minerale, obligatoriu pentru funcţiunea propusă.

3. Alimentarea cu energie electrică

Se va rezolva din reţeaua existentă, care se află în vecinătatea zonei studiate. Există reţea de alimentare cu energie electrică şi post de transformare în strada Tisei. Branşarea noilor locuinţe şi funcţiuni se va realiza printr-un traseu subteran şi prin intermediul unei firide electrice de branşament la fiecare casă.

4. Alimentarea cu gaze naturale

Se va realiza prin prelungirea conductei de gaz metan existentă în strada Tisei nr.21, cu un contor nou pentru clădirea propusă. Încălzirea clădirilor se va realiza cu centrala termică proprie. Centrala termică va asigura apa caldă necesară instalaţiei de încălzire precum şi apa caldă menajeră.

5. Gospodăria comunală, salubritatea

Gunoiul menajer va fi colectat, selecţionat şi transportat periodic la groapa de gunoi ecologic, prin contract cu SC SALUBRISERV SA.

3.7. Protecţia mediului

Se pune problema protecţiei mediului faţă de sursele potenţiale de poluare:

apele uzate menajere şi de la spălătoria de autoturisme vor trece printr-un deznisipator şi separator de uleiuri minerale, după care vor fi canalizate în reţeaua publică de canalizare;

deşeurile vor fi depozitate pe platforme special amenajate de unde vor fi transportate pe baza unui contract la locurile indicate.

3.8. Obiective de utilitate publică

3.8.1. Lista obiectivelor de utilitate publică propuse

Clădirea propusă va fi racordată la reţelele edilitare publice existente din zonă, de alimentare cu apă, scanalizare, alimentare cu energie electrică şi alimentare cu gaze naturale.

3.8.2. Tipul de proprietate a terenurilor

Suprafaţa studiată este de 91.313,28 mp adică 9,13 HA, care se compune din mai multe proprietăţi, loturi individuale, care se deschid către străzile Tisei, Voinicenilor, Podeni şi Călăraşilor.

Suprafaţa loturilor variază mult, ele fiind cuprinse între 140,82 mp (str.Voinicenilor nr.5) şi 1497,96 mp (str.Voinicenilor nr.11). Deasemenea suprafaţa construită este foarte diferită, având procentul de ocupare foarte diferit - de la 8,06% (str.Podeni nr.4) la 66,55% (str.Măcinişului nr.2A).

Regimul de înălţime în general este parter, unde coeficientul de utilizare a terenului variază între 0,08 (str.Podeni nr.4) şi 0,67 (str.Măcinişului nr.2A).

La lotul cu nr.21, din strada Tisei, pentru care s-a întocmit această lucrare, suprafaţa construită este de 63,46 mp, cu procentul de ocupare de 15,66%, iar coeficientul de utilizare este de 0,27, construcţia existentă fiind o clădire de regim parter şi mansardă.

În tabelul de mai jos prezentăm situaţia ocupării terenului, cu indicii urbanistici existenţi.

Propunerea noastră concretă se referă la lotul cu nr.21 din strada Tisei. Iată bilanţul pentru acest lot.

| BILANŢ TERITORIAL - amplasamentul studiat |
| --- |
| Nr. crt. | Teritoriu aferent |

EXISTENT

mp %

PROPUS

| mp % |
| --- |
|  | Teren agricol | 126,13 | 31,16 | -- | -- |
|  | Construcţii existente şi propuse | 63,45 | 15,66 | 164,87 | 40,70 |
|  | Alei carosabile, pietonale şi platforme pavate | 176,37 | 43,54 | 205,35 | 50,72 |
|  | Zone verzi | 39,05 | 9,64 | 34,78 | 8,58 |
| TOTAL GENERAL | 405,00 | 100,00 | 405,00 | 100,00 |

Din bilanţul situaţiei existente se poate observa, că peste 31% din suprafaţa lotului este liber de construcţii, având un potenţial ridicat. Prin prezenta documentaţie ocuparea terenului se va modifica după cum urmează: 164,87 mp, vor fi ocupate de cele trei construcţii, ce va reprezenta 40,70% din totalul lotului. Zona liberă, care în prezent este ocupată de teren agricol, curte şi alei de acces carosabil şi pietonal ocupă suprafaţa de 341,55 mp, adică 84,34% din suprafaţă. După construirea noii funcţiuni suprafaţa liberă, ocupată de circulaţii, va fi de 205,35 mp, adică 50,72% din suprafaţa viitorului lot.

Suprafaţa ocupată de construcţii va fi de 164,87 mp, adică 40,70% faţă de situaţia existentă când avem 63,45 mp, adică 15,66% ocupată cu construcţii.

Terenul fiind proprietate privată, folosirea lui cât mai eificientă este o necesitate. Construirea spălătoriei autoturisme, este o investiţie care va completa gama serviciilor din această zonă.

3.8.3. Circulaţia terenurilor

Tipul de proprietate al terenurilor nu se modifică, se schimbă doar destinaţia unor terenuri - din suprafeţe libere, neconstruite în zonă ocupată de cosntrucţii, astfel se va reduce suprafaţa terenurilor agricole, a curţilor. Zona îşi va păstra funcţiunea existentă de cea de locuit, cu locuinţe mici pe loturi individuale, completată cu servicii, funcţiuni admise de regulamentul geneal de urbanism.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Zona studiată de 91.313,28 mp, adică 9,13 HA, cuprinde suprafaţa proprietăţilor studiate, care toate sunt de proprietate privată. Întreaga suprafaţă studiată se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş.

Iată bilanţul teritorial al zonei studiate:

| Nr. crt. | Teritoriu aferent |
| --- | --- |

EXISTENT

mp %

PROPUS

| mp % |
| --- |
|  | Construcţii existente | 33534,83 | 36,72 | 33534,83 | 36,72 |
|  | Construcţie nou propusă (str.Tisei nr.21) | -- | -- | 101,42 | 0,11 |
|  | Alei carosabile, pietonale şi platforme pavate | 39821,70 | 43,60 | 39850,68 | 43,64 |
|  | Zone verzi, grădini | 17956,75 | 19,68 | 17826,35 | 19,53 |
| TOTAL GENERAL TEREN STUDIAT | 91313,28 | 100,00 | 91313,28 | 100,00 |

Terenul studiat cuprinde zona de locuit format din gospodării individuale, case de locuit amplasate pe traseul străzilor Tisei, Voinicenilor, Podeni, Călăraşilor, cu grădini în spatele caselor, curiţile aferente. În general, există spaţii libere la majoritatea gospodăriilor care permit extinderi sau chiar construcţii noi. Având aceste condiţii favorabile, cât şi posibilitatea racordării la reţelele tehnico-edilitare, fac ca aceste terenuri să aibă un potenţial ridicat.

Proprietarii terenurilor pot valorifica acest potenţial economic şi urbanistic prin extinderea suprafeţelor construite, realizând construcţii parter, parter şi mansardă sau prin mansardarea construcţiilor parter existente.

Pentru autorizarea construcţiilor propuse, a extinderilor, este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism în fază de Plan Urbanistic Zonal - în care să fie studiate condiţiile de amplasare, accese carosabile şi pietonale, asigurarea utilităţilor.

Pe baza Planului Urbanistic Zonal se vor emite Certificatul de urbanism, CU şi Autorizaţia de Construire AC, pentru construcţiile propuse.

Se vor realiza următoarele obiective:

spălătorie auto cu 60,00 mp, clădire parter care va adăposti o boxă pentru spălarea autoturismelor;

copertină (şopron deschis) pentru mici lucrări de întreţinere la maşinile proaspăt spălate;

se propune dotarea noii clădiri cu utilităţi:

alimentarea cu energie electrică;

alimentarea cu apă potabilă;

canalizarea menajeră şi pluvială;

alimentarea cu gaze naturale.

clădirea propusă, ca aspect, volumetrie şi finisaje, va avea o imagine arhitectural-urbanistică în conformitate cu modul de organizare şi de construire tradiţională a zonei.

Pentru implementarea noilor construcţii şi funcţiuni propuse este necesară cooperarea între:

proprietarul terenurilor;

Primăria municipiului Târgu-Mureş;

deţinătorii de utilităţi;

investitori - locali sau din alte zone;

populaţia localităţii.

În perioada imediat următoare sunt necesare următoarele studii şi proiecte pentru:

alimentarea cu energie electrică, extinderea reţelei existente;

alimentarea cu apă potabilă;

canalizarea menajeră şi pluvială prin racordarea la reţeaua existentă;

alimentarea cu gaze naturale, extinderea reţelei existente;

faza CU şi DTAC pentru construcţia propusă.

Prin propunerile formulate în Planul Urbanistic Zonal va creşte potenţialul economic, urbanistic şi ambiental al zonei şi va contribui la dezvoltarea construcţiilor de locuinţe şi de serviciu a municipiului Târgu-Mureş. Amenajarea arhitectural urbanistică a zonei, va oferi noi posibilităţi de ocupare a terenurilor din zona studiată.

Primăria municipiului Târgu-Mureş, regiile şi societăţile comerciale furnizoare de utilităţi trebuie să întocmească un program de acţiune pentru prelungirea reţelelor publice, în vederea asigurării funcţionării zonei.

La realizarea traseelor, culoarelor necesare utilităţilor propuse, se vor respecta distanţele de protecţie şi de siguranţă în conformitate cu prevederile tehnice.

Intocmit

arh.Keresztes Géza