regulament local de urbanism

aferent: PLANULUI URBANISTIC ZONAL
SPAŢIU COMERCIAL PENTRU PRESTĂRI SERVICII SI DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE
mun.TÂRGU-MUREŞ, str.GHEORGHE DOJA nr.71

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezintă piesa de bază în aplicarea PUZ, întărind şi detaliind reglementările din PUG. Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administraţiei publice locale.

2. Baza legală a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991 (republicată în 2009) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu Ordinul nr.839 din 12.10.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi HGR nr.525/1996 (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre care se menţionează:

Codul civil.

Legea nr.81/1991 a fondului funicar (republicată)

Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor

Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală (republicată în 1996, cu modificări ulterioare);

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.

Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului (modificată prin Legea nr.159/1999).

Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.

Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţririle funciare.

Legea nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul juridic al terenurilor.

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată, republicată în 2008.

Legea nr.43/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

Ordinul MLPAT nr.90/1991.

Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-010-2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de amplasare de noi construcţii, pe teritoriul aferent zonei studiate, pe terenul situat în teritoriul intravilanului municipiului Târgu-Mureş. Regulamentul se va aplica în limitele terenului studiat conform Planşei A04 - Reglementări urbanistice.

Prescripţiile acestui regulament vor fi aplicate doar în zona construcţiilor de locuit particulare, existente pe străzile Gh.Doja, Piatra de moară, Îngustă şi Széchenyi István, care ocupă o suprafaţă de 20246,05 mp, adică 2,02 HA. Această zonă este prezentată pe planşa A03a - cu zonă de locuit existentă (culoare galbenă - la funcţiuni existente). Aici se găsesc case de locuit, realizate în diferite etape, aşezate izolat sau cuplat pe loturile existente, având regimul de inălţime P, P+M, P+1E, P+2E. casele au fost ridicate în mod tradiţional respectând modul de ocupare tradiţional al terenului, forma şi materialele de construcţie specifice acestei regiuni.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL 
DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Suprafaţa proprietăţilor studiate este de 20246,05 mp, adică 2,02 HA. Prin aceste propuneri acest teren parţial construit va fi mai intens folosit va fi ocupat de noi construcţii. Pe teritoriul studiat, construcţiile care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organele de specializate în protecţia mediului şi sănătatea publică.

Se interzic construcţii de orice fel care produc nocivităţi sau încomodează funcţiunile vecine existente. Activitatea unităţilor de depozitare în zonă trebuie revizuită ca să nu încomodeze construcţiile de locuit vecine, existente.

a) Protecţia calităţii apelor

Realizarea noilor funcţiuni nu constituie surse de poluare pentru ape. Apele uzate menajere rezultate din activitatea nouă desfăşurată în clădiri vor fi evacuate în reţeaua de canalizare în apropierea amplasamentului, aflată în strada Gh. Doja.

b) Protecţia aerului

Încălzirea clădirilor se va realiza de la centrala termică proprie, amplasată în clădire. Gazele de ardere rezultate, se vor evacua prin coşul de fum. Conţinutul de monoxid de carbon din gazele de ardere se încadrează în prevederile normelor tehnice pentru protecţia atmosferei.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Noua funcţiune, nu va constitui o sursă de zgomot şi vibraţii.

Va exista o sursă de zgomot în timpul executării construcţiilor, la transportul materialelor de construcţii cu mijloacele de transport. Aceste surse vor fi temporare şi nu vor depăşi nivelul acustic admis.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi subsolului

La realizarea lucrărilor prevăzute nu se vor utiliza materiale cu caracteristici periculoase. La terminarea lucrărilor terenul va fi degajat de resturi de materiale şi deşeuri. În perioada de execuţie a lucrărilor se va interveni asupra solului şi subsolului pentru pozarea conductelor şi amplasarea căminelor. Canalizarea din incintă se va realiza din tuburi PVC, etanşate cu inele de cauciuc, astfel încât să nu existe pericolul infiltrării apelor uzate menajere în sol sau în pânza freatică. Deşeurile nu se vor depozita pe sol, ci numai în containere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Amplasamentul se află în vecinătatea zonelor de locuit existente, case de locuit individuale şi locuinţe colective. Funcţiunile propuse nu vor afecta ecosistemele acvatice sau terestre.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

În vecinătatea amplasamentului se află zona de locuit din strada 
Gh.Doja şi serviciile amplasate aici în ultima vreme (ultimii 10-15 ani). Extinderea locuinţelor individuale existente, amplasate pe loturi cu regim de înălţime P, P+M, P+1, amplasarea unor servicii şi cel propus de beneficiar, 
o nouă funcţiune, un serviciu necesar în această parte a oraşului, vor întregi zona de locuit existentă, vor continua modul tradiţional de amplasare a locuinţelor individuale şi a altor funcţiuni existente. Regimul de înălţime moderat, de P+M, se va înscrie armonios în imaginea existentă a zonei, nu va deranja imaginea ansamblului, fiindcă vor folosi forme şi materiale tradiţionale (tencuieli drişcuite, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din ţigle ceramice, etc).

h) Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

În etapa de realizare a lucrărilor de construcţii vor rezulta resturi de materiale de construcţii şi ambalaje ale principalelor materiale. Aceste deşeuri se vor refolosi pe cât posibil, iar restul se vor colecta şi îndepărta prin transport la platforma de gunoi a localităţii sau în alte locuri autorizate.

i) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu se vor utiliza asemenea substanţe.

Prin realizarea obiectivelor propuse, clădire care va adăposti serviciul propus şi şopron cu dotări edilitare, cu respectarea prevederilor din prezenta lucrare, se apreciează că factorii de mediu nu vor fi afectaţi. Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei acestuia, constau în:

controlul emisiilor de poluanţi provenite de la centrala termică;

supravegherea curentă a stării tehnice a canalizării şi exploatarea corespunzătoare a acestuia;

gospodărirea deşeurilor de orice tip şi transport regulat al acestora.

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Autorizaţia de construire în zonă se eliberează în conformitate cu competenţele stabilite prin Legea nr.69/1991 (republicată cu modificări ulterioare) şi Legea nr.50/1991 (republicată în 2009) de Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Se propune ca suprafaţa cuprinsă în limita proprietăţilor studiate, care se află în strada Gh.Doja, să treacă în UTR LM - subzona locuinţelor individuale şi colective mici şi activităţi productive şi de servicii compatibile cu locuirea, zona cuprinsă în strada Széchenyi István, va rămâne în UTR - LV1.

Utilizarea funcţională

Utilizări funcţionale admise

Se admite funcţiunea de locuire, locuinţe individuale în regim de construire izolat cu P, P+1, echipamente publice la nivel rezidenţial.

Utilizări admise cu condiţionări

Se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200 mpAdc şi să nu genereze transporturi grele, aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera raza de servire de 250 metri.

nu se va construi fără studii geotehnice;

regimul de construire va fi izolat sau cuplat;

înălţimea maximă recomandată la construcţiile individuale va fi de P, P+M, P+1;

anexele gospodăreşti vor fi autorizate numai pe loturi individuale, retrase de la front cu condiţia evitării poluării vecinilor;

se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi.

Utilizări interzise

funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 200 mpAdc, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, cu program prelungit după orele 22,00;

activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;

depozite en-gros;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

autobaze şi staţii de întreţinere auto;

lucrări de terasamente de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de la parcelele adiacente

orice lucrări de sistematizare verticală care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor

parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:

parcela are suprafaţa minimă de 250 mp;

parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere de minim 3,0 m;

adâncimea parcelei este mai mare decât lăţimea:

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

clădirile sau extinderile celor existente la frontul străzii Gh.Doja, trebuie să respecte aliniamentul clădirilor învecinate;

se vor respecta aliniamentele propuse, fiind permise retrageri faţă de alinimanent pentru construcţii anexe.

Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

clădirile pot fi dispuse izolat sau cuplat - vezi planşa A04-Reglementări urbanistice;

la locuinţele cuplate câte două sau la cele care sunt amplasate pe limitele laterale, se permite amplasarea casei sau a extinderilor pe una dintre limitele laterale, unde se va executa calcan (perete de foc) pentru fiecare casă în parte;

faţă de limita posterioară a parcelei propunem 3,00 m pentru clădirile parter, parter + mansardă.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă amplasate izolat va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 4,00 m;

extinderile vor continua configuraţia clădirilor existente.

Circulaţii şi accese

parcela va avea asigurată un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3,00m lăţime.

Staţionarea autovehiculelor

staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice sau în alte locuri special amenajate (parcaje) pe teritoriul domeniului public.

Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor locuinţe P, P+M, P+1, P+2

înălţimea maximă admisibilă la cornişe 8,00 m;

înălţimea maximă a acoperişului nu va depăşi 10,00 m, dar se admit depăşiri cu 1-2 m.

Aspectul exterior al clădirilor

clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate, existente;

toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile, pe şarpantă, învelitoare tip ţigle;

se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor.

Condiţii de echipare edilitară

toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente sau dotate cu sistem propriu;

toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare pluvială.

Spaţii libere şi spaţii plantate

spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare vor fi înierbate şi plantate.

Împrejmuiri

gardurile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20m şi minim 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu.

Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT):

studiind situaţia existentă, modul de ocupare tradiţională a terenului, analizând şi fondul construit, putem distinge două situaţii:

loturi mijlocii, a căror suprafaţă se încadrează între 300,00 mp şi 700 mp - avem aici majoritatea gospodăriilor din str.Gh.Doja, Piatra de Moară, Îngustă şi Széchenyi István;

loturi de mărime a căror suprafaţă depăşeşte 700,00 mp - în această categorie avem, restul loturilor din zona studiată 
(6 incinte în total).

Judecând după cele prezentate, dar luând în calcul şi dorinţa de confortizare şi de extindere a spaţiilor de locuit din partea populaţiei, cererea investitorilor de a amplasa noi servicii şi dotări comerciale în zonă, vom distinge două cazuri:

pentru loturi cu suprafeţe până la 700,00 mp:

POTmax = 50%; CUTmax = 0,75.

pentru loturi cu suprafeţe peste 700,00 mp:

POTmax = 45%; CUTmax = 0,90.

Se va urmări dotarea teritoriului cu echipamente tehnico-edilitare, extinderea celor existente în zonă pentru asigurarea tuturor condiţiilor necesare funcţionării optime ale obiectivelor propuse.

Intocmit
arh.Keresztes Géza