SC  VIA  MODUL  SRL                                                                              pr nr 747/2019

TG  MURES                                                                                                faza  PUZ

ANEXA

STABILIRE  REGLEMENTARI  URBANISTICE

CONSTRUIRE  CASA  DE  LOCUIT  UNIFAMILIALA

Str  VIILE  DEALUL  MIC  fn   Tg.Mures

Beneficiari                           DRAGOTA  TANASE  si  ANA

PREVEDERI  PUZ  APROBAT  CU  HCL  nr  73  /27.10. 2016   TG  MURES

UTR  LV1  Subzona  locuintelor  individuale  cu  regim  de  inaltime  P,P+1,  situate  pe  versanti  slab  construiti  ,in  conditii  de  densitate  redusa

UTR  V4  spatii  verzi pentru  protectia  apelor  si  a  zonelor  umede –

-regim  de  construire-  case  de  locuit  amplasate  izolat  in  teritoriu

-functiuni  predominante  -zona  locuinte  individuale  cu  dotari  complementare

-suprafata  lot   -800mp

-Regim  de  inaltime  P+1(M)  Hmax =7,0m conditionat de  limitele  stabilite si conform studiilor de specialiate  aprobate  conform legii (in “ V4” si  “V5”)

-POTmax=20%    CUTmax=P=0,3   CUT max P+1=0,5

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  -4,0m

-retrageri  minime  fata  de  limitele  laterale –3.0m

-retageri  minime  fata  de limita  posterioara -5,0m

PREVEDERI  PUZ  propus

UTR  LV1  Subzona  locuintelor  individuale  cu  regim  de  inaltime  P,P+1(M)  situate  pe  versanti  slab  construiti  ,in  conditii  de  densitate  redusa

UTR V4  spatii  verzi pentru  protectia  apelor  si  a  zonelor  umede –

UTR V5 - culoare de  protectie  fata  de  infrastructura  tehnica

-regim  de  construire  - izolat  in  teritoriu

-functiune  predominanta  - -zona  de  locuit  cu  functiuni  complementare

-suprafata  lot   -500mp   derogare   la  500mp

-Regim  de  inaltime  P+M  Hmax  conditionat de  limitele  stabilite si conform studiilor de specialiate  aprobate  conform legii (in “ V4” si  “V5”)

-POTmax=20%   CUTmax=0,5  P+M

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  9,0m

-retragere  minima  fata  de  limita  laterala  vestica  1,0m  conf  CC   si  cu  acordul

vecinilor.  Derogare  de  la  3,0m

-retragere  minima  fata  de  limita  laterala  estica  3.0m

-retragere  minima  fata  de limitele  posterioare  5,0m

INDICI  URBANISTICI  PROPUSI

Terenul   pe  care  s-a  propus  aceasta  cladire  si  indicii  propusi  sunt  :

Zona  studiata                                                                 S=6560mp

Indici  urbanistici  propusi      POT =20,0%   CUTpr = 0,50   P+1(M)

Din  analiza  rezulta  urmatoarele  :

-zona  in  cauza  este  definita  major  ca  si   zona  de  locuit  ,avand  in  vecinatate  case  de  locuit  edificate  ,   amplasate   izolat  in  teritoriu.

In  PUZ-ul  aprobat   aceasta   zona  este   destinata  locuintelor  individuale  cu  P ,P+1,  niveluri  dispuse  pe  aliniament  discontinuu  dupa  intocmirea  unei  documentatii  de  reglementare urbanistica

DEROGARI  PROPUSE

-suprafata  lotului    - 500mp

-retragere  minima  fata  de  limita  laterala  vestica  1,0m  conf  CC  cu  acord  vecin.

ECHIPAREA  TEHNICO  EDILITARA

-apa  potabila  si  canalizarea  menajera  sunt  asigurate  de  la  retelele  stradale

-energia  electrica  este  asigurata  din  panouri fotovoltaice  si generator ,pana la  rezolva-rea  extinderii   retelei  electrice de joasa presiune   in  zona

-gazul  metan  este  asigurat  din  reteaua  existenta

CIRCULATII  si  ACCESE

Accesul  este  asigurat  din  prelungirea  strazii  Viile  Dealul  Mic  cu  un  drum  de  9,0m

Drumul  de  6,0m  limitrof  proprietatii  este  drum  public  iar  fasia  de  3,0m  lateral  stanga  este  reglementata  in  cadrul  PUZ-ului  mai  sus  mentionat  si  aprobat .  In  cadrul  acestuia  s-a  obtinut  acceptul  proprietarilor  de  cedare  in  viitor  a  unei  fasii  de  3,0m  pentru  realizarea  prospectului  de  9,0m

In  interiorul  incintei  este  asigurata  o  parcare  si  un  acces  pietonal

Pe  terenul  aferent  acestei  investitii  este  prevazut  un  drum  de  serviciu  pentru  intretinerea  albiei  paraului  limitrof   .

In  prima  etapa  accesul  la  parcela  se  va  face  pe  parcela  nr 773/4  conform

adresei  Primariei  Tg Mures  nr 73761/11.12.2018 . Acest  acces  este  de  3,0m  si  el este  situat  langa  fasia  de  3,0m  prevazuta  pentru  curatirea  albiei   .

Tg  Mures                                                                                 Intocmit

Tr  II  2019                                                                            arh  Maria  Dragota