Beneficiar:

RADICS IOLANDA

Plan Urbanistic Zonal

PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. CONSTRUIRe CASE de locuit, creare ACCESe, utilități Tg-Mureș, str. Szotyori Jozsef f.n.

Proiect nr. 809.1/2018 - faza PUZ

Întocmit: Sc "Proiect" SRL – târgu Mureş

Strada Tineretului nr.2

| S.C. „PROIECT” S.R.L. Târgu Mures | Pr. nr. 809.1 /2018 PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. construire case de locuit, crearE ACCESe, utilități str. Szotyori Jozsef f.n., TG-MUREȘ Faza: PUZ |
| --- | --- |

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- Borderou

- Foaie de gardă

- Lista de semnături

- Memoriu general

| 1. INTRODUCERE |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Date de recunoaştere a documentaţiei |  |
| 1.2. | Obiectul P.U.Z. |  |
| 1.3. | Surse documentare |  |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |  |
| 2.1. | Evoluţia zonei |  |
| 2.2. | Încadrare în localitate |  |
| 2.3. | Elementele cadrului natural |  |
|  | 2.3.1. Studiu geotehnic |  |
| 2.4. | Circulaţia |  |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor |  |
|  | 2.5.1. Principalele disfuncţionalităţi |  |
| 2.6. | Echiparea edilitară |  |
| 2.7. | Probleme de mediu |  |
| 2.8. | Opţiuni ale populaţiei |  |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |  |
| 3.1. | Concluzii ale studiilor fundamentare – elemente de temă |  |
| 3.2. | Prevederi ale PUG TG-MUREȘ |  |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural |  |
| 3.4. | Modernizarea circulaţiei |  |
| 3.5. | Zonificarea funcţională propusă – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici |  |
| 3.6. | Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare |  |
| 3.7. | Protecţia mediului |  |
| 3.8. | Obiective de utilitate publică |  |
| 4. CONCLUZII |
| 5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Dispoziții generale Rolul RLU Baza legală a elaborării Domeniu de aplicare Reguli de bază privind ocuparea terenurilor Zonificarea funcțională Prevederi la nivelul subzonelor teritoriale din zona studiată Regulament la nivelul RLU aferent PUZ |

B. PIESE DESENATE

| S.0 | Încadrare în teritoriu | sc. 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
| S.0.1 S.0.2 | Încadrare în PUZ UNIRII Studiu de circulații | sc. 1 : 5000 sc. 1 : 2.000 |
| S.1 | Situaţia existentă | sc. 1 : 500 |
| S.2 S.2.1 S.3 | Reglementări urbanistice – zonificare Detaliu de mobilare Reglementări echipare edilitară | sc. 1 : 500 sc. 1 : 500 sc. 1 : 500 |
| S.4 S.5 | Regim juridic – Proprietatea asupra terenurilor Secțiune prin teren | sc. 1 : 500 sc. 1 : 100 |
| S.6 S.7 | Ortofoto a zonei Plan de situație Stereo ‘70 | sc. 1 : 500 sc. 1 : 500 |

C. ANEXE

- Extras CF actualizat

- Avize CTATU

- Certificat de Urbanism 1

- Certificat de Urbanism 2 (1108/14.06.18 prelungit)

- Aviz de Oportunitate

- Studiu geotehnic

- Studiu de soluție electrică

- Poze

- Avize:

- AQUASERV

- ELECTRICA (+ Studiu de soluție)

- DELGAZ grid

- Telekom

- Securitatea la incendiu

- Sănătatea populaţiei

- ANIF

- Dovada taxa RUR

- Agenţia Mediului

- ADP

- Aviz Direcția Tehnică

- Aviz Comisia de Circulație

- Declarația beneficiarului

- Poze cu panourile de informare a populației

- Proces verbal de dezbatere publică

- Acordul vecinilor

Întocmit

Arh. Keresztes Géza

| S.C. „PROIECT” S.R.L. Târgu Mures | Pr. nr. 809.1 /2018 PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. construire case de locuit, crearE ACCESe, utilități str. Szotyori Jozsef f.n., TG-MUREȘ Faza: PUZ |
| --- | --- |

FOAIE DE GARDĂ

| Denumirea lucrării | : | PLAN URBANISTIC ZONAL PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. construire case de locuit, crearE ACCESe, utilități |
| --- | --- | --- |
| Amplasament | : | TG-MUREȘ, str. Szotyori Jozsef fn. |
| Beneficiar | : | RADICS IOLANDA Tg-Mureș, str. Ceangăilor nr.24 |
| Proiectant: | : | SC PROIECT SRL Târgu Mureş str.Tineretului nr.2 |
| Faza de proiectare | : | PLAN URBANISTIC ZONAL |
| Data elaborării | : | Trim IV - 2019 |

### LISTA DE SEMNĂTURI

| Funcţia | Numele şi prenumele | Semnătura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Director | Cons. Jr. Simó István | ………………… |  |
| Şef proiect | arh. Keresztes Géza | ………………… |  |
| Proiectanți urbanism | arh. Keresztes Géza t. arh. Gyéresi Mária | ………………… ………………… |  |
| S.C. „PROIECT” S.R.L. Târgu Mures | Pr. nr. 809.1 /2018 PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. construire case de locuit, crearE ACCESe, utilități str. Szotyori Jozsef f.n., TG-MUREȘ Faza: PUZ |

MEMORIU GENERAL

1.	INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

| Denumirea lucrării | : | PLAN URBANISTIC ZONAL PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. construire case de locuit, crearE ACCESe, utilități |
| --- | --- | --- |
| Amplasament | : | TG-MUREȘ, str. Szotyori Jozsef fn. |
| Beneficiari | : | RADICS IOLANDA Tg-Mureș, str. Ceangăilor nr.24 |
| Proiectant: | : | SC PROIECT SRL Târgu Mureş str.Tineretului nr.2 |
| Faza de proiectare | : | PLAN URBANISTIC ZONAL |
| Data elaborării | : | Trim IV - 2019 |

1.2. Obiectul  P.U.Z.

Proiectul a fost inițiat de proprietara terenului intravilan situat în Tg-Mureș,  str. Szotyori Jozsef fn. cu suprafața de 6.050,0mp.

Se dorește schimbarea regimului tehnic și economic al terenului din teren arabil intravilan, în zonă de locuit construibil cu case de locuit unifamiliale în regim mic S+P+M ori S+P+1.

Prin Avizul de Oportunitate nr.18 din 02.05.2019 s-a obținut acordul în principiu al Primăriei Tg-Mureș, pentru întocmire PUZ - PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. construire case de locuit, crearE ACCESe, utilități.

În baza Avizului s-a întocmit această documentație în faza PUZ, în care s-a analizat:

- Proiectarea unei trame stradale viabile

- Parcelarea terenului pentru construire cu case unifamiliale

- Stabilirea zonei de protecție LEA

- Stabilirea zonei de protecție a cimitirului situat în amonte de parcela studiată

- Întocmirea studiului geotehnic pentru analizarea stabilității terenului, condițiile de fundare și nivelul apelor subterane

- Analizarea posibilităților de dotare cu utilitățile necesare pentru asigurarea unui confort la nivelul normelor europene

- Reglementarea proprietății studiate prin RLU întocmit aferent PUZ, cu stabilire POT și CUT maxim admis, regim de înălțime – presrise pentru Subzona L2cz, conform Avizului de Oportunitate.

- Se vor localiza zonele de protecție LEA și cimitir, cu reglementări aferente

- Circulații de teren, din proprietate privată în domeniu public, rezultate din schimbarea funcțională a acestora

1.3. Surse documentare

Documentaţia PUZ pentru zona delimitată s-a elaborat în baza unui volum mare de informaţii legate de analiza multicriterială a tuturor condiţiilor care concură în dezvoltarea urbanistică a zonei studiate:

- PUG Tg-Mureş aprobat

- PUG NOU Tg-Mureș în faza de aprobare

- PUZ Cartierul Rezidențial Unirii – cu RLU aferent

- PUZ aprobat (pr. Nr.73/2009) cu HCLM 424/2009 (MATEI DEMIAN)

- PUZ aprobat 2018 KISS DOMOKOS

- Avizele deținătorilor de rețele din zonă

- Lucrări de Urbanism şi Amenajare a teritoriului localităţii

- Studiu geotehnic

- Aviz de Oportunitate

- Planuri topo-cadastrale întocmite în sistemul stereo 70 pentru zona studiată pentru construire

- Planuri orto-foto verificate de OCPI

- Informaţii obţinute pe parcursul proiectării

- Legislaţia în vigoare

2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei, caracteristici semnificative ale zonei relaționate cu evoluția localității

Terenul studiat este situat într-o zonă în formare radicală studiată într-un proiect urbanistic de mare anvergură – PUZ Cartierul Rezidențial Unirii, avizat 2008, cu HCL nr.31/07.02.2008.

Terenul și zona adiacentă terenului este încă teren agricol intravilan neconstruit, ca rezervă pentru: SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE (LV2z), cu interdicție până la întocmire PUZ, sunt deservite de drumuri locale neamenajate, care conduc dinspre str. Pomilor și spre cele două cimitire existente. Zona este dotată parțial cu utilități tehnico-edilitare.

2.2.  Încadrarea în localitate

Situat în partea nord-estică a intravilanului, Cartierul Unirii, este o zonă adiacentă ultimelor zone construite cu case rezidențiale cuprinsă între str. Voinicenilor și str. Remetea, legată cu str. Pomilor.

Conform PUZ Unirii, zona studiată va fi tangentă străzii majore propuse pentru modernizare, în partea de sud a zonei studiate în prezentul PUZ. Astfel va contopi zona deja construită ca și funcțiune, fiind ușor accesibilă cu viitoarele rețele de utilități majore.

Vecinătăți ale parcelei studiate

- Sud - strada Szotyori Jozsef, dotată partial cu utilități, recent asfaltată, dar fără trotuare, ramificată la 60,0 metri din strada Pomilor

- Nord - strada locală neamenajată, care asigură accesul la cimitirul de sus, din zona “Remetea”

- Vest - alee privată de 7,0 m lățime, conform PUZ pr.nr.73/2009, elaborate de SC PROIECT SRL, aprobat cu HCLM nr.424/03.11.2009

- Est - teren arabil intravilan, rezervă pentru zonă de locuit conform PUZ Cartierul Rezidențial Unirii, încadrată în Subzona L2cz.

2.3. Elementele  cadrului natural

Proprietatea studiată are un relief în pantă de sub 10% pe porțiunile propuse pentru construire.

Nu există elemente semnificative ale cadrului natural, care ar influența negativ realizarea propunerilor.

2.3.1. Studiu geotehnic

I. INTRODUCERE

Amplasamentul studiat se află la periferia nord-nord estică a oraşului, spre Remetea, fiind identificat conform CF nr. 121053/ Tîrgu Mureş. Pentru cercetarea amplasamentului în cauză, s-au executat două foraje, Fl şi F2, în sistem mecanic, uscat, prin percuţie, iar pentru evaluarea stării fizice a complexelor interceptate până la adâncimea de investigaţie, au fost prelevate probe, în vederea determinării principalelor caracteristici fizice-granulometrice a stratificaţiei locale, pe categorie de strat. Lucrările de investigaţie în teren, analizele şi metodologiile de calcul adoptate s-au efectuat în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare, dintre care menţionăm:

- SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectare geotehnică - Partea 1. Reguli generale.

- SR EN 1997-2/2008 EUROCODE 7: Proiectare geotehnica — Partea 2. Investigarea terenului si încercări.

- SR EN ISO 14688-1/2004: Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pamânturilor — Partea 1. Identificare şi descriere.

- SR EN ISO 14688-2/2004: Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor - Partea 2. Principii pentru identificare.

- STAS 1242/4-85 Cercetări prin foraje executate în pământuri.

- STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe.

- NP 126/2012- Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari.

II. DATE GENERALE

Morfologia regiunii

Oraşul Târgu-Mureş este situat în partea centrală a Depresiunii Transilvaniei, în culoarul Mureșului, la trecerea acestuia printre podişul Tâmavelor şi Câmpia Transilvaniei. Macromorfologia regiunii arată albia dezvoltată a râului, cu terase bine conservate, treceri treptate în zona colinară. Amplasamentul studiat se află la periferia nord-nord estică a oraşului, cu front la strada Szotyori Jozsef, care duce spre cimitirul Remetea. Terenul este uşor înclinat (cca 5% pantă) pe direcţia SSV-NNE şi pe direcţia V-E, la baza unui deal cu pantă redusă, fără probleme de stabilitate.

Geologia zonei

Formarea şi individualizarea regiunii în care se află amplasamentui trebuie pusă în legătură cu evoluţia paleogeografică Şi geologică a întregului Bazin al Transilvaniei. Formarea Bazinului Transilvaniei în această zonă este rezultatul scufundării lente până la 4.500 m adâncime a regiunii, datorită eforturilor de cutare şi ridicare a Carpaţilor. Invadată de apele mării, Depresiunea Colinară a Transilvaniei a fost îndelung sedimentată, astfel că în pragul cuaternarului întreaga depresiune transilvană a devenit uscat. in această zonă importanţă deosebită au amplitudinile şi variaţiile datorate procesului de acumulare efectuat de apele Mureşului şi afluenţilor săi. Rocile din teritoriu aparţin Sarmaţianului şi Panonianului, reprezentând umplutura neogenă a Bazinului Transilvaniei fiind constituite din marne, argile, nisipuri şi gresii slab cimentate, peste care se regăseşte o cuvertură sedimentară aluvial-deluvială, de vârstă cuaternară.

Hidrologia zonei

Factorul hidrogeologic principal în zonă îl constituie râul Mureş, cu direcţie de curgere nord-est spre direcţia sud-vest, curs mediu, formând zone de luncă şi terase bine dezvoltate. in aceste zone se pot urmări acumulări importante ale apelor subterane, cantonate în depozitele aluvionare fine-grosiere şi unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat se află la contactul dintre terasa Mureşului şi zona deluroasă. Apa subterană nu a fost interceptată în foraje.

Climatul zonei

Regiunea este caracterizată de o climă continental-moderată, cu veri călduroase şi ierni reci. Trăsăturile esenţiale ale climatului sunt imprimate de circulaţia frecventă a maselor de aer de la V la NE.

Precipitaţii medii anuale — între 600 si 1000 mm.

Temperatura aerului :

- medie multianuală intre 6 si 9 °C.

- medie minimă între -3 şi -6 °C.

- medie maximă între 16 şi 20 °C.

Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheţ a terenului natural este de 80-90 cm.

Încarcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2 .

Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani intervalul mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoare de 2,0 — 2,4 m/s.

Seismicitatea regiunii

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismică a teritoriului României, perimetrul studiat se situează in zona de gradul 7 (scara MSK).

Zonarea pentru seisme cu intervalul mediu de recurenţă al magnitudinii IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani (conf. "Cod de proiectare seismică - Partea I", indicativ P 100-1/2013), include zona la ag = 0,15g (acceleraţia terenului pentru proiectarea constucţiilor la starea limită ultimă) şi Tc = 0,7 sec (perioada de control / colţ a spectrului de răspuns pentru componentele orizontale ale mişcării seismice).

III.SINTEZA INFORMAŢILOR OBŢINUTE DIN INVESTIGAREA TERENULUI

Condiții tehnice — geologice

Pentru cercetarea terenului de fundare de pe amplasament, s-au executat două foraje geotehnice, marcat pe planul de situaţie anexat. La realizarea forajelor s-a utilizat o instalaţie de foraj Nordmeyer Geotool, în sistem mecanic, percutant, uscat.

Forajele s-au efectuat până la adâncimea de - 6,00 m faţă de cota 0,00 nivel teren, prin care până la adâncimea de investigare s-a identificat următoarea stratificaţie:

F1

0,00-0,60 m — Sol vegetal

0,60-4,50 m — Argilă prăfoasă cafeniu-gălbuie cu rar pietriş remaniat şi diseminaţii feruginoase, plastic vârtoasă

4,50-6,00 m — Argilă nisipoasă galbenă cu diseminaţii feruginoase, plastic vârtoasă-tare

F2

0,00 - 0,50 m — Sol vegetal

0,50 - 3,90 m — Argilă prăfoasă cafeniu-gălbuie, cu rar pietriş remaniat şi diseminaţii feruginoase, plastic vârtoasă

3,90 - 6,00 m — Argilă nisipoasă galbenă cu intercalaţii, plastic vârtoasă-tare

Apa subterană nu a fost interceptată.

Principalii parametri zeotehnici:

Argilă prăfoasă

-granulometrie:argilă 35-44%, praf 46-49%, nisip 7-13%

-umiditatea (W)-18±24%

-indice de plasticitate(Ip)- 26±29%

-indicele de consistenţă(Ic)- 0,89±1,07

-indicele porilor(e) -0,49-0,85

-unghiul de forfecare internă = 17° (valoare orientativă-STAS 3300-1-85)

-coeziunea c = 40 kPa (valori orientative-STAS 3300-1-85) -modul de deformaţie liniară E = 14.000 kPa (valoare orientativă-STAS 3300-1-85)

Argilă nisipoasă

-granulometrie:argilă 32-44%, praf 18-27%, nisip 32-41%

-umiditatea (W)-18+24%

-indice de plasticitate(Ip)- 26+29%

-indicele de consistenţă(Ic)- 0,89+1,07

-indicele porilor(e) -0,56-0,67

-unghiul de forfecare internă (r) = 16° (valoare orientativă-STAS 3300-1-85)

-coeziunea c = 35kPa (valori orientative-STAS 3300-1-85)

-modul de deformaţie liniară E = 14.000 kPa (valoare orientativă-STAS 3300-1-85)

IV. ÎNCADRAREA LUCRĂRII ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ

Conform normativului NP 074/2014 parametrii de calcul ai riscului geotehnic sunt următorii:

| Condiţii de teren | Teren bun de fundare | 2 |
| --- | --- | --- |
| Apa subterană | Fără epuismente | 1 |
| Categoria de importanţă | Normală (conf. HG 766/1997) | 3 |
| Vecinătăți | Risc redus | 1 |
| Zona seismică | ag = 0,15 | 2 |
| Risc geotehnic moderat | Total puncte | 9 |

Lucrarea se încadrează în categoria geotehnica nr.1- risc geotehnic redus.

V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Amplasamentul studiat se află la periferia nord-nord estică a oraşului, limita cu Sântana de Mureş. Terenul este uşor înclinat (cca 5% pantă) 1a baza unui deal cu pantă redusă, fără probleme de stabilitate. Accesul se face din strada Szotyori Jozsef.

Pe terenul în suprafaţă de 6050 mp, beneficiarul intenţionează să întocmească un P.U.Z., pentru stabilire reglementări, parce1are, amenajare acces în scopul de a construii case unifamiliale.

Investigaţiile geotehnice de teren au cuprins 2 foraje geotehnice la adâncimea de 6 m, F 1 şi F2 executate conform planului de situaţie anexat studiului. Stratificaţia terenului cuprinde un strat vegetal, cu grosime variabilă (50-60 cm grosime) continuat cu formaţiuni de deluviu, cu consistenţă bună, după cum urmează:

1. Argilă prăfoasă cafeniu-gălbuie  (- 0,6 m -4,5 m F1, -0,5 m -3,9 m F2).

Din analizele de laborator, argila prăfoasă interceptată are plasticitate mare (Ip=24±29%), consistenţă vârtoasă (Ic=0,95+1,00) şi porozitare moderată (e=0,49-0,59). Din punct de vedere al potenţialului de umflare-contracţie, are activitate medie (UL=80-90, Ip=24-29%, fracţie coloidală relativ redusă-21-25%). Este teren bun de fundare, cu menţiunea că este sensibilă la variaţii de umiditate putându-si modifica sensibil volumul. Este esenţială o bună impermeabilizare în jurul fundaţiilor.

2. Argilă nisipoasă galbenă  (- 4,5 m -6,0 m Fl, -3,9 m -6,0 m F2).

Din analizele de laborator, argila nisipoasă interceptată are plasticitate mare (Ip=21±24%), consistenţă vârtoasă-tare (Ic=0,89±1,07) şi porozitare moderată (e=0,56- 0,67). Ip=21-24%. Este teren bun de fundare. Apa subterană nu a fost interceptată, nu sunt necesare epuismente.

Pe baza rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor geotehnice recomandăm să se fundeze la o adâncime de minim -1,30 m faţă de nivelul terenului. Se va lua în calcul o presiune convenţionala (ca valoare de bază), Pconv. = 250 kPa. Terenul de fundare va fi argila prăfoasă cafeniu-gălbuie, plastic vârtosă. Pentru faza DTAC se vor realiza investigaţii suplimentare (foraje, penetrări) pe fiecare obiectiv în parte, în conformitate cu STAS-urile şi normativele în vigoare.

Adâncimea de fundare este dată faţă de 0,00 m nivel teren, la data efectuării  foraj elor geotehnice.

La începutul lucrării, prin excavarea stratificaţiei de suprafaţă se va amenaja terenul cu pante de scurgere spre exterior.

Apele de provenienţă meteorică, se recomandă a fi îndepărtate din fundaţii, iar langă fundaţii se vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea gospodaririi apelor.

Se va asigura drenarea terenului. Descărcarea terenului se face gravitational spre aval.

Ultimii 10 cm ai săpaturii se vor realiza în ziva turnării betonului de egalizare de sub fundaţii, pentru ca terenul să nu fie alterat de precipitaţii, insolaţii sau îngheţ.

Umpluturile de lânga fundaţii se vor realiza în straturi de 10-15 cm la umiditatea optimă de compactare.

Compactarea fiecărui start trebuie adusă la un grad minim de compactare de 97- 98%. in umpluturi este interzis încorporarea de materiale vegetale sau organice.

Săpăturile se vor lăsa deschise timp foarte scurt, iar pământul rezultat din săpătura se va depozita la minim 2,00 m de marginea săpăturii.

Taluzele săpăturilor vor avea înclinarea minimă de 1/1 conform normative C 169- 88, privind executarea lucrărilor de terasamente, sau vor fi sprijinite. Săpăturile se execută sprij init cu elemente de calcul conform NP 124/2010.

Toate lucrările circuitului zero (săparea fundaţiilor, turnarea tălpilor şi elevaţilor) se vor executa fără întrerupere şi într-un timp cât mai scurt posibil.

Terenul se va amenaja astfel încât să se evite formarea contrapantelor şi a posibilităţii stagnării apei pe amplasament.

Se recomandă constructii cu încărcări care sunt în conformitate cu condiţiile de teren prezentate în studiul geotehnic de faţă.

Pentru reducerea infiltraţiilor provenind din precipitaţii se recomandă:

- protejarea terenului de fundare de prin realizarea unor trotuare extinse şi având caracter impermeabil;

- asigurarea unei configuraţii topografice a drumurilor de acces care să permită drenarea rapidă a apelor de precipitatii de pe amplasament;

- sistematizarea scurgerilor de apă de pe acoperiş prin colectarea lor în drenuri izolate care se vor descărca în debuşee sigure;

Dacă la săpăturile pentru fundaţii se vor constata pământuri cu proprietăţi geotehnice diferite de cele prezentate în studiu, se vor executa investigaţii geotehnice suplimentare. Geotehnicianul va fi anunţat din timp pentru fazele determinante (capitol teren de fundare).

2.4. Circulaţia

Terenul reglementat este deservit pe ambele capete de străzi locale:

- în partea sud-vestică are acces din str. Szotyori J., stradă locală nemodernizată, asfaltată pe partea carosabilă, dotată parțial cu utilități, aflat în domeniu public.

- în partea nord-estică are acces din strada ”cimitirului”, stradă locală nemodernizată, neasfaltată, aflat în domeniu public.

2.5. Ocuparea terenurilor

Parcela studiată este liberă de construcții, însă este traversat de linii electrice LEA, localizate prin avizele obținute de la Electrica, cu zonele de protecție conform legislației din vigoare. Astfel zona construibilă se micșorează, se propun 7 parcele construibile pentru curți-construcții, restul terenului rămâne arabil intravilan și se va putea folosi pentru grădinărit.

2.5.1. Principalale disfuncţionalităţi

Sunt redate pe planşa cu situaţia existentă, în tabelul următor:

Disfuncţionalităţi în zona studiată

| DOMENII | DISFUNCŢIONALITĂŢI | PRIORITĂŢI |
| --- | --- | --- |
| Circulaţie | stradă locală neamenajată, parțial dotată cu utilități | modernizare, asfaltare şi dotare cu trotuar şi utilităţi realizare stradă nouă, dotat cu trotuar și utilități |
| Fond construit existent | în execuție case rezidențiale în regim P+M, în zona adiacentă case locuite de tip rezidențial cu toate utilitățile | case rezidențiale propuse în regim P+1 ori P+M |
| Probleme de mediu | echipament edilitar parțial, în curs de execuție traversat de LEA 20Kv | prelungirea rețelelor și realizarea racordurilor și branșamentelor pentru electrica, apă, canalizare și gaz de distribuție Respectarea zonei de protecție LEA |
| Protejarea zonelor pe baza normelor sanitare în vigoare | Vecinătate cu cimitirul Lipsa șanțurilor de gardă | Respectarea zonei de protecție a cimitirului canalizarea apelor pluviale prin șanțuri de gardă deschise |

2.6. Echiparea edilitară

Strada Szotyori József este dotată parțial cu utilitățile necesare confortului de locuire, canalizarea și conducta de distribuție gaz se vor asigura conform proiectelor aflate în curs de elaborare.

- alimentarea cu apă: Există rețea de oraș până la proprietățile construite în baza PUZ MATEI DAMIAN, și este aprobată prelungirea din str. Szotyori Jozsef, pentru parcelarea în amonte – PUZ KISS DOMOKOS.

- canalizare menajeră: Pe parcelele construite din str. Szotyori Jozsef nr.10 și 10A, în baza PUZ aprobat, canalizarea este asigurată prin fose vidanjabile.

- conductă gaz de distibuție: Nu există rețea de distribuție gaz în str. Szotyori Jozsef.

- alimentarea cu energie electrică: Este rețea de 0,4kV existent pe str. Szotyori Jozsef cu stâlp LEA 0,4kV chiar pe colțul parcelei studiate și în incintă încă un stâlp LEA 0,4kV.

2.7. Probleme de mediu

Elementele principale ale mediului înconjurător sunt în echilibru, fără a semnala probleme în zona studiată.

Este necesar respectarea riguroasă a studiului geotehnic privind stabilitatea terenului.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Datorită condiţiilor optime din zona studiată, populaţia localităţii optează pentru dezvoltarea zonei de locuit în continuarea caselor existente, realizând un nucleu nou din case rezidenţiale elegante şi confortabile, care ridică aspectul general al zonei şi stimulează confortizarea şi reamenajarea caselor existente.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor fundamentale – elemente de temă

Prin documentațiile premergătoare prezentului PUZ, s-a constatat că există un interes crescut pentru construirea cu locuințe zona în care se află parcela studiată, pentru panoramă, aer curat, peisajul, intimitatea și existența utilităților, care asigură confort de locuire.

Conform Avizului de Oportunitate se precizează:

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ cuprinde: terenul propus pentru lotizare, delimitat de strada Szotyori Jozsef- aleea semicarosabilă privată, reglementată prin PUZ aprobat prin HCL nr. 424/2009, - aleea semicarosabilă propusă prin PUZ pe terenul propus pentru reglementare- drum de câmp.

Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului:

UTR"L2z"- zona locuinţelor individuale si colective mici cu P+1+2 niveluri cu „L2cz"- subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire continuu (înşiruite sau covor) sau grupat (cuplate), situate în noile extinderi;

-servituţi: în funcţie de statutul juridic al imobilelor situate în zona reglementată afectate de accese, de infrastructura edilitară şi conform cerinţelor impuse de deţinătorii de reţele de utilităţi şi de către ADP.

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

POTmax= 35%; CUTmax= 0,6(pentru P+1/P+M)

“V5z” - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică, cuprinzând terenul ocupat de liniile electrice și zona lor de protecție, conform avizelor deținătorilor de rețele anexate

”V8z”  - zona de păduri şi fâşii plantate de protecţie sanitară a cimitirului

  - Prevederi ale PUZ Unirii

Se mențin reglementările aprobate în PUZ Unirii, privind încadrarea parcelei studiate, în cele trei Subzone, adică:

„L2cz"- subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire continuu (înşiruite sau covor) sau grupat (cuplate), situate în noile extinderi;

“V5z” - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică

”V8z”  - zona de păduri şi fâşii plantate de protecţie sanitară a cimitirului

3.2.1. Parcelare propusă

Din proprietatea studiată se propune realizarea următoarelor parcele:

- Parcelă construibilă – 400,0mp

- Parcelă construibilă – 400,0mp

- Parcelă construibilă – 400,0mp

- Parcelă construibilă – 400,0mp

- Parcelă construibilă – 400,0mp

- Parcelă construibilă – 392,0mp

- Parcelă construibilă – 376,0mp

- Parcelă pentru grădinărit – 345,0mp

- Parcelă pentru grădinărit – 338,0mp

- Parcelă pentru grădinărit – 330,0mp

- Parcelă pentru grădinărit – 442,0mp

- Stradă de legătură de 8,0m lățime, propus pt. menținere în domeniu privat – 1.649,0mp

- Teren necesar pt. lărgire stradă (13a+13b) propus pt. cedare în domeniu public – 133,0mp

- Platformă gospodărească comună propusă – 45,0mp

3.2.2. Case de locuit propuse

Se propune construirea caselor în regim P+1 ori P+M, cu următoarele caracteristici:

- Funcţiuni propuse:

  - parter: antreu, baie, cămară, hol, living, scară, bucătărie, cămară, garaj cu 1 loc, cameră tehnică, 2 terase acoperite;;

  - mansardă: hol, casa scării, 3 dormitoare cu dressing, 1 baie, balcoane;

- Structura propusă:

- fundaţie continuu de beton

- zidărie portantă din cărămidă, cu planșeu b.a. și sâmburi de beton armat la punctele de susținere

- acoperiș cu şarpantă de lemn cu învelitoare de ţigle ceramice.

- Arhitectura propusă:

Se propune o arhitectură modernă, cu finisaj adecvat, prin care casa nouă se va înscrie în zona adiacentă, cu caracter rezidențial. Se propun culorile pastel, ca tencuieli decorative în finisarea fațadelor.

Regimul de construire propus: PARTER + MANSARDĂ/ETAJ

3.3. Valorificarea cadrului natural

Poziția favorabilă a terenului studiat oferă o panoramă splendidă spre str. Pomilor. Pantele din curți și grădini din spatele caselor necesită o atenție deosebită privind canalizarea apelor pluviale torențiale prin șanțuri de gardă spre canalizarea străzilor.

Se recomandă respectarea întocmai a studiului geotehnic privind condițiile de fundare a caselor propuse pe fiecare parcelă, asigurând ziduri de sprijin unde este necesar, cu ocazia sistematizării verticale a terenului în fiecare incintă.

Valorificarea peisajului se realizează întocmai prin realizarea locuințelor propuse.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Se propune realizarea unei străzi de legătură de 8,0 m lățime și menținerea în domeniu privat a întregii suprafețe ca stradă locală. Pentru lărgirea străzii Szotyori J și strada cimitirului, va fi necesar trecerea în domeniu public a unei suprafețe de 133,0mp.

Strada de 8,0 metri lățime va realiza legătura între strada Szotyori Jozsef și strada cimitirului din amonte, va asigura deservirea parcelelor realizate și propuse, și realizarea utilităților de alimentare cu apă, canalizare, iluminat electric și alimentarea cu gaz pentru încălzire pentru 7 parcele construibile. Restul de 3 parcele se pot folosi pentru livadă și grădinărit, fiind în zonă de protecție LEA.

3.5. Zonificare funcţională propusă – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Suprafața studiată în PUZ actual va cuprinde următoarele zone funcționale:

Li → Zona de locuințelor în regim P+1 ori P+M, va cuprinde incinta celor 7 parcele construibile propuse

Cr → Zona circulațiilor cuprinzând străzile locale existente în domeniu public, și strada privată propusă

Itc → Zonă cu interdicție de construire, cuprinzând coridorul de protecție a LEA 110kV și a cimitirului, conform reglementărilor din PUG Tg-Mureș, PUZ Unirii și avizul Electrica SA. În această zonă se poate parctica grădinărit

cu plantații joase sub linia de înaltă tensiune.

A → Zona terenurilor agricole, cuprinde vecinătățile directe din partea de sud a proprietății studiate, ele reprezentând rezerve pentru zonă de locuit propuse (Li), SUBZONA L2cz, conform PUZ Unirii.

3.5.1. Bilanţ teritorial al parcelei studiate

Bilanț teritorial parcela studiată

| FOLOSINŢA TERENULUI | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Arabil intravilan | 6.050,0 | 87,6 |  |  |
| Circulaţii |  |  | 1.782,0 | 29,5 |
| Curți, construcții, din care: Suprafețe construibile Zone verzi |  |  | 4.268,0: - 1.145,0 - 3.123,0 | 70,5: - 26,8 - 73,2 |
| TOTAL | 6.050,0 | 100,0 | 6.050,0 | 100,0 |

| Nr.parcela | existent | propus după lărgire stradă |
| --- | --- | --- |
|  | Arabil intravilan | Construcții | Suprafețe pavate | Curți, grădini | Total parcelă construibilă |
|  | mp | % | mp | % | mp | % | mp | % | mp | % |
| 1. | 400,0 | 100,0 | 130,0 | 32,5 | 70,0 | 17,5 | 200,0 | 50,0 | 400,0 | 100,0 |
| 2. | 400,0 | 100,0 | 130,0 | 32,5 | 70,0 | 17,5 | 200,0 | 50,0 | 400,0 | 100,0 |
| 3. | 400,0 | 100,0 | 130,0 | 32,5 | 70,0 | 17,5 | 200,0 | 50,0 | 400,0 | 100,0 |
| 4. | 400,0 | 100,0 | 130,0 | 32,5 | 70,0 | 17,5 | 200,0 | 50,0 | 400,0 | 100,0 |
| 5. | 400,0 | 100,0 | 130,0 | 32,5 | 70,0 | 17,5 | 200,0 | 50,0 | 400,0 | 100,0 |
| 6. | 392,0 | 100,0 | 130,0 | 33,2 | 70,0 | 17,9 | 192,0 | 48,9 | 392,0 | 100,0 |
| 7. | 376,0 | 100,0 | 130,0 | 34,6 | 70,0 | 18,6 | 176,0 | 46,8 | 376,0 | 100,0 |

Bilanț teritorial pe parcele construibile propuse

3.5.2. Regimul de înălţime

Se propune construirea caselor în regim P+1 ori P+M, admise de RLU

aferent subzonei L2cz. Regimul de înălțime maxim admis este P+1 nivele.

3.5.3. Regimul de aliniere

Se respectă RLU aferent Subzonei din PUZ Unirii, adică L2cz, cu următoarele derogări:

- Retragere obligatoriu față de stradă minim 4,0m – cu derogare de la RLU, care prevede 5,0m

- Retragere față de limita posterioară minim 4,0m – cu derogare de la RLU, care prevede 5,0m

- Retragere față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu cu mai puțin de minim 3,0m, conform RLU.

3.5.4. Indicatori propuși

POT maxim propus – 35%

CUT maxim propus – 0,6

H maxim propus – P, P+1 ori P+M

H maxim admis: 6,0m

3.6. Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare

Casele de locuit propuse vor fi dotate cu toate utilitățile necesare unui

confort maxim:

Alimentarea cu apă potabilă

Există rețea de oraș până la proprietățile construite în baza PUZ MATEI

DAMIAN, și este aprobată prelungirea din str. Szotyori Jozsef, pentru parcelarea în amonte – PUZ KISS.

Canalizare menajeră

Pe parcelele construite din str. Szotyori Jozsef nr.10 și 10A, în baza PUZ

aprobat, canalizarea este asigurată prin fose vidanjabile.

În str. Szotyori Jozsef nr.7 urmează prelungirea canalului colector dinspre str. Pomilor pentru nucleul de locuințe cu PUZ în curs de realizare (Kiss), aflat în

amonte de proprietățile Matei Damian.

Gaz de distribuție

Nu există rețea de distribuție gaz în str. Szotyori Jozsef. Se va prelungi

conducta de gaz (conform PUZ aprobat în amonte) din str. Pomilor.

Iluminat electric

Este rețea de 0,4kV existent pe str. Szotyori Jozsef cu stâlp LEA 0,4kV chiar pe

colțul parcelei studiate și în incintă încă un stâlp LEA 0,4kV.

Este necesar modificarea rețelei conform unui proiect aprobat de primărie și

deținătorii rețelei, care să asigure amplasarea stâlpurilor LEA.

Deservirea parcelelor construibile cu toate utilitățile necesare se propune prin

racordarea utilităților  pe strada nouă de 8,0m lățime, propusă prin această documentație.

3.7. Protecţia mediului

Se vor evita devărsările sau evacuările în șanțurile stradale sau pe proprietățile vecine.

Riscurile tehnice și tehnologice se pot evita prin respectarea prescripțiilor din studiul geotehnic.

Se propun garduri transparente dublate cu gard viu cu înălțime maximă de 2,0m.

Suprafețele curților cu excepția accesului  carosabil și cea construită se vor planta cu gazon, arbuști și pomi fructiferi de minim 20% din suprafața parcelelor.

3.8. Obiective de utilitate publică

3.8.1.Obiective de utilitate publică propusă

Lista obiectivelor de utilitate publică:

- Străzile existente și propuse în domeniu public

- LEA 0,4kV, 110kV, 20kV existente și propuse conform studiului de soluție anexată la PUZ

- Utilitățile existente și propuse în domeniu public

3.8.2. Tipul de proprietate a terenurilor

Proprietatea studiată este teren intravilan, identificată în CF Tg-Mureș nr. 121053, cu nr.cad.5041 ca în suprafață de 6.050,0mp, aflat în propritatea privată lui Radics Elena Iolanda, ca bun propriu. Pentru realizarea propunerilor se prevede cedarea în domeniu public a unei suprafețe de 133,0mp, necesar pentru lărgirea str. Szotyori J și a “cimitirului”.

3.8.2. Circulația terenurilor – proprietatea studiată

Pentru realizarea propunerilor sunt necesare circulații de teren din domeniu privat în domeniu public.

CIRCULAȚIA TERENURILOR (proprietățile studiate)

| Tipul de proprietate | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Proprietate privată | 6.050,0 | 100,0 | 5.917,0 | 97,8 |
| Propus pt trecere în domeniu public | --- | --- | 133,0 | 2,2 |
| TOTAL | 6.050,0 | 100,0 | 6.050,0 | 100,0 |

4.CONCLUZII – Măsuri în continuare

Prin PUG NOU Tg-Mureș, aflat în curs de elaborare, zona străzii Szotyori Jozsef se propune pentru încadrare în Subzona L2cz.

Strada locală de 8,0m lățime propusă, va asigura realizarea unui nucleu de 7 case de locuit cu confort, la nivelul normelor europene, într-o zonă cu panoramă, aer curat, intimitate și liniște.

Propunem derogări față de aliniamente din RLU, aferent PUZ Unirii, și anume:

- Retragere obligatoriu față de stradă minim 4,0m – cu derogare de la RLU, care prevede 5,0m

Retragere față de limita posterioară minim 4,0m – cu derogare de la RLU, care prevede 5,0m

INDICI PROPUȘI fără derogare de la RLU

POT maxim propus – 35%

CUT maxim propus – 0,6

H maxim propus – P, P+1 ori P+M

H maxim admis: 6,0m

Întocmit

Arh. Keresztes Géza

5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Aferent lucrării

Plan Urbanistic Zonal

Proiect nr. 809.1/2018, Sc "Proiect" SRL

PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. CONSTRUIRe CASE de locuit, creare ACCESe, utilități

Tg-Mureș, str. Szotyori Jozsef f.n.

- DISPOZIŢII GENERALE

- ROLUL RLU

Prezentul regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în domeniul

urbanismului, arhitecturii şi executării construcţiilor în sensul legislaţiei specifice, în domeniul urbanismului:

- BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII PUZ

- PUG Tg-Mureș aprobat

- PUG NOU Tg-Mureș în fază de aprobare

- PUZ Cartierul Rezidențial Unirii – cu RLU aferent

- PUZ aprobat (pr. Nr.73/2009) cu HCLM 424/2009 (MATEI DEMIAN)

- PUZ aprobat 2018 KISS DOMOKOS

- Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (NR. 50/1991), republicată;

- Legea nr. 453/2004, lege pentru modificarea şă completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

- Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

- Ordinul 233/2016 pt. aprobarea Normelor metodologice

- Legea nr. 43/1998 privind regimul juridic al trenurilor,

- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor,

- Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică,

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

- HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor şi judeţelor,

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,

- Ordinul nr. 571/1997 al ministrul transpoturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, publicat în 19 ianuarie 1998,

- Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare,

- Legea nr. 1/2000  pentru constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitată potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 19/1992 şi ale Legii nr. 169/1997,

- Legea nr. 114/1996- legea locuinţei

- Legea nr. 71/1996 privnd aprobarea Planului de amenajere a teritoriului naţional – Secţiune a a I – Căi de comunicaţie,

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a v –a – Zone de risc natural,

- Legea fondului funciar (nr. 18/1991,republicată),

- Legea administraţiei  publice locale (nr. 69/1991, republicaă),

- Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr.54/1998),

- Legea privind expropierea pentru cauză de utilitate publică (nr.33/1994),

- Legea privind cadastrul imobiliar şi publicităţii imobiliare (nr.7/1996),

- Legea privind calitatea în construcţii (nr. 10/1995),

- Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997),

- Legea apelor (nr. 107/1996),

- Legea privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia ( nr. 213/1998),

- Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998),

- Legea privind zonele protejate (nr.5/2000),

- Legea nr.96/1995 pentru aprobaea OG NR. 96/1993/1995  privind achiziţiile publice,

- Legile privind aprobarae secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional

- HGR nr. 163/1997, HGR nr. 568/1998, OUG 60/2001 Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii,

- Codul civil

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei,

- Legea nr. 3/2003 privind, realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi European,

- Legea nr. 589/12,01,2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 3/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi European,

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor   locale de  urbanism inidcativ ; gm-007-2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul M.L.P.A.T nr. 21/N/10.04.2000

- Ordinul comun nr. 214/RT/1NN/ martie 1999 al Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului,

- Zonele funcţionale rezultate (zona de LOCUIT, circulaţie) vor trebui să coexiste şi să funcţioneze fără a se deranja reciproc.

- Menţinerea spaţiilor libere şi amenajarea unor zone verzi, care să servească rolului de perdele verzi de protecţie şi de ambientare, tip urban.

- Dezvoltarea numai a funcţiunilor  preconizate azi, ca funcţiuni ce pot să coexiste într-o vecinătate nederanjantă şi în parametri optimi, de protecţie a mediului(sol și aer).

- DOMENIUL DE APLICARE RLU

Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de

amplasare coerentă şi de calitate pe teritoriul zonei studiate, situate în teritoriul administrativ localitatea Tg-Mureș – zona studiată în PUZ actual.

Prescripțiile descrise în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe zona propusă pentru construire.

Odată aprobat împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al Administrației Publice Locale.

- REGULI DE BAZĂ PRIVIND OCUPAREA TERENURILOR

Se propune păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului

natural și construit.

Se vor respecta reglementările din RLU aferent PUZ Unirii Subzona

L2cz pentru parcelele studiate.

- ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

În zona studiată se propun în următoarele zone funcționale:

Li → Zona de locuințelor în regim P+1 ori P+M, va cuprinde incinta celor 7 parcele construibile propuse

Cr → Zona circulațiilor cuprinzând străzile locale existente în domeniu public, și strada privată propusă

Itc → Zonă cu interdicție de construire, cuprinzând coridorul de protecție a LEA 110kV și a cimitirului, conform reglementărilor din PUG Tg-Mureș, PUZ Unirii și avizul Electrica SA. În această zonă se poate practica grădinărit cu plantații joase sub linia de înaltă tensiune.

A → Zona terenurilor agricole, cuprinde vecinătățile directe din partea de sud a proprietății studiate, ele reprezentând rezerve pentru zonă de locuit.

- PREVEDERI  LA NIVELUL SUBZONELOR TERITORIALE DIN ZONA STUDIATĂ

Terenul studiat în suprafață de 6.050,0 mp, se va încadra trei Subzone:

- L2cz - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire continuu (înşiruite sau covor) sau grupat (cuplate), situate în noile extinderi;

- V5z - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică, cuprinzând terenul ocupat de liniile electrice și zona lor de protecție, conform avizelor deținătorilor de rețele anexate

- V8z  - zona de păduri şi fâşii plantate de protecţie sanitară a cimitirului

Recomandări privind organizarea circulaţiei

Se propune realizarea unei străzi de legătură de 8,0 m lățime și menținerea în domeniu privat a întregii suprafețe ca stradă locală. Pentru lărgirea străzii Szotyori J și strada cimitirului, va fi necesar trecerea în domeniu public a unei suprafețe de 133,0mp.

Strada de 8,0 metri lățime va realiza legătura între strada Szotyori Jozsef și strada cimitirului din amonte, va asigura deservirea parcelelor realizate și propuse, și realizarea utilităților de alimentare cu apă, canalizare, iluminat electric și alimentarea cu gaz pentru încălzire pentru 7 parcele construibile. Restul de 4 parcele se pot folosi pentru livadă și grădinărit, fiind în zonă de protecție LEA.

- REGULAMENT

aferent lucrării:

Plan Urbanistic Zonal

PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. CONSTRUIRe CASE de locuit, creare ACCESe, utilități

Tg-Mureș, str. Szotyori Jozsef f.n.

Subzona L2cz propusă

Regulament conform RLU aferent PUZ Unirii

GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune din următoarele unități de referință:

L2cz - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2  niveluri,   retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu, continuu (înșiruite sau covor) sau grupat (cuplate) situate în noile extinderi;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. – UTILIZĂRI ADMISE

L2cz    - sunt admise următoarele funcțiuni:

- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire inșiruit, cuplat sau izolat;

- în funcție de condițiile geotehnice se pot realiza construcții terasate;

- echipamente publice de nivel rezidențial

- lăcașuri de cult

ARTICOLUL 2. – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L2cz    - realizarea locuințelor este condiționată de existența unui PUZ sau PUD aprobat, conform legii;

ARTICOLUL 3. – UTILIZĂRI INTERZISE

L2cz     - se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program 	prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste  5autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

  - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistenta;

  - depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

- autobaze și stații de intreținere auto;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE ȘI CONFIGU-RARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

(SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

L2cz  - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc   următoarele condiții cumulate:

- Dimensiuni minime:

| Regimul de construire | Dimensiune minimă în cazul concesionării terenurilor | Dimensiune minimă în alte zone |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafața (mp) | Front (m) | Suprafața (mp) | Front (m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 12 | 250 | 12 |
| Izolat | 200 | 12 | 350* | 14 |
| Parcelă de colț | - | - | Reducere cu 50mp | Reducere front cu 25% pentru fiecare fațadă |

*Notă: Se propun case de locuit în regim izolat pe cele 7 parcele construibile propuse, fiecare cu peste 350,0mp, conform planșei S3 din documentație

- Adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

L2cz – în zona situată dinspre str. Szotyori Jozsef, în aval de LEA 110Kv, cu următoarele condiționări:

- Clădirile se vor retrage față de aliniament cu o distanță de minim 4,0m pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în afara circulațiilor publice și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul de deteriorare a gardului și trotuarelor de protecție;

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ	DE 	LIMITELE 	LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2cz  - în regim izolat clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișe dar nu cu mai puțin de 3,0m;

L2cz – retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 4,0m;

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ 	DE PE ACEEAȘI PARCELA

L2cz - distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 4,0 metri;

ARTICOLUL 8. – CIRCULAȚII ȘI ACCESE

L2cz - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

ARTICOLUL 9. – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

L2cz - staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

- Conf. Hot.241/29.08.2019 al Cons. Local Mun. Tg-Mureș, pt. fiecare unitate de locuit propusă se va amenaja minim un loc de parcare conf. Planșei S3 din PUZ, cu interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare stabilite

ARTICOLUL10. – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L2cz - înălțimea maximă la cornișă a clădirilor va fi P+1  (6 metri).

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L2cz   - clădirile noi sau modificările/ reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura și finisaje;

- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş, şarpantă, sau terasă în cazuri justificate urbanistic şi arhitectural;

- la învelitoarea acoperișului se recomandă folosirea țiglei în culori naturale

- garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza

ca finisaje și arhitectura cu clădirea principală

- se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de

aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor

ARTICOLUL 12. - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L 2cz     - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare publice;

- la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la

canalizarea pluvială va fi făcuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida și captarea apelor

meteorice în rețeaua de canalizare;

- toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor

fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din

circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13. - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

L2cz   - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de garda

vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100mp;

- se recomandă ca pentru imbunătățirea microclimatului și pentru

protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI

L2cz - împrejmuirile spre stradă vor avea în înălțimea de maxim 2,20 metri și minim 1,80metri din care un soclu opac de 0,30 și o parte transparenta dublată sau cu gard viu

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu în

înălțimi de maxim 2,20metri

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L2cz POTmax = 35%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L2cz    - pentru înălțimi:

P, P+1, P+M CUTmax = 0,6

Regulament

Subzona V5z

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarele unităţi teritoriale de referinţă:

V 5z- Culoare de protecțiE față de infrastructura tehnicĂ.

SECȚIUNEA I:    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. -  UTILIZĂRI ADMISE

V 5z- conform legilor și normelor în vigoare

ARTICOLUL 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

    - nu este cazul

ARTICOLUL 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE

V5z - se interzice orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare;

V 5z - se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică, reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice;

V 5z - se interzice tăierea arborilor fără autorizația autoritătii locale abilitate.

SECȚIUNEA II:   CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

nu este cazul

ARTICOLUL 4. -  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

V 5z- conform limitelor stabilite şi conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5. -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

V 5z-	conform studiilor de specialitate avizate conform legii,

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ  DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

V 5z-	conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

V 5z-	nu e cazul

ARTICOLUL 8. -  CIRCULAȚII ȘI ACCESE

V 5z-	conform studiilor de specialitate avizate conform legii, parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3,0metri latime.

ARTICOLUL 9. -  STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

V5z -  staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 10. – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

V 5z-	nu e cazul.

ARTICOLUL 11. – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

V 5z-	nu e cazul

ARTICOLUL 12. – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

V 5z-	se admit realizarea fântânilor forate, fose vidanjabile, racord la rețea electrică, toate cu acordul deținătorilor rețelelor electrice.

ARTICOLUL 13. – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

V 5z-	în zonele de versanţi se recomanda plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate.

ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI

V5z-	conform studiilor de specialitate avizate conform  admit garduri demontabile transparente, dublate cu gard viu, Hmaxim admis = 2,0m.

SECȚIUNEA III:  POSIBILITATI MAXIME DE

OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - POTmaxim admis – nu e cazul

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - CUT maxim admis – nu e cazul

Regulament

Subzona V8z

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarele unităţi teritoriale de referinţă:

V8z- păduri şi fâşii plantate de protecţie sanitară a cimitirului.

SECȚIUNEA I:    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1. -  UTILIZĂRI ADMISE

V 8z- conform legilor și normelor în vigoare

ARTICOLUL 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

    - nu este cazul

ARTICOLUL 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE

V8z - se interzice orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare;

V 8z - se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică, reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice și gazelor;

V 8z - se interzice tăierea arborilor fără autorizația autoritătii locale abilitate.

SECȚIUNEA II:   CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

nu este cazul

ARTICOLUL 4. -  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

V 8z- conform limitelor stabilite şi conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5. -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

V 8z-	nu e cazul.

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ  DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

V 8z-	nu e cazul.

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

V 8z-	nu e cazul.

ARTICOLUL 8. -  CIRCULAȚII ȘI ACCESE

V 8z-	conform studiilor de specialitate avizate conform legii, parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3,0metri latime.

ARTICOLUL 9. -  STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

V8z -  staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 10. – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

V 8z-	nu e cazul.

ARTICOLUL 11. – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

V 8z-	nu e cazul.

ARTICOLUL 12. – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

V 8z-	se admit realizarea fântânilor forate, fose vidanjabile, racord la rețea electrică, toate cu acordul deținătorilor rețelelor electrice.

ARTICOLUL 13. – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

V 8z-	în zonele de versanţi se recomanda plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate.

ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI

V8z-	conform studiilor de specialitate avizate conform  admit garduri demontabile transparente, dublate cu gard viu, Hmaxim admis = 2,0m.

SECȚIUNEA III:  POSIBILITATI MAXIME DE

OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - POTmaxim admis -	nu e cazul

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - CUT maxim admis -	nu e cazul

Întocmit

Arh. Keresztes Géza

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI PROPUSE ÎN PUZ - PARCELARE teren, STABILIRE REGLEMENTĂRI urbanistice pt. CONSTRUIRe CASE de locuit, creare ACCESe, utilități

Tg-Mureș, str. Szotyori Jozsef f.n.

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul PUZ, se propune următoarea eșalonare în timp a lucrărilor:

- Se vor realiza rețelele de utilități:

  - Rețea electric

  - Rețea de distribuție gaz

  - Rețeaua de fibră optică

  - Rețea de alimentare cu apă și canalizare

Toate se vor realiza prin proiecte autorizate, la costurile rezultate din proiecte aprobate, care vor fi suportate de beneficiarul privat al investiției.

- După aprobarea PUZ-ului, construirea casei de locuit va fi realizat în baza autorizației de construire emisă de Primăria Tg-Mureș, conform legislației în vigoare.

Toate costurile investițiilor necesare realizării propunerilor vor fi finanțate de către beneficiar:

- Întocmirea documentațiilor urbanistice și de autorizare,

- racordul la calea public,

- accesul pietonal, trotuarul,

- gabaritul carosabil,

- prelungirea și racordarea la utilități a clădirilor,

- asigurarea acceselor pentru persoanele cu dizabilități,

- design stradal

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN DOCUMENTAȚIE
(în ordine alfabetică)

▪ Aprobare - opțiunea forului deliberativ al autorităților competente de încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor județene sau locale, după caz) se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială și dezvoltare urbanistică, precum și a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții.

▪ Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu.

▪ Caracter de reglementare - însușirea unei documentații aprobate de a impune anumiți parametri soluțiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentațiilor de urbanism.

▪ Circulația terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donație, concesiune, arendare etc.

▪ Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităților prezentului, fără a se compromite dreptul generațiilor viitoare la existență și dezvoltare.

▪ Documentație de amenajare a teritoriului și de urbanism - ansamblu de piese scrise și desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților pe o perioadă determinată.

▪ Parcelare - acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuințe individuale, de mică înălțime.

▪ Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și construit în localități și în teritoriul înconjurător.

▪ Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile și obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor.

▪ Teritoriu intravilan - totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente).

▪ Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

▪ Zonă de protecție - suprafețe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecția zonelor învecinate (linii LEA, stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.).