FIŞA PROIECTULUI

Denumirea proiectului

PUZ REGLEMENTARE ZONA

AFERENTA SUPERMARKET-ULUI LIDL

str. 22 Decembrie 1989 nr. 150, nr.152, Tg. Mures

Beneficiar:

LIDL ROMANIA SCS

sat Chiajna, Comuna Chiajna, strada Industriilor nr 19, etaj 1,	cam. E05, Judetul Ilfov

Proiectant:

SC ADI PROIECT SRL

Str. Agricultorilor, nr.7, Tg. Mureş

Tel: 0727 – 519317

Proiect nr. 371/2018

Faza: PUZ

LISTA DE SEMNĂTURI

| Nr. crt. | Numele si prenumele | Calitatea în cadrul proiectului | Semnat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arh. Turcu Adrian | şef proiect |  |
| 2. | Arh. Turcu Adrian | urbanist |  |
| 3. | Arh. Razvan Manciu | arhitect |  |

### BORDEROU

- PIESE SCRISE

- FISA PROIECTULUI

- BORDEROU

- CERTIFICAT DE URBANISM

- EXTRAS CF

- DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA VIZATA ANCPI

- CERTIFICAT DE INREGISTRARE

- MEMORIU GENERAL

- REGULAMENT DE URBANISM

- PLAN DE ACTIUNI

- AVIZE SI ACORDURI SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM

- STUDIU GEOTEHNIC

B. BORDEROU PIESE DESENATE

A01  PLAN DE INCADRARE IN ZONĂ				          SC. 1:5000

A02  PLAN DE INCADRARE IN PUG				          SC. 1:2000

A03  ANALIZA FUNCTIONALA					          SC. 1:2500

A04  PLAN SITUATIA EXISTENTA				          SC. 1:500

A05  PLAN DE REGLEMENTĂRI URBANISTICE  		          SC. 1:500

A06  PLAN DE MOBILARE URBANISTICA	  		          SC. 1:500

A07  PLAN DE REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA	          SC. 1:500

A08  PLAN DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR              SC. 1:500

A09  PROFIL STRADAL P1					          SC. 1:100

A10  PROFIL STRADAL P2					          SC. 1:100

MEMORIU GENERAL

- Introducere

Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrarii:

PUZ REGLEMENTARE ZONA AFERENTA SUPERMARKET-ULUI LIDL

str. 22 Decembrie 1989 nr. 150, nr.152, Tg. Mures

- Beneficiari:

LIDL ROMANIA SCS

sat Chiajna, Comuna Chiajna, strada Industriilor nr 19, etaj 1, cam. E05, 			Judetul Ilfov

- Proiectant general:

ADI PROIECT SRL.

Str. Agricultorilor, nr.7, Târgu Mureş

Tel: 0727 – 519317

- Data elaborarii:

martie 2020

  - Obiectul lucrarii

- Solicitari ale temei program

Proiectul ce face obiectul acestei documentaţii răspunde temei de proiectare întocmită de beneficiar, prin care se propune realizarea unui supermarket.

Proiectul propune reglementarea unui teren intravilan, aflat in localitatea Tg. Mures, cu scopul realizarii supermarket-ului LIDL pe strada 22 Decembrie 1989.

Terenul aferent amplasamentului imobilului este format din mai multe parcele, care insumate au o suprafaţă de 11.741,00 mp C.F. nr.: 133744, 138558, 132131, 130858, 131700, 135224, 135225.

In incinta exista in momentul de fata alte constructii, care urmeaza a fi demolate pentru a face loc parcarilor si cladirii supermarket-ului.

Proiectul propune reglementarea unui teren intravilan intr-un ansamblu aferent unei unitati teritoriale de referinta specifica comertului en detail, dat fiind faptul ca retailer-ul germal Lidl comercializeaza produse alimentare si non-alimentare in regim en detail.

Clădirile existente se desfăşoară pe mai multe niveluri, având o formă regulata, acestea urmand sa fie demolate.

Clădirea propusa se desfăşoară pe un singur nivel, avand inaltimea specifica unei hale si este conturata de o formă neregulata cu dimensiunile conform planului de situatie anexat.

Din punct de vedere al expresivitatii exterioare se propune o imagine conform stilului arhitectural contemporan asociata cu standardul de imagine regasit in toate supermarket-urile LIDL.

În restul spatiului din incinta s-au prevazut în jurul cladirilor amenajari legate in principal de accese, parcari si spatii verzi.

Parcelele aferenta zonei de intervenție au o suprafață cumulata conform CF, de 11.741,00 mp. Loturile fac parte dintr-o zona industriala.

Se doreste interventia asupra profilului de drum actual aferent DN15 (str. 22 Decembrie 1989), cu scopul de a fluidiza accesul dinspre si inspre viitorul spatiu comercial Lidl, conform plansei A09 – profil stradal P1. Latimea strazii DN15 pe segmenul LIDL va fi de 22,6m. Din DN15 se va realiza o strada de acces (profil P2; plansa A10) la parking-ul LIDL. Latimea strazii de acces va fi 21,00m. Aceast drum de acces va fi folosit si de vecinii de pe latura sud-vestica. De asemenea, se doreste amenajarea unei statii de autobuz pe str. 22 Decembrie 1989, conform plansei de reglementari pe aceeasi parte cu magazinul Lidl. In ceea ce priveste statia de autobuz existenta pe partea cealalta a str. 22 Decembrie 1989, ea se va reamplasa la nord-est, fiind dispusa vizavi de statia propusa.

Prin propunere se doreşte încadrarea acestei zone comerciale intr-o unitate teritoriala de referinta cu parametrii specifici pentru aceasta activitate, avand indicativul CM1a - subzona constructiilor mixte amplasate in regim izolat. In momentul de fata parcela reglementata se afla in intravilanul orasului, facand parte din urmatoarele unitati teritoriale de referinta (conform PUG):

- UTR AI 3: zona activitatilor productive dispersate.

- UTR L 2: Zona locuintelor individuale si colective mici cu P+1, 2 niveluri

- UTR V: Zona spatiilor plantate

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutie

- Date privind evolutia in zona

Zona în care se află amplasamentul studiat se gaseste în partea nord-estica a municipiului Tg.Muresc, iar parcela este marginita pe latura nordica de drumul national DN15 (str. 22 decembrie 1989).

Zona studiată este formata din mai multe parcele pe care se gasesc constructii cu caracter industrial, fiind situate in unitatea teritoriala de referinta (AI 3 – zona activitatilor productive dispersate). Conform studiului urbanistic realizat, analiza functionala arata faptul ca in zona functiunea predominanta este cea de locuire, mai exact – locuire individuala. Doar parcela beneficiarului si parcela vecina de pe latura sudica a amplasamentului au in momentul de fata o activitate industriala. Asadar, cladirea va fi realizata in cadrul unui sit industrial, o parte a acestuia, lucru ce favorizeaza revitalizarea zonei.

- Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

În localitatea Tg.Mures, datorită poziționării la intersectia dintre drumul national DN13, DN15 si DN15E zona s-a dezvoltat datorita asezarii strategice. In ceea ce priveste zona de studiu al amplasamentului, ea dispune de utilităţile necesare pentru desfăşurarea diferitelor activităţi cu specific de locuire sau servicii.

Directia principala de dezvoltare este dominata de profilul  mixt  al  zonei, adica  locuinte, prestari  servicii, in care predomina locuirea.

- Potential de dezvoltare

Din drumul national DN15, se face accesul in zona studiata. Existenta drumului national creste accesibilitatea, astfel ca orice investitie care se realizeaza in proximitatea drumului are un potential ridicat.

  - Incadrarea in localitate

- Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Parcelele studiate sunt situate in intravilanul localităţii Tg.Mures, in partea nord-estica a localitatii.

- Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general

Amplasamentul este situat în partea sud-estica a drumului principal de acces.

In ceea ce priveste domeniul edilitar, exista posibilitati de racordare la utilitatile existente in zona, respectiv energie electrică, gaz, apa si canalizare.

  - Elemente ale cadrului natural

- Relieful

Municipiul Târgu Mureș este așezat pe terasele râului Mureș. Dintre toate acestea Platoul Cornești este cea mai înaltă cotă a orașului fiind situat la 488 m deasupra Mării Negre și la 197 m deasupra localității. Astfel teritoriul se caracterizează printr-un relief colinar fragmentat de văi largi și dealuri înalte. În mod tradițional geneza orașului istoric a avut loc pe terasele mai joase, apoi din motive agroalimentare au devenit cultivate pământurile din dealuri. Pe terasele Râului Mureș, mai ales cele inferioare domină aluviunile recente precum și solurile hidromorfe și de mlaștini. În zonele de luncă apar solurile aluviale și lăcoviștile, tipuri de sol generate atât de materialul parental cât și de caracteristicile hidro-geologice și hidrologice ale zonei. Zona colinară este acoperită cu un strat de soluri negre, soluri brun acide, soluri coluviale, cernoziom și regosoluri. În cazul cursurilor de apă, cu debite mici sau sezoniere (ex.Pocloș), afluenți ai Râului Mureș, se dezvoltă soluri gleice din clasa solurilor hidromorfe.

- Conditii hidrogeologice

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie râul Mureş, ce străbate regiunea dinspre nord nord-est spre sud sud-vest, şi tributarul lui de stânga, pârâul Cocoş, ce traversează perimetrul dinspre sud est spre nord vest, formând zonă de luncă şi terase bine/slab dezvoltate pe cursurile lor. În acest context se pot urmări în zonă acumulări importante a apelor freatice şi unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant. Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi. Ceea ce priveşte chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior concluzionăm că apa subterană nu prezintă concentraţii depăşite la capitol de agresivitate sulfatică faţă de betoane şi metale, conform STAS 3349-64.

- Clima

Clima municipiului Târgu Mureș este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și ierni aspre. Este influențată de vecinătatea Munții Gurghiu, iar toamna și iarna resimte și influențele atlantice de la vest. Trecerea  de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura medie în ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temperatura minimă absolută a fost de - 32,8 °C (înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5 °C (înregistrată în august 1952). Media precipitațiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasă lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscată, februarie (26 mm). În ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depășește 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse între următoarele valori extreme: -32,8 °C și +39 °C.

- Conditii geotehnice

Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de natură. Încadrată în bazinul depresionar al Transilvaniei, zona şi-a început evoluţia odată cu orogeneza alpină, când masivele cristaline s-au scufundat la adâncimi mari, fiind reacoperite cu strate groase de sedimente. Ridicarea zonei nord-vestice a depresiunii, urmată de erupţiile vulcanice neogene de pe latura estică a unităţii, au permis depunerea unei cuverturi de sare şi bogate formaţiuni lacustre (nisipuri şi argile). Masa principală a sedimentelor ce umplu Bazinul Transilvaniei o formează depozitele neogene, care au rol important în alcătuirea zăcământului de gaz metan.

Stratigrafia începe cu un prim orizont de nisipuri care aparţin Pontianului, având grosimea de 120 m, sub nisipuri, un complex de marne Pontiene cu intercalaţii de marne alburii calcaroase, orizontul având grosimea de 115-220 m, urmează în adâncime, la 425 m, orizontul de marne nisipoase. Din punct de vedere micro-paleontologic, de la suprafaţă până la adâncimea de 115 m, depozitele aparţin Pontianului, 115-425 m, Pliocenului inferior, 425-1300 m, Sarmatianului, la adâncimea de 1300-1780 m, s-au întâlnit forme bugloviene, la 2200 m Badenianul nu a fost atins.

Date geofizice

Zona seismica de calcul E,  Tc perioada de colt:  = 0,7s. Coeficientul  seismic  zonal Ks = 0,12, adancimea maxima de inghet : 0,90 m.

- Riscuri  naturale

In  vederea  asigurarii  stabilitatii  constructiilor  nu este  necesara  formarea prin  sapatura  generala  a  unor  platforme  orizontale.

In  vederea  evacuarii  apelor  pluviale, acestea se vor scurge catre rigolele stradale. In  studiul  geo  se  prezinta  in  detaliu  masurile  necesare  pentru  construirea ansamblului propus si  evitarea  unor  lucrari  care  ar  putea  duce  la  destabilizarea  partiala  a  terenului.

  - Circulatia

- Cai de comunicatie rutiera

Circulatia rutiera in zona este asigurata de drumul national DN15

- Circulatia feroviara

Exista o cale ferata la nord de DN15, la o distanta de 27,5m fata de limita nordica a parcelei beneficiarului, din axul caii ferate.

  - Ocuparea terenurilor

In zona exista terenuri (curti constructii) ocupate cu locuinte individuale unifamiliale servicii. Pe langa acestea, mai exista si unitati industriale.

2.6. Echiparea edilitara

În zona studiata există retelele publice de alimentare cu energie electrică, gaz și canalizare, acestea fiind prezente langa amplasament. Asadar, exista posibilitatea racordarii la acestea.

Alimentarea cu apă potabilă

În zona studiata există retelele publice de alimentare cu apa potabila, deci exista posibilitatea racordarii la acestea.

Reţele de canalizare

Se va realiza prin extinderea si racordarea la reteaua de canalizare existenta la marginea amplasamentului.

Sistemul de canalizare in incinta se va realiza cu teava PVC–KG. Apele pluviale de pe drumurile de acces, parcări auto se vor colecta prin intermediul rigolelor, si se vor deversa in santul de la marginea drumului.

Alimentarea cu gaze naturale

Se va realiza prin extinderea si racordarea la reteaua de gaze naturale existenta la marginea amplasamentului.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor analizaţi, se va face prin  extinderea retelei existente.

Se propune alimentarea consumatorilor nou proiectaţi, prin reţele de tip subteran. Dimensionarea şi executarea reţelelor electrice noi propuse se vor face, prin proiecte tehnice, intocmite şi avizate de organele abilitate în acest scop.

Alimentarea cu energie termică

Se va face in sistem individual.

Reţele de telefonie

Nu se va bransa la rețeaua de telefonie existenta.

2.7 Probleme de mediu

În ceea ce privește tipul construcției de pe amplasament, aceasta va fi una comerciala. Nu se vor propune activități cu profil sau risc de poluare.

In ceea ce priveste problematica zonelor de protectie naturala, arheologica si arhitecturala nu sunt inregistrate pana in prezent valori de patrimoniu natural sau construit care sa necesite masuri speciale.

2.8 Optiuni ale populatiei si a factorilor implicati

Optiunea populatiei va fi exprimata prin acorduri si/sau, dupa caz, in dezbaterea publica, necesara realizarii procedurii de informare.

Parcela studiată este in proprietatea beneficiarului.

- Punctul de vedere al municipiului Tg.Mures asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

- Primaria sprijina dezvoltarea urbanistica a intregii localitati privind constructiile cu profil comerciale si diversificarea functionala, si in consecinta si acest demers local.

- Punctul de vedere al elaboratorului P.U.Z.

- Proiectantul considera perfect realizabila aceasta initiativa si urmeaza sa solutioneze problematica ridicata conform temei de proiectare si a normelor de specialitate in domeniu.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

a. Studiul topografic

Studiul releva faptul că terenul are o declivitate mare pe partea verde, necosntruita din sudul parcelei, insa pe partea propusa a fi amenajata cu alei carosabile, parcari si constuctii declivitatea este nesemnificativa astfel incat nu este nevoie de o sistematizare a terenurilor de catre beneficiari.

b. Valorificarea cadrului natural

Se propune realizarea si amenajarea suprafetelor verzi  (aproximativ 3800mp) ce reprezinta mai mult de 30% din suprafata terenului. De asemenea, este obligatoriu realizarea unei zone de protectie de 5m latime cu spatiu verde (gard viu inalt, copaci si arbusti de inaltime medie si inalta) inspre constructia vecinului din nord-est, conform planului de reglemenetari urbanistice sau de mobilare urbanistica.

Tinandu-se cont de HCL 295/2017 se vor planta copaci in cadrul unui parking exterior dupa urmatoarea regula: 1 copac la fiecare 6 parcari grupate fata in fata; in rest, 1 copac la fiecare 3 parcari.  Mai jos se regasest calculul necesar de copaci conform HCL 295/2017.

- 70 parcari sunt grupate fata in fata, rezultand astfel un necesar de 70/6=12 copaci

- 171 nr total de parcari – 70 parcari grupate fata in fata = 101 parcari negrupate, rezultand astfel un necesar de 101/3=34 copaci

Numarul total necesar de copaci este 46 (12+34)

3.2  Prevederi ale P.U.G.

Zona studiata conform documentatiei cadastrale prevede teren din zona unitatilor de productie. Prezentul P.U.Z. face parte din  intravilanul  propus  in  prezent  al  localitatii, apartinator Unitatii teritoriale de referinta UTR AI2, UTR L2, UTR V si nu a constituit obiectul nici unei documentatii de urbanism de detaliu sau zonal.

3.3  Organizarea circulatiei

Accesul pe parcela se va realiza printr-un drum de acces din drumul national DN15 (strada 22 Decembrie 1989).

Cu scopul de a fluidiza traficul, se propun urmatoarele:

- mutarea trecerii de pieton cu aproximativ 16m inspre partea nord-estica

- realizarea unei strazi de acces din DN15 ce va deservi pentru accesul Lidl cat si pentru accesul pe parcela a vecinilor din vest

- Modificarea profilului de strada DN15 (str. 22 Decembrie 1989), conform plansei A09.

- Realizarea unei statii de autobuz in drept cu noul magazin LIDL, amplasata la nord-estul amplasamentului prin care se va asigura legatura Tg.Mures-Sangeorgiu de Mures. De asemenea, se propune mutarea statiei de autobuz existente inspre nord-est, vizavi de cea propusa.

- Pe amplasamentele studiate vor fi disponibile locuri de parcare pentru maşini mici – 171 de locuri. De asemenea, carosabilul interior va fi astfel dimensionat incat sa permita aprovizionarea de catre un camion cu lungimea de 16m.

3.4 Zonificarea functionala - reglementari,  indici urbanistici

Funcţiunea propusă este cea de activitate cu profil comercial (comert en-detail)

Retragerile viitoarelor constructii de la aliniamentele, rezultate in urma pozitionarii corecte a firelor de circulatie auto si pietonala este prevazuta a se face la minimum 5m. Retragerile fata de limitele laterala se vor face la 5,00m. Fata de limitele posterioare retragerea este de 5 m conform planului de reglementari urbanistice anexat.

Se propune un  punct gospodaresc cu colectarea selectiva a deseurilor (sticla, hartie, PET, ambalaje, etc.) amplasate in zona andocarii cladirii (zona sud-estica a cladirii

În perimetrul studiat nu există zone de protecţie a reţelelor edilitare.

Indici urbanistici propunere:

|  | Functiune | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1 | Construcţii existente | 3815 | 32.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Construcţii propuse | 0.00 | 0.00 | 2105,0 | 17.93 |
| 3 | Circulaţii auto şi platforme | 3835 | 32.66 | 2966.78 | 25.27 |
| 4 | Parcaje | 0.00 | 0.00 | 2384.58 | 20.31 |
| 5 | Circulaţii pietonale | 0.00 | 0.00 | 450.92 | 3.84 |
| 6 | Spaţii verzi amenajate | 0.00 | 0.00 | 3833.72 | 32.65 |
| 7 | Teren neamenajat | 4091.00 | 34.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL | 11741.00 | 100.00 | 11741.00 | 100.00 |

POT max = 25,00%, CUT max  = 0,5 – UTR CM1a

3.5   Dezvoltarea echiparii edilitare

Surse de alimentare cu apa

Apa constituie unul din elementele care condiţionează desfăşurarea vieţii oamenilor şi intervine ca un factor determinant. Sursele de apă trebuie să asigure alimentarea cu apă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, a consumatorilor din centrele populate.

Structura consumului de apă pentru clădirile cu specific comercial cuprinde consumul menajer şi rezerva pentru asigurarea necesarului în vederea combaterii incendiilor.

Cantităţile de apă pentru satisfacerea consumului, precum şi variaţiile acestora, în perioadele de exploatare, constituie pentru sistemele de alimentare şi distribuţie a apei, un element fundamental in alegerea soluţiilor tehnice, privind: sursa de alimentare şi schema de distribuţie a apei la consumator.

Cantităţiile de apă necesare pentru satisfacerea consumului menajer, industrial sau pentru combaterea incendiilor sunt normate (STAS 1478-1990 şi 1343/0-1989 şi STAS 1343/1-1995).

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin racordarea la conducta existenta.

Necesarul de apă potabilă

Reprezintă cantitatea de apă care trebuie furnizată unei folosinţe în punctele de utilizare, astfel încât procesele în care este folosită să fie satisfăcute în mod raţional.

Debitul necesarului de apă (exprimat în mc/s, mc/h, sau ca debit zilnic mc/zi) conţine debitul de apă ce se consumă şi nu mai revine la reţeaua de canalizare cât şi debitul de apă ce se restituie după ce este utilizată.

La determinarea cerinţei de apă se ţine cont dacă sunt sau nu introduse restricţii.

Necesarul de apă pentru o zi se raportează la unitatea de folosinţă (consumator) şi se exprimă în l/om∙zi, l/m2∙zi, l/animal∙zi, etc.

Ca structură acesta va fi:

- necesar de apă rece şi caldă pentru consum menajer, care este normat în funcţie de destinaţiile clădirilor (STAS 1478 - 1990);

- necesar pentru consum tehnologic;

- necesar specific de apă pentru combaterea incendiilor;

- Consumul de apă pentru uz menajer se calculează conform STAS –1343/1-91 şi 1478-90:

Nr. Persoane : 30 , Debit specific: qs = 20 l/om zi

Consum mediu zilnic

Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Qzi med= (30 x 20) / 1.000 = 0.6 m3/zi

Consum maxim zilnic

Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.2 x 0.6 = 0.72 m3/zi

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim

Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max = (1/24) * 2.8 * 0.72  = 0.084m3/h

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Debitele de apă pentru canalizare

Apele uzate provenite din utilizări, în scopuri menajere, igienico - sanitare, precum şi apele pluviale sunt colectate, transportate cu ajutorul instalaţiilor şi reţelelor de canalizare.

- Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, QUm

se calculeaza cu relatia:	Qum= 0,8 x QS

In care QS  - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim)

Astfel :

Debitul  zilnic mediu		Qu zi med = Qzi med x 0.8 = 0.72 x 0.6 = 0.432 m3/zi

Debitul  zilnic maxim		QU zi max = Qzi max x 0.8 = 0.72 x 0.8 = 0.576 m3/zi

Debitul orar maxim		QU orar maxim= Qorar max x 0.8 = 0.084 x 0.8 = 0.067m3/h

Canalizarea menajeră şi pluvială

Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, din instalaţiile interioare la emisar, se efectuează printr-un ansamblu de conducte şi construcţii accesorii ce alcătuiesc reţelele exterioare de canalizare.

Canalizarea menajeră se va realiza impreuna cu canalizarea pluvială, conform traseului menţionat pe planurile de situaţie.

Reteaua principala de canalizare se va executa din tuburi PVC, speciale pentru canalizare,  având diametrele de 250 mm. Căminele de vizitare se vor executa din tuburi prefabricate din beton, având Dn = 600 mm. Colectarea apelor uzate prin canalele menajere de incinta vor fi racordate in caminul de racord menajer amplasat la limita de proprietate.

Racordarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere, se va face prin conducte distincte în cămine exterioare de racord.

Parametrii apei evacuate vor respecta NTPA 001/2002:

- PH – 6,5 - 8,5

- CCO-Cr - 125 mg/l

- CBO5 - 25 mg/l;

- Suspensii - 60 mg/l;

Debitele de calcul pentru dimensionarea conductelor de canalizare şi alegerea sistemului de canalizare vor face obiectul unui proiect tehnic de execuţie.

Alimentarea cu gaze naturale

Se va realiza prin extinderea si racordarea la reteaua de gaze naturale existenta pe str. 22 Decembrie 1989.

Reţele de telefonie

Nu se pune problema realizarii bransamentului la reteau de telefonie.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor analizaţi, se va face prin  extinderea retelei de joasa tensiune pe drumul nou creat si realizarea branşamentelor pentru fiecare parcela.

Consumul luat in calcul pentru dimensionarea reţelelor va fi de aproximativ 350kW. Se propune alimentarea consumatorilor nou proiectaţi, prin reţele de tip subteran.

Dimensionarea şi executarea reţelelor electrice noi propuse se vor face, prin proiecte tehnice, intocmite şi avizate de organele abilitate în acest scop.

3.6 Protectia mediului

Au fost prevazute puncte gospodăresti de colectare selectiva a deseurilor (ambalaje, sticla, hartie, PET etc.) in vederea reciclarii acestora potrivit legislatiei de profil.

Primaria are sarcina de a introduce colectarea selectiva a deseurilor (Art. 49 din O.U.G. 78/2000 aprobata cu modificari prin Legea 426/2001). Se vor amplasa recipiente de colectare in numar suficient, in special pentru deseurile de ambalaje, in punctele gospodaresti prevazute in cadrul P.U.Z.

In suprafata studiata nu sunt zone degradate de alunecari care sa necesite lucrari de consolidare si pana in prezent nu s-a semnalat prezenta unor bunuri de patrimoniu sau rezervatii naturale care sa oblige la luarea unor masuri speciale de protectie.

3.7 Obiective de utilitate publica

Anexam Lista obiectivelor de utilitate publica prevazute in prezentul P.U.Z. aferenta zonei reglementată

| Nr. crt. | Domenii (Denumirea) | Categoria de interes | Supra-fata (mp) | Lun- gimea (ml) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | J | L |  |  |  |
| CAI DE COMUNICATIE |
| 1. | Infiintare de strazi noi (strada de acces din DN15) |  |  | ● |  | 23 | Se vor intocmi documentatii tehnice. |
| 2. | Modernizare strazi existente (DN15) |  |  | ● |  | 195 | Se vor intocmi documentatii tehnice. Este vorba de asfaltarea pentru strada existenta. |
| 3. | Amenajare alei si trotuare |  |  | ● |  | 226 | Se vor intocmi documentatii tehnice. Este vorba de realizarea trotuarelor aferente strazii existente. |
| INFRASTRUCTURA MAJORA |
| 5. | Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale Dn=160mm |  |  | ● |  | 0 | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 6. | Infiintare retea de alimentare cu apa potabila Dn = 110 mm |  |  | ● |  | 0 | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 7. | Infiintare retea de canalizare menajera si pluviala in sistem unitar Dn = 250 mm |  |  | ● |  | 0 | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 9. | Infiintare linie electrica de joasa tensiune LES |  |  | ● |  | 235 | Se vor intocmi documentatii tehnice |
| 10 | Realizare tub ingropat pentru fibra optica |  |  | ● |  | 235 | Se vor intocmi documentatii tehnice |

- CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

● Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile P.U.G.

Clădirea propusa prin prezentul P.U.Z. este situata in localitatea Tg.Mures

Propunerile formulate se incadreaza in specificul zonei invecinate, având în proximitate o serie de locuinte ce necesita accesul la un supermarket LIDL, iar schimbarile care vor surveni nu au efecte negative asupra zonelor limitrofe, dat fiind faptul ca edificiul va fi realizat in cadrul unui sit industrial, lucru ce favorizeaza revitalizarea zonei.

● Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare; Prioritati de interventie.

Este necesara realizarea lucrarilor tehnico-edilitare privind asigurarea de utilitati cat si reamenjarea accesului pe parcela din drumul national DN15,

● Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii.

Avand  in  vedere  ca  aceasta  zona este  situata  in localitate,  se  impune ca prin construirea imobilului si a lucrarilor aferente, sa se respecte cadrul natural existent.

Prin acest PUZ s-au stabilit obiectivele, prioritatile si reglementarile de urbanism:

- organizarea retelei stradale

- zonificarea functionala a terenurilor

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT)

- dezvoltarea infrastructurii edilitare

- statutul juridic al terenurilor

- masuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice

- masuri de protectie a mediului

- reglementari specifice detaliate - permisiuni si restrictii - incluse in regulamentul local de urbanism aferent PUZ

Propunerile avansate sunt realizabile in contextul in care se acorda atentie de catre beneficiari alocarii de fonduri necesare realizarii infrastructurii majore.

Intocmit,

Arh. Adrian Turcu