PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D)

ELABORARE PUD – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, REALIZARE IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI

Str. Gurghiului, Tg. Mures, Jud. Mures

Proiect:	ELABORARE PUD – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, REALIZARE IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI

Faza de proiectare:		P.U.D.

Proiectant :			S.C. BAS STUDIO CONCEPT S.R.L.

Beneficiar:			Muntean Istvan si Muntean Angela-Alina

Semnături

____________________________________

____________________________________

BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE

Cuprins

A.	PIESE SCRISE	4

1.	INTRODUCERE	4

1.1.	Date de recunoaștere a documentației	4

1.2	Obiectul lucrării	4

2.	ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ	4

2.1.	Concluzii din documentații elaborate	5

2.2.	Concluzii din documentații elaborate concomitent cu PUD	5

3.	SITUAȚIA EXISTENTĂ	5

3.1.	Accesibilitatea la căile de comunicație	5

3.2.	Suprafața ocupată, limite, vecinătăți	6

3.3.	Suprafețe de teren construite, suprafețe de teren libere	6

3.4.	Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic	6

3.5.	Destinația clădirilor	6

3.6.	Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate.	6

3.7.	Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare, accidente de teren, adancimea apei subterane, parametrici seismici caracteristici zonei.	7

3.8.	Adâncimea apei subterane	8

3.9.	Parametri seismici caracterisici zonei	8

3.10.	Analiza fondului construit existent	8

3.11.	Echiparea existentă	8

4.	REGLEMENTĂRI	9

4.1.	Obiective noi solicitate prin temă	9

4.2.	Functionalitatea, amplasarea și conformarea constructiilor	9

4.3.	Capacitate, suprafața desfasurată	9

4.4.	Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi.	10

4.5.	Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute	Error! Bookmark not defined.

4.6.	Principii de intervenție asupra clădirilor existente	10

4.7.	Modalitati de organizare și rezolvare a circulatiei carosabile și pietonale	Error! Bookmark not defined.

4.8.	Principii și modalitati de integrare și valorificare a cadrului natural	11

4.9.	Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționari impuse de acesta	11

4.10.	Solutii pentru reabilitare ecologică și dimensionarea poluarii	11

4.11.	Prevederea unor obiective publice în vecinatatea amplasamentului	11

4.12.	Solutii pentru reabilitarea și dezvoltarea spatiilor verzi	11

4.13.	Profiluri transversale specifice	12

4.14.	Lucrări necesare de sistematizare verticală	12

4.15.	Regimul de construire (alinierea și înălțimea constructiilor, procentul de ocupare al terenului)	12

4.16.	Coeficientul de utilizare al terenului	12

4.17.	Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri).	12

Alimentarea cu caldura a imobilului	13

Instalații de telecomunicații

4.18. BILANȚ TERITORIAL	13

5.	Concluzii	13

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

- PIESE SCRISE

MEMORIU JUSTIFICATIV

## INTRODUCERE

### Date de recunoaștere a documentației

Denumirea proiectului	ELABORARE PUD – STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT, REALIZARE IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI

Inițiator (beneficiar):		Muntean Istvan si Muntean Angela-Alina

Elaborator (proiectant): 	S.C. BAS STUDIO CONCEPT S.R.L.

Data elaborării: 		2021

### Obiectul lucrării

In urma stabiliri temei–program documentaţia de faţă a fost întocmită la cererea beneficiarului, în vederea derulării studiilor preliminare de urbanism.

Planul Urbanistic de Detaliu ce constituie obiectul prezentului proiect rezolva mobilarea parcelei cu o cladire pentru locuinta individuala, s-au detaliat distantele fata de vecinatati, modul de amplasare a constructiei pe parcela incadrandu-se in prevederile PUZ Unirii, amenajare alei acces semicarosabile, amenajare alei pietonale, amenajare spatii verzi. Cladirea propusa va avea regimul de inaltime reglementat in PUZ Unirii.

Accesul auto pe parcela se face din strada Gurghiului.

Parcela studiata este delimitata de terenuri proprietate privata pe trei laturi, iar pe latura sud-estica este un drum de acces (strada Gurghiului).

Prin P.U.D. se propun următoarele:

- Construire imobil locuinte individuale cu regim de inaltime P+E.

- Amenajarea terenului cu alei semicarosabile, parcaje, alei pietonale si spatii verzi.

- Racordare constructie propusa la principalele utilitati tehnico-edilitare existente in zona.

- Interdictie de construire pentru zonele propuse pentru viitoarele dezvotari urbanistice.

## ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

### Concluzii din documentații elaborate

Terenul cu suprafata de 1522,00 mp, cu folosinta actuala teren arabil, este situat in intravilanul localitatii Tirgu Mures, strada Gurghiului, FN. Jud. Mures si apartine beneficiarilor.

In elaborarea PUD-lui s-au analizat date şi informaţii culese din următoarele surse:

-PUZ Unirii

-Baza topografica a amplasamentului, actualizarea lor cu date şi elemente culese pe teren sc. 1:500.

Conform PUZ Unirii terenul studiat se afla in zona UTR CCz – zona centrelor de cartier continand echipamente publice, servicii de interes general (managerial, tehnice, profesionale, sociale, colective si persoanle, comert, restaurante, loisir), activitati productive mici, nepoluante si locuinte. CC1z - subzona centrelor de cartier existente si a centrelor de cartier din zonele de extinderi.

Amplasare:

- se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinatati, fiind permise retregeri fata de aliniament prin PUD;

- se vor respecta zonele cu interdictie de construire pentru viitoarele dezvoltari urbanistice;

- prin PUD se vor stabili retragerile fata de limitele posterioare si laterale;

Zona studiată face parte conform Planului Urbanistic General din intravilanul localitatii Tirgu Mures.

Prin PUZ Unirii si alte studii anterioare prezentei documentaţii pentru zona în cauză s-a prevăzut funcţiunea de locuire (locuinte individuale si locuinte colective) ca funcţiune predominantă, prevedere în care se înscrie programul beneficiarului.

Avand in vedere ca investitia propusa se incadreaza in prevderile PUZ Unirii (indicatori urbanistici, regim de inaltime, retrageri de la aliniamet), tinand cont de fondul construit din vecinatatea amplasamentului studiat (mod de amplasare pe parcela , regim de inaltime), caracteristicile drumului de acces (strada Gurghiului ce face parte din domeniul public al localitatii Tirgu Mures), parcela cu care se invecineaza amplasamentul studiat pe latura nord-estica, este edificata cu o constructie avand aceeasi destinatia si caracteristici arhitecturale precum investitia propusa.

### Concluzii din documentații elaborate concomitent cu PUD

In elaborarea PUD-lui s-au analizat date şi informaţii culese din următoarele surse:

Proiecte si studii elaborate anterior ca:

PUZ Unirii.

Baza topografica a amplasamentului, actualizarea lor cu date şi elemente culese pe teren sc. 1:500.

## SITUAȚIA EXISTENTĂ

### Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesul auto pe parcela se face din strada  Gurghiului, strada ce face parte din trama stradala a localitatii Tirgu Mures.

Parcela studiata este delimitata de terenuri proprietate privata pe trei laturi, iar pe latura sud-estica este un drum de acces (strada Gurghiului). Pe latura sud-vestica sunt proprietati private, dar in PUZ Unirii este prevazuta o strada cu ampriza de 9 metri, motiv pentru care se instituie interdictia de construire pe acea zona.

### Suprafața ocupată, limite, vecinătăți

Amplasamentul este situat în intravilanul localitatii Tirgu Mures în zona de nord, nord-vest, zonă închegată din punct de vedere urbanistic, situată în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.

Terenul ce face obiectul acestui studiu este un teren liber si nu are categorie de folosinta in extrasul CF.

Imaginea globală reprezentata e aceea de teren mediu construit (cladiri de locuit, grădini, terenuri împrejmuite).

### Suprafețe de teren construite, suprafețe de teren libere

Amplasamentul studiat are o suprafata de 1522,00 mp conf. CF Nr. 134391 Tg. Mures.

### Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Mobilarea parcelei cu o locuinţă individuala cu regimul de inaltime P+E, se încadrează în profilul funcţional preexistent al zonei, nu generează disfuncţii în raport cu vecinătăţile. Pe parcela cu care se inevecineaza amplasamentul studiat pe latura nord-estica este edificat un imobil avand aceleasi caracteristici arhietcturale si conditii de amplasare precum imobilul propus spre realizare prin prezentul studiu.

### Destinația clădirilor

Imobilul propus prin studiul realizat va avea destinatea de imobil pentru locuinta individuala P+E. Predomina funcitunea de locuire, pe terenurile din proximitatea amplasamentului.

### Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

Regimul juridic existent al terenului ce face obiectul studiului este în proporţie de 100% proprietate privată, delimitat de alte terenuri particulare şi terenuri aparţinând domeniului public ce constituie cai de acces – cu statutul de drum public.

Suprafaţa terenului luat în studiu este de 1522,0 mp. din care 100 % în proprietate privată şi în intravilanul localităţii.

|  | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinte individuale si functiuni complementare compatibile | 0,00 | 0,00 | 532,7 | 35.00 |
| Circulatii carosabile si parcaje | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 4.20 |
| Circulatii pietonale | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1.31 |
| Spatii verzi amenajate | 0,0 | 0,0 | 566,7 | 37.24 |
| Teren neconstruit | 1522,0 | 100,0 | 338,6 | 22.25 |
| Total suprafata studiata | 1522,0 | 100,0 | 1522,0 | 100,00 |

### Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare, accidente de teren, adancimea apei subterane, parametrici seismici caracteristici zonei.

Amplasamentul studiat se află la periferia nord-vestică a orașului Târgu Mureș, str. Gurghiului, pe zona de terasă a râului Mureș. Pe terenul în suprafață de 1522 mp, se va construi o casă de locuit. Terenul este plan, stabil.

Investigațiile geotehnice de teren au cuprins un foraj geotehnic F1 la adâncimea de

-6,00 m, executat pe amprenta viitoarei construcţiei.

Stratificația terenului cuprinde:

- un strat vegetal, cu grosime de 50 cm;

-argilă nisipoasă cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă, slab activă (-0,50 m -2,00 m)- teren bun de fundare. Pconv=230 kPa

-nisip argilos galben, plastic consistent (-2,00 m - 2,50 m )- teren mediu de fundare. Pconv=200 kPa

-Nisipuri în stare afânată (-2,50 m - 4,30 m)- teren dificil de fundare

- nisip cu pietriș îndesare medie (-4,30 m - 6,00 m).

Apa subterană a fost interceptată în foraj la adâncime de -3,00 m, nivel freatic continuu, cu posibile oscilații sezoniere.

Pe baza rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor geotehnice recomandăm ca fundarea viitoarei construcţii să se facă direct, sub adâncimea de îngheţ a regiunii (0,80-0,90 m) la o adâncime de minim -1,00 m față de nivelul terenului în stratul praf argilos cafeniu, plastic consistent/ nisip îndesare medie. Se va lua în calcul o presiune convențională (ca valoare de bază), Pconv = 230 kPa.

Adâncimea de fundare este dată faţă de 0,00 m nivel teren, la data efectuării forajelor geotehnice.

La începutul lucrării, prin excavarea stratificației de suprafață se va amenaja terenul cu pante de scurgere spre exterior.

Apele de proveniență meteorică, se recomandă a fi îndepărtate din fundații, iar langă fundații se vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea gospodaririi apelor.

Se va asigura drenarea terenului. Descărcarea terenului se face gravitational spre aval.

Ultimii 10 cm ai săpaturii se vor realiza în ziua turnării betonului de egalizare de sub fundații, pentru ca terenul să nu fie alterat de precipitații, insolații sau îngheț.

Umpluturile de langa fundații se vor realiza în straturi de 10-15 cm la umiditatea optimă de compactare.

Compactarea fiecărui start trebuie adusă la un grad minim de compactare de 97-98%. În umpluturi este interzis încorporarea de materiale vegetale sau organice.

Săpăturile se vor lasa deschise timp foarte scurt, iar pământul rezultat din săpătura se va depozita la minim 2,00 m de marginea săpăturii.

Taluzele săpăturilor vor avea înclinarea minimă de 1/1 conform normative C 169-88, privind executarea lucrărilor de terasamente, sau vor fi sprijinite.

Toate lucrările circuitului zero (săparea fundațiilor, turnarea tălpilor și elevaților) se vor executa fără întrerupere și într-un timp cât mai scurt posibil.

Pentru reducerea infiltraţiilor provenind din precipitaţii se recomandã:

- sistematizarea terenului din incinta proprietãţii, astfel încât imobilul sã se situeze la cote mai ridicate decât cele ale grãdinii;

- protejarea terenului de fundare de infiltraţii, prin realizarea unor trotuare extinse şi având caracter impermeabil;

- asigurarea unei configuraţii topografice a drumurilor de acces care să permită drenarea rapidă a apelor de precipitatii de pe amplasament;

- sistematizarea scurgerilor de apã de pe acoperiş prin colectarea lor în drenuri izolate care se vor descãrca în reţeaua de canalizare.

Dacă la săpăturile pentru fundații se vor constata pământuri cu proprietăți geotehnice diferite de cele prezentate în studiu, se vor executa investigații geotehnice suplimentare. Proiectantul de specialitate va fi anunțat din timp pentru fazele determinante (capitol teren de fundare). Costul deplasării personalului de specialitate pentru fazele determinante, va fi suportat de către beneficiarul, proiectantul sau executantul lucrării.

  - Adâncimea apei subterane

Principalul factor hidrografic al zonei este raul Mures aflat la o distanta relativ mica (<2 km in linie dreapta) dar inferior altitudinal.

Zonal sunt identificate si alte parauri semipermanente partial regularizate cu diverse denumiri locale, cu rol colector, hidroregulator si de drenaj al apelor de suprafata provenite din partile superioare altitudinal.

Factorul hidrologic principal în zonă îl constituie râul Mureş, cu direcție de curgere nord-est spre direcția sud-vest, curs mediu, formând zone de luncă şi terase bine dezvoltate. În aceste zone se pot urmări acumulări importante ale apelor subterane, cantonate în depozitele aluvionare fine-grosiere şi unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant.

Pe amplasament apa subterană se găsește sub formă de nivel freatic la adâncimea de -3,00 m, cantonată în stratul de nisip. Nivelul apei subterane poate suferi oscilații sezoniere

  - Parametri seismici caracterisici zonei

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismică a teritoriului României, perimetrul studiat se situează in zona de gradul 7¹ (scara MSK).

Zonarea pentru seisme cu intervalul mediu de recurenţă al magnitudinii IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani (conf. “Cod de proiectare seismică - Partea I“, indicativ P 100-1/2013), include zona la ag = 0,15g (acceleraţia terenului pentru proiectarea constucţiilor la starea limită ultimă) şi Tc = 0,7 sec (perioada de control / colţ a spectrului de răspuns pentru componentele orizontale ale mişcării seismice).

### Analiza fondului construit existent

Date fiind elementele definitorii ale cadrului natural precum şi dorinţa de a prezerva ambianţa preponderent naturală, s-a conservat un front discontinuu cu spaţii neconstruite majoritare în raport cu cele construite, constantă reflectată şi în indicatorii de ocupare a terenurilor POT, CUT.

Retragere fata de aliniamentul la strada, stabilita prin PUD, este de cca. 5.00 m, dar constructia se va amplasa la 13.00 m.

Înălţimea la cornişă propusă, pentru funcţiunea de locuinţă, se situează la înălţimea medie a clădirilor situate în zonele adiacente şi asigură o folosire raţională a terenului lăsând loc posibilităţii mascării prin vegetaţie a zonei construite pentru menţinerea imaginii generale de spaţiu plantat şi a unei însoriri optime în contextul în care zona beneficiază de un POTmax. de 35 %.

### Echiparea existentă

Pe strada Gurghiului exista retele tehnico-edilitare de alimentare cu apa, canalizare, electricitate si gaz. Studiul de echipare a parcelei cu utilităţi va cuprinde posibilitatea branşării cladirii propuse la reţelele stradale în funcţie de necesităţi şi conform avizelor gestionarilor acestora.

Clădirea va beneficia de racorduri şi branşamente individuale de alimentare cu apă şi canalizare la sistemul centralizat de retele existente pe strada Gurghiului.

Curentul electric şi gazul se vor obţine din racorduri la reţelele existente în zona realizate conform prescripţiilor tehnice a proprietarilor şi gestionarilor de reţele. Incălzirea se va rezolva în sistem individual prin prevederea unei centrale termice ce va funcţiona cu combustibil gazos sau solid.

## REGLEMENTĂRI

Se vor prezenta propunerile de ocupare și utilizare a terenurilor precum și condiții de realizare a construcțiilor privind:

### Obiective noi solicitate prin temă

Zona studiata se află în intravilanul localităţii Tirgu Mures – judeţul Mureş.

In raport cu restul localitatii terenul ce urmeaza a fi construit, este situat in partea nord, nord-vestica a acesteia.

Circulaţia carosabilă generală este asigurată de str. Gurghiului.

Circulaţia pietonală se va solutiona pe trotuare în lungul străzilor ce deservesc zona cu dotările ei şi polul de interes reprezentat de dotările comerciale şi de prestări servicii din proximitatea amplasamentului.

Terenul studiat este delimitat spre sud, nord si est de parcele proprietate privată, iar in partea de sud-est de drumul de acces – Str. Gurghiului.

Prin PUZ Unirii, s-a stabilit pentru această zonă un caracter de teren intravilan şi funcţiunea predominantă de locuire.

Terenul este situat in UTR CCz – zona centrelor de cartier continand echipamente publice, servicii de interes general (managerial, tehnice, profesionale, sociale, colective si persoanle, comert, restaurante, loisir), activitati productive mici, nepoluante si locuinte. CC1z - subzona centrelor de cartier existente si a centrelor de cartier din zonele de extinderi.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se păstrează prevederile PUZ Unirii in vigoare adaptate la modul de organizare specific al parcelei studiate, pe care se propune studiu de amplasare si accesibilitate pentru cladire de locuinte individuale P+E.

Avand in vedere ca investitia propusa se incadreaza in prevederile PUZ Unirii (indicatori urbanistici, regim de inaltime, retrageri de la aliniament), tinand cont de fondul construit din vecinatatea amplasamentului studiat (mod de amplasare pe parcela , regim de inaltime), caracteristicile drumului de acces (strada Gurghiu ce are in plan o ampriza de 9.00 m si face parte din domeniul public al localitatii Tirgu Mures), parcelele cu care se invecineaza terenul sunt edificate cu locuinte, se considera ca la baza obtinerii/intocmirii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei poate sta o documentatie urbanistica de tip PUD.

### Functionalitatea, amplasarea și conformarea constructiilor/Optiune ale populatiei

Parcela propusă a fi mobilată se înscrie în condiţiile de construire stabilite prin RGU, terenul fiind valoros, s-a propus stabilirea suprafeţei clădirii si anexei propuse, cu respectarea condiţiilor maxime de ocupare prevăzute prin studiile precedente de urbanism (PUG, PUZ).

Din punct de vedere al ocupării si folosirii terenului cu un POT de cca. 35,00 % şi un CUT  decca.  0,6, propunerea facuta se înscrie optim în raport cu specificul programelor propuse si cu intenţia de a conserva ambianţa naturală a zonei.

Etapa de dezbatere publica pentru invetistia propusa s-a realizat prin tabelul de luare la cunostinta a prevederilor PUD de catre vecinii direct afectiati de acesta, atasat documentatiei.

### Capacitate, suprafața desfasurată

Suprafata teremului studiat este de 1522,00 mp, conform Extras CF anexat documentatiei (CF Nr. 134391). Prin PUD se studiaza amplasarea unei constructii P+E, avand destinatia de locuint individuala, avand o suprafata construita de cca. 250,00 mp si o suprafata desfasurata totala de cca. 360,00 mp.

### Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi.

Distanțe

Construcția propusă pentru extindere va fi amplasată pe urmatoarele aliniamente:

- La Nord - Vest:

  - 5.00 m

- La Nord - Est:

  - 3.00 m

- La Sud - Est:

  - 4.00 m

- La Sud - Vest:

  - 4.00 m

### Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute

Imobilul propus prin studiul realizat va avea destinatea de imobil pentru locuinta individuala P+E. Se pastreaza functiunea de locuire, pe terenurile din proximitatea amplasamentului imobilele avand aceleasi caracterstici arhitecurale si conditii de amplasare pe parcela precum imobilul propus prin PUD.

### Principii de intervenție asupra clădirilor existente

Nu este cazul.

### Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

Zona studiata se află în intravilanul localităţii Tirgu Mures – judeţul Mureş.

In raport cu restul localitatii terenul ce urmeaza a fi construit, este situat in partea de nord-estica a acesteia.

Circulaţia carosabilă în zonele învecinate zonei studiate este de intensitate medie-redusa, strada asigurand legatura cu celelalte artere de circulatie ale localitatii, iar cea mai apropiata artera de importanta majora este indepartata.

Circulaţia carosabilă generală este asigurată de str. Gurghiului.

Circulaţia pietonală se va rezolva pe trotuare în lungul străzilor ce deservesc zona cu dotările ei şi polul de interes reprezentat de dotările comerciale şi de prestări servicii din proximitatea amplasamentului.

Pentru construirea imobilului pentru locuinta individuala, s-a ales varianta amenajarii unui parcaj in spaţiul parcelei, conform regulamentului general de urbanism.

Pe amplasamentul studiat s-a propus realizarea unei alei de acces semicarosabile avand un gabarit de cca. 3,50 m, de-a lungul careia s-a propus realizarea unui alei pietonale (trotuar de garda pentru imobilul propus).

In incinta amplasamentului propus spre studiu se propune realizarea a 2 locuri de parcare (conf. HCL 241/2019; HCL 6/2021).

### Principii și modalitati de integrare și valorificare a cadrului natural

Relationarea constructiilor si amenajarilor propuse cu formele de relief este buna in sensul adapatarii la teren a acestora; prezenta spatiilor plantate si coeficienti urbanistici

(POT, CUT) mici contribuie la o conservare a specificului preponderent natural al amplasamentului.

Zona face parte dintr-un areal cu densităţi moderate, în care funcţiunea de locuire se integrează treptat.

### Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționari impuse de acesta

Nu este cazul.

### Solutii pentru reabilitare ecologică și dimensionarea poluarii

Un factor de îmbunătăţire a impactului asupra mediului este reprezentat de plantarea parcelei si asigurarea unui procent semnificativ pentru spaţii verzi amenajate peisager. De asemenea, se vor respecta indicii de impermeabilizare maximali stabiliţi prin Regulamentul de urbanism.

S-au prevăzut prin PUD zone plantate la limita vecinităţilor, căilor de acces, cât şi pe suprafaţa lotului, acestea fiind premiza construcţiei ecologice a zonei.

Programul functional al locuirii individuale, plantatiile si amenajarea domeniului public asigură premiza protecţiei calităţii aerului iar racordarea locuinţei la reţeaua de utilitati a zonei conservă calitatea apelor freatice, a solului.

Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv  în containere şi preluate de agentul de salubritate din zonă.

### Prevederea unor obiective publice în vecinatatea amplasamentului

Studiul contribuie la realizarea obiectivului de utilitate publica al strazii de acces ce deserveste amplasamentul astfel propunerea contribuie la dezvoltarea functiunilor urbane ale zonei.

### Solutii pentru reabilitarea și dezvoltarea spatiilor verzi

Clădirea ce reprezintă imobil pentru locuinta individuala se poziţionează prin retragere de la aliniamentul stradal cu o retragere de min. 4,00 m faţă de limita de proprietate la strada (conf. PUZ Unirii). Pentru protecţia solului, subsolului şi a apelor se propune racordarea locuinţei la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare centralizat existent în zona prin prezenta reţelelor de apa si canalizare in lungul strazii Gurghiului.

Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv şi evacuate în cadrul unui contract cu o firmă prestatoare.

S-au prevăzut prin PUD zone plantate la limita vecinităţilor şi a căilor de acces. Terenurile libere neconstruite se propun a fi amanajate ca spatii verzi (loc pentru petrecerea timpului liber), loc de joaca pentru copii, pentru reducerea suprafetelor impermeabilizate se propune realizarea aleilor de acces semicarsaobile din pavele prefabricate inierbate.

### Profiluri transversale specifice

Accesul pe parcela se realizeaza din Str. Gurghiului, drum de acces ce are in plan o ampriza de min. 9.00 m in dreptul ampalsamentului studiat (drumul fiind intabulat in domeniul public al localitatii Tirgu Mures). Pe parcela se propune realizarea unei ai de acces semicarosabile de 3,50 m, e-a lungul acestia s-a propus reaizarea unei alei pietonale (trotuar de garda).

### Lucrări necesare de sistematizare verticală

Pe zona studiata pentru amplasarea imobilului propus terenul studiat nu are panta semnificativa. Terenul va fi amenajat cu pavele prefabricate inierbate pentru aleile semicarosabile si trotuar de garda realizat din beton impermeabilizat pentru aleile pietonale (trotuar de garda). Pe parcela se vor amenaja locuri de parcare conform normelor in vigoare realziate cu acelasi tip de pavaj precum aleile semicarosabile. Restul parcelei va fi manajate cu spatii verzi, plantatii, loc de joaca pentru copii etc.

### Regimul de construire (alinierea și înălțimea constructiilor, procentul de ocupare al terenului)

ALINIEREA CONSTRUCTIILOR

Constructia propusa se va retrage de la aliniament cu minim 10.50 m, dar nu mai putin de 4.00 m.

ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCTIILOR

H coamă = 		caracteristic constructiilor cu regim de inaltime P+E;

H streașină = 	caracteristic constructiilor cu regim de inaltime P+E;

H terasă = 		caracteristic constructiilor cu regim de inaltime P+E;

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Procent de ocupare P.O.T. existent = 0.00 %

Procent de ocupare P.O.T. propus = cca. 35.00 %

Conform CU si PUZ Unirii limita maxima a P.O.T. este de 80.00 %.

  - Coeficientul de utilizare al terenului

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. existent = 0.00

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. propus = 0.60

Conform CU si PUZ Unirii limita maxima a C.U.T. este de 2.00 (P+3,4); 2,2 (P+5 peste).

### Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri).

În prezent zona dispune de următoarele utilități:

Alimentarea cu energie electrică

In proximitatea amplasamentului exista retele edilitare de alimentare cu energie electrica (conform plansa A3 - Reglementari edilitare).

Alimentare cu apa rece

In proximitatea amplasamentului exista retele edilitare de alimentare cu apa (conform plansa A3 - Reglementari edilitare).

Alimentarea cu caldura a imobilului

Agentul termica va fi asigurat prin centrale termice cu gaz.

Canalizare/ ape uzate menajere

In proximitatea amplasamentului exista retele edilitare de captare a apelor pluviale/menajere (conform plansa A3 - Rglementari edilitare).

4.18. BILANȚ TERITORIAL

|  | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinte individuale si functiuni complementare compatibile | 0,00 | 0,00 | 532,7 | 35.00 |
| Circulatii carosabile si parcaje | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 4.20 |
| Circulatii pietonale | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1.31 |
| Spatii verzi amenajate | 0,0 | 0,0 | 566,7 | 37.24 |
| Teren neconstruit | 1522,0 | 100,0 | 338,6 | 22.25 |
| Total suprafata studiata | 1522,0 | 100,0 | 1522,0 | 100,00 |

## Concluzii

Avand in vedere ca investitia propusa se incadreaza in prevderile PUZ Unirii (indicatori urbanistici, regim de inaltime, retrageri de la aliniamet), tinand cont de fondul construit din vecinatatea amplasamentului studiat (mod de amplasare pe parcela , regim de inaltime), caracteristicile drumului de acces (strada Gurghiului ce are in plan o ampriza de 9.00 m si face parte din domeniul public al localitatii Tirgu Mures), parcele cu care se invecineaza amplasamentul studiat sunt edificate cu constructii avand aceeasi destinatie si caracteristici arhitecturale precum investitia propusa, se considera ca la baza obtinerii/intocmirii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei poate sta o documentatie urbanistica de tip PUD.

Implantarea şi organizarea diferitelor funcţiuni adăugate spaţiului urbanistic al localităţilor urbane necesită corelare cu studiile anterioare şi o monitorizare atentă a implantării acestora în relaţie cu funcţiunile existente cu mediul natural şi cel construit în scopul dezvoltării armonioase şi compatibile.

Intocmit,

Arh. Borsa Sergiu-Adrian

GLOSAR DE TERMENI

- Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.

- Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.

- Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.

- Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

- Competenţa de avizare/aprobare - abilitarea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări.

- Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare.

- Dezvoltare regională - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectorială pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.

- Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor pe o perioadă determinată.

-Peisaj - desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populaţie, cu valoare remarcabilă prin caracterul său de unicitate şi coerenţă, rezultat al acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani, cuprinzând zone naturale sau/şi construite având valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniu ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire, de activitate sau ale tradiţiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale.

-Plan de mobilitate urbană - instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

- Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei strategii.

- Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare.

- Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localităţi şi în teritoriul înconjurător.

- Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor.

- Structură urbană - totalitatea relaţiilor în plan funcţional şi fizic, pe baza cărora se constituie organizarea unei localităţi sau a unei zone din aceasta şi din care rezultă configuraţia lor spaţială.

- Strategie de dezvoltare - direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung, a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană.

- Structură urbană - modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din aceasta, constituită istoric, funcţional şi fizic.

- Zonă funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale.

- Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.

Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT:

- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.

- Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Intocmit,

arh. urb. Sergiu Borsa

PLAN DE ACTIUNE

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul PUZ, se propune următoarea eșalonare în timp a lucrărilor, în felul următor:

( Întocmirea proiectelor de execuție, conform legislației în vigoare pentru autorizarea lor.

( Sistematizarea terenului.

( Executarea infrastructurii clădirilor cu utilități

( Construirea edificatului conform autorizației de construire aprobată

( Reamenajarea incintei cu locuri de parcare, zone verzi, accese, împrejmuiri și mobilier urban, aprobate în proiectul final Toate aceste proceduri intră în sarcina beneficiarului, ca investiție privată.

Intocmit,

arh. urb. Sergiu Borsa